造桥机造桥工艺流程

# Text boxes

吊运梁节： 1.从储梁场吊运至支架尾部 2.送到天窗口活动纵梁上 3.叉车起升梁节，活动纵梁移开 4.叉车下落，梁节送入支架内 5.梁节送到设计位置，叉车上升，活动纵梁回位

梁节定位细调 1.纵向位置调整 2.横向中心线调整 3.拱度调整

湿接头养护

张拉一期钢束及支架脱离

支架拖拉准备 1.安装拖拉动力、锚定装置 2.下托梁甩开 3.前方墩安装滚筒箱 4.铺轨道及安装梁尾滑靴

拖拉支架到下一孔梁位

调整复原支架

浇注湿接头 1.穿钢束 2.安装钢筋、预埋件 3.安装模板 4.浇注混凝土