试论支架法现浇连续梁施工方法及工艺

摘  要：本文介绍了在桥梁施工技术中，支架法现浇连续梁施工的关键控制点地基处理、支架安装、预压、模板、预应力施工等工艺控制。总结在该类施工技术的质量控制方法和注意事项。

关键词：支架法 现浇连续梁 施工方法 质量控制

支架施工是指在支架上安装模板、绑扎钢筋骨架, 并在现场浇注混凝土的施工方法。由于其施工方法相对简便, 造价相对低廉, 而且非常适用于整体式结构, 因此在桥梁施工, 尤其是在城市立交桥和高架桥的施工中得到广泛的应用。

一、支架的施工

支架结构因其受力分析计算复杂繁琐, 费时费力, 处理不当往往会影响到工程的施工工期。选择合理的结构形式, 分析各种加劲和支承条件下施工支架的力学性能, 提供安全经济施工方法的分析系统，采用计算机施工支架结构分析系统, 不但省时省力, 而且计算准确度高, 可大大提高了施工单位的工作效率和经济效益。

目前现浇梁的施工方法主要有：碗扣式满堂脚手架、贝雷梁钢管支架施工方法、钢管型钢支架施工方法、移动模架施工方法。不同的施工方案有不同的适用范围，根据不同的工程特点和施工环境，从安全、质量、工期、经济等方面论证比较选出最优方案。在现浇梁支架施工设计中根据工程的进度、水文地质、经济性及建设条件综合考虑这四种方案的可行性。

1.1现浇支架按设计需要重点考虑的问题

（1）经济性。根据现场的施工情况，在不影响整体工期的前提下尽量节约成本，仔细研究比较材料的购置和租赁费用，并综合考虑材料的周转及其他分项工程的使用。

（2）施工难度。在支架施工过程中尽量减少大规模吊装作业以保证施工安全，对支架结构的强度、刚度及稳定性做精确的计算确保结构安全，根据施工现场的具体情况选用工艺简便具有可操作性的施工方案。

（3）施工进度。重点考虑架梁通道的畅通，桥的架梁任务，其次考虑支架材料的周转使用。

（4）质量保证。尽量选用承载力大，安全可靠，高功效、沉降小的支架形式。

1.2 安全保护措施

（1）支架在使用过程中应避免产生偏心荷载，如泵送混凝时，应随浇随捣随平整，混凝土不可堆放在输送管道口处，以免产生较大的集中荷载, 使支架偏心受荷, 装卸其它物料时防止支架产生偏心、振动和冲击。

（2）在浇筑混凝土过程中, 若发现支架有异常情况，应立即停止作业并尽快修复加固。

（3）仔细检查各种材料、杆件是否有严重损伤, 损伤、锈蚀严重者严禁使用。

（4）支架周围应设防护栏, 并悬挂安全标志示警, 支架下部须挂设安全网。

（5）六级以上大风、暴雨不得搭设支架。

（6）支架在高压电线区架设时应注意离开高压线一定距离。

1.3 支架施工流程

采用支架法现浇连续梁施工的流程主要是：

（1）地基平整、加固。支架搭设施工前要对地基进行加固处理，清除表层的松软及淤泥质，分层换填石灰土或级配碎石。换填材料采用重型碾压机械压实，特别要加强墩台基础周围基坑回填材料的处理。处理后的地基经检测合格后浇注混凝土垫层，混凝土垫层厚度根据脚手架的底托板尺寸，按照混凝土的刚性破坏进行计算，只要两个脚手架杆件的脚托刚性破坏不重叠就能满足要求。混凝土垫层浇筑要根据设计的支架高度控制好顶面高程及平整度，并现场实际情况设置排水方向和场外排水系统。

（2）支架的搭设。支架搭设要严格按照设计检算后的方案进行搭设，不得随意更改设计脚手架方案。根据支架设计图进行放样，测出支架立杆位置按照技术规范要求进行支架施工，保证精度，满足安全施工要求。支架使用前需对杆件外观损伤、壁厚等进行检查。搭设过程中认真检查，保证杆件连接紧固，确保施工安全。

（3）支架的预压。为了消除地基和支架系统非弹性形变和检查其弹性形变值，正确评价支架的安全度，为模板系统设置预留落值提供依据，保证现浇梁的标高及线型准确，在支架搭设完成后对支架进行预压。预压重量为设计荷载（箱梁混凝土自重、内外模板框架重量及施工荷载之和）的120%。预压过程中认真做好支架的变形观测工作。支架预压施工可采用砂带等进行预压，预压要根据不同部位不同荷载分区域确定不同的预压高度。预压期尽量避免雨季施工，特别是是使用砂带预压，防止因吸水造成荷载增加，超出脚手架的安全系数，造成垮塌。

二、模板施工

2.1底模铺设。先铺设底模，按设计值预设反拱值，并根据沉降张拉上拱度及时调整反拱值。底模下设横向拉杆, 用于加固侧模，底模采用优质光面竹胶板, 竹胶板分块拼装，与分布型钢、木方固定。

2.2 外侧模拼装。外侧模拼装和底模相似，控制好模板角度和标高。底模与外侧模用螺栓上紧连接。外侧模安装要注意控制好整个梁体的线形最明显的地方悬臂板外缘的标高及位置。

2.3 涂刷脱模剂。底模和外侧模安装完后，打磨使其表面光滑，在温度和湿度适宜时涂刷脱模剂。

2.4 内模安装。内模板为可拆装式钢模板，不规则地段采用竹胶板，每块模板之间的接缝用胶带封堵，防止漏浆。安装时采用汽车吊安装, 人工配合, 挂线调整。内模安装在底、外模完成后，底板及腹板钢筋完成后进行。

内外侧模板通过梁体两侧通风孔用拉杆拉起，固定内模。

2.5 脱模。混凝土浇筑后，第二天拆除端模，等混凝土达到60%的强度时，拆除内外模，底模则须待预应力初张拉且支架顶面千斤顶放松后再拆除。

三、 安装钢筋及预埋件

3.1 钢筋安装。模板安装并加固完毕后即绑扎钢筋，测量定位轴线和高程，挂线绑扎，保证钢筋定位准确、牢固、稳定，并准确设置接地钢筋、防护墙钢筋、接触网支座和泄水孔管等各种预埋件。

3.2 预应力波纹管安装。钢筋施工前要提前在模板上放设出预应力波纹管的位置，钢筋绑扎时遇到此处提前进行适当移动，保证波纹管的位置准确。波纹管安装要严格按照设计图纸提前计算出平面坐标及竖向高程，采用全站仪放设出准确位置。波纹管固定要牢固，防止在钢绞线穿入时下垂变形。

3.3 钢绞线切割穿入。钢筋及模板安装完成后，进行钢绞线施工，钢绞线的切割必须采用砂轮切割机切割，一般采用先穿法施工，前端采用物理或化学焊形成圆顺的锥形束头，便于穿入。根据长短情况采取人工或卷扬机穿入，注意牵引与推送同步，减少阻力，同时避免破坏波纹管。

四、混凝土浇筑

4.1 混凝土拌制。混凝土配合比应考虑强度、弹模、初凝时间、工作环境等因素。采用拌合站集中拌和混凝土，水、水泥和外加剂的用量应按规范执行。

4.2 运输。运输采用搅拌车运输, 采用泵送混凝土入模，输送管路应固定牢固，且不得与模板或钢筋直接接触，泵送过程中，混凝土拌合物应始终连续输送。

4.3 混凝土浇筑。混凝土浇筑一次成型，且每小时运送量应在70立方米以上。采用水平分层、斜向分段、从低端向高端连续浇注, 用2台混凝土泵输送泵灌注(并有1台混凝土泵备用)。首先对称在腹板、顶板中投料(注意不要直接冲击波纹管), 浇筑底板混凝土, 然后在浇筑腹板混凝土, 最后浇筑翼缘及顶板混凝土。

4.4 混凝土振捣。混凝土振捣采用插入式振捣器和附着式振捣器相结合。腹板施工时, 以插入式振捣为主附着式振捣器配合，顶、底板施工时，以插入式振捣为主。

4.5 混凝土拆模。当梁体混凝土强度达到设计强度的60%, 混凝土芯部与表层、箱内与箱外、表层温度与环境温度之差均不大于15度。且能保证构件棱角完整时方可拆除内模。

（1）内模拆除。先将支撑、连接杆件等松开、拆除，然后按顶部、侧面的顺序拆除模板，由吊装设备运送到地面，清理干净、摆放整齐。

（2）侧模及端模拆除。先将支架的各项连接送脱、拆除，然后用吊装设备将支架吊运到地面。侧模拆除时按从上到下的顺序进行解、松拉杆, 拆除吊运，严禁将先不拆除的模板拉杆送脱。

（3）底模、支架拆除。在梁体预应力钢绞线张拉完后, 即可拆除模板和支架。先降落碗扣可调托架, 待底模脱离混凝土面10cm 左右后,人工抽出底模及肋木, 移出梁体外, 用汽车起重机吊出, 然后拆除支架。

五、混凝土养护

梁体顶板混凝土终凝后及时覆盖并洒水养生。覆盖材料可用麻布等保水效果较好的材料, 其他部位洒水湿润后覆盖塑料薄膜。梁体洒水次数应保持混凝土表面充分潮湿，养护不少于14d。拆除芯模，箱梁内浇水完毕后, 梁端端口用塑料布封闭, 确保相对湿度在90%以上, 并定期补水。养护期间要做好混凝土测温及养护记录, 填写好测温养护记录表。

六、预应力张拉

在混凝土强度及弹性模量达到设计强度50%时进行预张拉，强度及弹模达到100%后，进行终张拉。张拉工艺流程为: 10%σk ( 作伸长量标记)→20%σk ( 测伸长量作为0～10%时的伸长量)→100%σk( 静停5min)→补拉σk( 测伸长量)→千斤顶停止供油压( 测回缩量)→锚固。

七、压浆

在压浆前，水泥应不断搅动，以防止流动性降低，预应力管道压浆采用真空辅助压浆工艺, 同一管道压浆应连续进行, 一次完成。

八、封端

封端前对锚穴混凝土进行凿毛处理, 并对锚具、锚垫板表面及外露钢绞线用聚氨酯防水涂料进行涂刷。在锚穴内设置钢筋网, 并通过在锚垫板安装孔中拧入特制螺栓相接的方式使其与梁体连接。封端混凝土养生完成后, 还要对封端处混凝土新旧混凝土接茬面再进行涂刷聚氨酯防水处理。

结语

在桥梁建设中，经常使用支架法现浇制梁，从工期上来讲, 支架现浇可减少工期, 但从费用上来讲相对支出要多, 从劳力来讲不需要很熟练的悬灌队伍, 且线型控制及合拢要求均比悬灌简单, 不需要特殊处理。对有周转材料、无长期合作的悬灌队伍、工期紧、冬季施工、具备现浇条件的, 采用支架现浇相对比较容易。在搭建桥梁时，应根据实际情况，选择最优方案，合理利用资源，保证桥梁的工期和质量。

参考文献

[1] 孙新峰.支架现浇预应力混凝土连续梁施工[J].山西建筑.2007（12）

[2] 王依兰.支架法现浇连续梁施工方法及工艺[J].黑龙江交通科技.2010（08）

[3] 杨平中，陈忠章.现浇箱梁支架设计及施工[J].西部探矿工程.2005（06）