东曲矿安全技术操作规程汇编

DO QU KUANG AN QUAN JI SHU GUI CHENG HUI BIAN

西山煤电集团公司东曲矿

二○○七年十一月

《东曲矿安全技术操作规程汇编》

发  布  令

为了进一步提升安全管理水平，规范全矿各工种作业人员的安全技术操作行为，确保每个职工养成上标准岗、干标准活的良好安全素养，从而全面提高全体职工的安全技术综合素质，实现安全生产，根据煤炭工业部《煤矿工人技术操作规程》，结合我矿安全生产实际，我们组织各专业技术主管编写了《东曲矿安全技术操作规程汇编》，现予以发布。

本规程汇编的严格落实，能够使我们按标准化操作、作业，有效地预防和杜绝各类意外伤害事故的发生，确保矿井的正常生产。要求各单位必须组织干部和职工认真学习贯彻，并严格执行。

本规程自发布之日起执行。

矿长：

2007年11月 30日

东曲矿安全技术操作规程汇编

编 写 委 员 会

编 委 会 主任：郭福忠 龚红鹏

编委会副主任：魏生强 王勇兵 刘延峰 冯安文

刘怀亚 王凤先 曹金玉 刘玉彬

王 彪

主    编：王勇兵 刘延峰

编    委：郝世鹏 邓维元 韩志宏 马双喜

郭三虎 郭自忠 杜炳新 张作法

柴银亮 符长银 梁天山 侯建英

陆耀新 王俊才 羊守义

汇 编 整 理： 杜炳新 羊守义 张光文 折力兵

封 面 设 计： 郭宪平 张光文

东曲矿各工种安全技术操作规程

总  则

第一条 本工种安全技术操作规程涵盖了矿井采、掘、开、机、运、通、安装、安监、地质等各系统工程中的主要工艺流程，在矿井采、掘、开及地面各生产辅助工作地点进行操作的各工种人员都应执行本规程相应的安全技术操作规程。

第二条  在矿井井下各作业场所及地面进行操作和指挥生产的人员都必须学习和严格执行《煤矿安全规程》；执行国有重点煤矿《生产矿井质量标准化标准》的有关规定；执行本工种作业规程和安全技术操作规程，并经考试合格持有合格证方能上岗操作。

第三条  经考试合格的新工人或临时参加该工种操作的人员，都必须在有经验的老工人指导下操作，经过4个月及以上的工作实践，经考核合格后方准独立操作。

第四条  各工种操作人员必须参加班前会，了解工作地点和接受任务；上岗前必须佩戴齐全劳动保护用品，携带必备的工具、材料、备品和备件；上岗后必须检查作业范围内环境状况，主动消除不安全隐患，按规定交接班。

第五条  各工作操作人员必须按照作业规程和质量标准要求进行操作。

第六条 实行多工作兼职的劳动组合时，除本工种外，还必须学习所兼工种的安全技术规定和操作知识，并经考试合格后才能进行兼职工作的操作。

第七条 操作过程中要随时注意操作对象及环境的变化情况，发现问题必须及时妥善处理。

第八条  本工种的操作与相邻或相关岗位操作人员有关时，必须事先主动联系，经确认不影响他人安全时，方可作业。

第九条  非所属操作岗位的工作人员，一律不许擅自开动、移动该工作操作范围内的设备、设施等操作对象和安全设施。

第十条  各工种操作人员有权拒绝违章指挥、制止他人违章作业。

第十一条 各工种操作人员均应对所属操作范围内的设备、设施进行妥善的维护和保养，不允许操作对象带“病”运转和超负荷运转。

第十二条 各工作操作人员均应对所属操作范围内的环境情况、操作的任务目标有详细的记录，存档归类，及时发现和消除不安全隐患。

第十三条 本安全技术操作规程是依据煤炭工业部1996年11月颁布的《煤矿工人技术操作规程》，并结合

我矿现有生产实际由各单位技术主管及下属生产队组技术员和现场有实践经验的老工人协商编制。由于水平有限加之时间的仓促，在编写过程中难免有不足之处或部分工种漏编，有待在使用过程中逐步完善，各单位在执行中还应结合自己实际情况提出相应的补充措施，经矿总工程师批准后执行。本规程如与上级规定有抵触之处，按上级规定执行。

目 录

一、采煤专业

1、长壁工作面双滚筒采煤机操作规程............................1

2、液压支架操作规程..........................................3

3、液压检修工操作规程........................................3

4、单体液压支柱操作规程......................................4

5、刮板运输机操作规程 ......................................5

6、工作面输送机操作规.......................................6

7、运输机紧链操作规程........................................7

8、转载机操作规程............................................7

9、拉移转载机操作规程........................................8

10、破碎机操作规程...........................................9

11、工作面集中控制台操作规程.................................9

12、喷雾泵站操作规程........................................10

13、乳化液泵站操作规程......................................10

14、皮带运输机操作规程......................................11

15、可伸缩胶带输送机操作规程................................12

16、管道工（汽、水、风）操作规程............................13

二、开掘专业

1、掘进机司机操作规程.......................................14

2、掘进机维修工操作规程 .....................................17

3、S100掘进机操作规程.......................................19

4、MQT—120型汽动锚杆钻机操作规程..........................21

5、EBJ——120TP型掘进机操作规程............................23

6、EBJ132悬臂式掘进机操作规程...............................25

7、耙斗装岩机操作规程.......................................27

8、混凝土喷浆机操作规程.....................................30

9、打眼工操作规程...........................................31

10、放炮工操作规程..........................................33

11、掘进技术操作规程........................................38

12、岩巷掘进技术操作规程....................................53

13、煤（半煤岩）巷道掘进机操作规程..........................78

14、锚杆拉力计操作规程......................................81

15、管缝式锚杆操作规程......................................81

16、支护工操作规程..........................................82

17、巷道维修工操作规程......................................85

18、ELMB——75C掘进机司机操作规程..........................86

19、TXI型推车机司机操作规程.................................89

20、PHY——2.2/5.5型爬车机司机操作规程.....................90

21、FDZY——1.5/6型翻车机司机操作规程......................90

22、摘挂钩工操作规程........................................92

23、上部车场信号工操作规程..................................93

24、井底车场信号工操作规程..................................94

25、装车闸门司机操作规程....................................94

26、起重工操作规程..........................................95

27、主提升司机操作规程......................................96

三、安装专业

第一部分  搬运绞车及井下电工操作规程

1、内齿轮调度绞车操作规程...................................97

2、回柱绞车操作规程.........................................99

3、井下电工操作规程........................................99

第二部分  综采设备安装操作规程............................101

4、液压支架安装操作规程....................................101

5、胶带运输机安装操作规程..................................103

6、转载机、破碎机安装操作规程..............................103

7、工作面运输机安装操作规程................................104

8、双滚筒采煤机的安装操作规程..............................105

9、泵站安装操作规程........................................105

10、电气设备的安装操作规程.................................106

第三部分  综采设备拆除操作规程

11、液压支架拆除操作规程...................................106

12、胶带输送机的拆卸规程...................................108

13、转载机、破碎机安拆卸规程...............................108

14、工作面运输机的拆卸规程.................................108

15、双滚筒采煤机的拆卸规程.................................109

16、泵站拆除操作规程.......................................109

17、电气设备的拆卸操作规程.................................110

四、机电专业

1、2K58—NO30主通风机司机操作规程.........................110

2、空气压缩机司机操作规程..................................113

3、地面变配电工操作规程....................................115

4、高压维修电工操作规程....................................122

5、钳工操作规程............................................124

6、外线电工操作规程........................................128

7、矿灯工维护矿灯初充电操作规程............................134

8、免维护矿灯的正常充电操作规程............................134

9、电焊工操作规程..........................................134

10、氧焊工操作规程.........................................136

11、BDK—8—N028对旋式主通风机操作规程..................137

12、FBCDZ—8—N028对旋式主通风机操作规程................140

13、RLNG燃煤热风炉司机操作规程............................142

14、常压锅炉司炉工操作规程.................................143

15、JKYB—2×1.5XP提升机操作规程.........................145

16、井下变电所操作规程.....................................148

17、水泵工操作规程.........................................150

18、主提升司机操作规程.....................................151

19、井下电钳工操作规程.....................................153

20、皮带司机操作规程.......................................155

21、钻床操作规程...........................................157

22、砂轮机操作规程.........................................157

23、车床操作规程...........................................158

24、钻床操作规程...........................................158

25、摇臂钻床操作规程.......................................159

五、运输专业

1、12.5T电机车司机操作规程.................................159

2、ZK14—6/550架线式电机车操作规程........................162

3、充电式电机车操作规程....................................165

4、电机车修理工操作规程....................................166

5、装煤工操作规程..........................................168

6、行车操作规程............................................169

7、JKYB—2×1.5XP提升机操作规程.........................170

8、矿车维修工操作规程......................................171

9、架线工操作规程..........................................173

10、牵引整流室值班工操作规程...............................175

11、架空人车操作规程.......................................175

12、JYL—10/40矿用液压链条锯操作规程.....................176

13、装、拆轮机操作规程.....................................177

14、充电工操作规程.........................................178

15、运料工操作规程.........................................179

16、平巷人车跟车工操作规程.................................181

17、电机车司机操作规程.....................................182

18、轨道工操作规程.........................................183

19、轨道铺设、维修及大巷文明施工作业规程...................187

20、水泵操作规程..........................................197

矿井小运输操作规程

21、小绞车司机操作规程.....................................198

22、斜井把钩工操作规程.....................................200

23、斜井信号工.............................................201

24、内齿轮绞车操作规程.....................................202

25、回柱绞车操作规程.......................................203

26、无极绳绞车操作规程.....................................203

27、BYT——1.6m绞车操作规程...............................205

六、通风专业

1、瓦斯检查工操作规程......................................208

2、风筒工操作规程..........................................212

3、测风工操作规程..........................................213

4、测尘工操作规程..........................................214

5、通风密闭工操作规程......................................217

6、通风木工操作规程........................................220

7、抽放管路安装工操作规程..................................221

8、抽放瓦斯观测工操作规程..................................223

9、瓦斯泵司机操作规程......................................226

10、抽放钻工操作规程.......................................229

11、打钻注水工操作规程.....................................232

12、洒水灭尘工操作规程.....................................235

13、防尘工操作规程.........................................237

14、安全监测监控系统操作规程...............................238

15、光学瓦检仪修校工操作规程...............................242

七、安监专业

1、采掘开工作面安全检查员..................................244

2、安拆面安全检查员........................................246

3、运输安全检查员..........................................247

4、安全检身工..............................................249

八、其他专业

1、锅炉工..................................................250

2、热风炉司炉工............................................254

3、水泵工..................................................255

4、推土机司机..............................................258

5、水土刨床工..............................................260

6、井下管道工..............................................261

7、电锯工..................................................264

8、起重工..................................................265

9、通信站维修工............................................267

10、地质钻探工.............................................269

11、无线电波坑道透视工.....................................276