正本

诸城市城区部分停车场改造工程

施 工 投 标 文 件

项目编号：     zcczb2013-018A

投标文件内容：         技术标

投   标   人：                           （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：     年     月      日

目      录

一、项目概况

二、施工准备方案

三、施工技术方案

（一）、树框石施工技术方案

（二）、树木栽植技术方案

（三）、草坪栽植技术方案

（四）、养护技术方案

四、质量目标及保证措施

（一）、机构设置

（二）、施工前组织准备

（三）、技术责任制

（四）、质量保证措施

（五）、质量通病及防治措施

五、工期目标及保证措施

（一）、确保工期的计划措施

（二）、确保工期的组织措施

（三）、施工组织优化

六、雨季及夜间施工方案

七、安全生产及文明施工等措施

（一）、建立健全安全生产责任制

（二）、文明施工及环境保护措施

八、劳动力安排计划

九、其他有关承诺

十、拟投入的主要机械设备

十一、施工总平面图

一、工程概况

工程名称：诸城市城区部分停车场改造工程

招 标 人：诸城市政府采购和招标投标管理办公室

建设地点：城区

建设内容：诸城市城区部分停车场改造工程包括12个停车场，每2个停车位用2棵乔木进行分割 。同时，采用长条形树池对乔木进行围护，树池内栽植麦冬。共四个标段。

工期要求：计划自2013年5月15日至2013年6月3日，总工期共20天。

资金来源：财政拨款

## 二、施工方案准备

停车场改造绿化建设是增强城市形象，美化城市环境，提升广场效果的一项重要工程。目的在于建设高品位城市，是创建国家园林城市、卫生城市、环保城市的一项重要举措。园林城市既是一种自然景观，又是一种文化现象，需要以一种文明的、高层次的管理来实现它的功能。我们以“人与自然”为主题，以“三最”(最优美、最清洁、最卫生)为尺度衡量我们的管理工作，做到一草一木青枝绿叶，一砖一瓦精雕细刻，一人一事服务周到，一时一刻体现文明，使园林绿化建设改造达到优质标准，使业主满意率达到 100%。

本次招标的停车场绿化改造工程，施工时间短，树种针对性强，树池垒砌要求严格，绿化内容比较明确。因此，在制定这个方案时，我们就综合了所有工程量和工程内容，召开了工程技术人员和项目经理人员会议，对该工程项目认真研究，力争制定出一个合理性强，可操作性强的养护管理方案。

（一）认真做好施工前准备工作

停车场绿化改造工程准备工作包括技术准备、物质准备、劳动组织、养护现场准备和养护场外设备准备。

1、思想准备

在招标方要求的20天的绿化工程建设期内，针对工程管理养护项目，我们的制定目标是：

在规定的建设施工期内全面完成工程建设任务。 保持苗木、草坪等成活率100%。

保持绿地内无明显杂草， 修剪整齐，草坪长度控制在10CM 以下。

树池内植物保持块面整齐, 法桐树木无风倒现象。

施工期间保持停车场内清洁卫生，一发现垃圾及时清除。

为了高标准、高质量、有条不紊地完成本工程，我方做好了细致的施工准备工作计划。

## 首先，由本公司项目经理和技术部门，在施工前研究熟悉招标文件和市城管局对本次工程的要求。针对本工程质量的重要性和地理位置的特殊性，以及本工程战线长 ，时间短、管理时间长，质量要求严格的特点，我们严格遵按照招标文件的要求，狠把 建设施工质量关，在总经理的领导下，在公司各部门的通力合作下，严格按设计要求及规范，确保苗木品质、数量，保证施工工期、质量。创造一流业绩，树立公司形象。在工程施工中，不留工程尾巴，不破坏周围环境，不影响市民和周围居民生活。选派技术精湛，管理经验丰富的项目经理和管理人员，科学合理精心组织。打造一流的工期，一流的质量，一流的管理，一流的场容，一流的服务，一流的队伍。

## 2、资金准备

我方针对本次养护工程，已经充分预留出工程施工和管理资金。预留出的资金，将由项目经理严格按照本方案的规定投入本次的绿化改造工程。公司财务人员将对预留资金定期进行审核，监督该项资金的专款专用，以确保本次工程的顺利进行。

3、技术准备

## 现场踏勘与调查

## 在制定本施工方案之前，我方组织项目经理和相关技术人员对本次 工程施工区域进行了二次勘察，对工程内容进行现场详细了解，熟悉改造范围，并对该区域内的土质、水源进行了初步的认识和分析。一是了解需要改造的停车场具体位置在哪里？面积有多大? 二是了解各停车场内附属设施多不多，情况复杂不复杂?三是尽可能全的了解现场地形土壤情况。包括土地地形结构、土壤种类、水资源情况 ，以及水资源运送距离，调查、搜集有关地质、水文、地形、地貌等原始资料。施工前对土壤进行化学分析，对不合格土壤采取相应措施消毒、施肥和客土等措施改善土壤理化性质。 对表土肥力、土层厚度、保水保肥等能力，pH值、不良杂质含量等情况进行调查分析等等。四是了解垃圾运送到哪里，路途又多远？道路状况以及交警部门交通管制状况。

熟悉和审查施工图纸

在施工前，我方首先对施工图纸进行自审，研究熟悉设计图纸的详细内容，以便确认现场状况，特别注意特殊施工说明书的内容、改造方法、工期以及所确认的施工界限。

制订施工进度计划表，用于控制施工进度和调度工人及材料。

## 开工前实地勘察，了解施工现场环境、交通、运输及施工人员食宿等情况。

编制施工组织设计 。根据本工程的规模、特点及建设单位要求，编制详细的施工组织设计。科学、合理地指导工程施工全过程。

4、机械设备和材料准备

包括植物材料、机具和设备等，保证建设改造工程顺利进行的物资基础的准备，根据各种物资材料的需要量计划，分别落实货源，安排运输 ，使其满足工程建设的要求。在满足招标方要求的基础上，我方将根据实时气候和施工需求对施工机械和材料进行备用储备，并根据可预见性状况随时提报计划进行添加。对落实、检修养护所需机械设备，对于易耗性的和使用率较高的物件，备有充足的量。安装、调试养护机具，按照施工机具需要量计划，组织 施工机具进场，在施工前进行检查和试运转。

进场前需准备好混凝土地面切割设备、大理石材料打磨切割设备、洒水设备、修剪设备、安全施工设备、养护设备，具体设备名称、规格、数量见主要施工机械表。进场后，对中、小型机具将按进场计划分批进场，设专人对其维修保养，并使所有进场设备均处于最佳的运转状态。

(二)成立项目管理领导班子

项目经理部组织管理体系如下图所示：

项目经理部全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门。

为搞好本项目管理和施工 ，使建设任务能按时、保质、保量完成，确保工程达到标准质量优良，公司总经理具体负责该项目的方案制定和项目落实。我们在公司中抽调最强人员组成项目班子，组建集管理、技术、经验为一体的项目经理部，公司选派一名公司副经理担任项目经理，具体包靠这一工程项目。该项目负责人具有项目经理任职资格，并具有三年以上园林管理经历，中级以上的园林专业技术职称，有企业任职证明。实行项目经理负责制。配备技术负责人员一名。技术负责人是具有正规院校园林及相关专业（林业、园艺、花卉、植保）毕业的中级职称人员，该负责人具有三年以上园林管理经验。同时还根据本次招标工程的特点，选配了一名建筑方面的技术人员进入公司项目经理部，具体负责树池垒砌等方面的技术指导和服务。

项目经理部全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部技术员。质检员 、安全员、计划员、后勤员、材料员 、资料员、植保员、质量负责人、项目经理部、项 目 经 理、技术负责人，对工程 进行全员、全面、全过程的系统动态管理，并对工程质量、 施工进度、安全生产、文明养护施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。项目经理部须提前部署和计划各阶段人力、物力的组织和管理，提前为下一道工序作好各种准备，保证人力、物力充足，做到一环紧扣一环地顺利施工。

（三）组建项目施工管理队伍，建立精干的养护队伍。抽调有施工和施工经验的施工队伍组成 工程队，成立 项目部。组织以公司技术副经理为首的技术班子，由一名负责人担任队长具体负责管理。选择优秀的管理人员、技术人员；有丰富经验的专家、机械操作师等组成施工队伍进场，并安排有丰富施工经验的技术人员进驻现场。

配备一名有实践经验的工程师担任项目技术经理，负责技术指导和监督管理。

以上人员在项目管理过程中必须到位、现场指挥，确保全过程的指导与服务，直到项目验收结束。

（四）制定施工流程总图

、

（五）建立健全施工档案管理制度

1、每个停车场改造工程都要建立专门的档案记录。

2、施工日记管理。 施工日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了，能反映出质量监督和管理动态及面貌。对 施工中发现的问题和处理的过程要进行详细记载。 施工日记应从工程开始起至工程交工验收止。特别详细记载施工中发现的问题和处理解决的过程。中途因工作调动时，应及时办好日记移交手续。由接收人继续做好施工日记。

3、积累工程施工技术资料。工程技术资料是施工中的技术、质量和管理活动的记录，也是工程档案的形成过程。它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，也是施工企业信誉的体现。工程施工技术资料归档移交给建设单位后，便是使用过程、维修及扩建的指导文件和依据。因此，国家和各级建设管理部门都十分重视资料的积累，要求按规定做到齐全和准确、充实，把它列为评定单位工程质量等级的三大条件之一。必须按各专业质量检查评定标准的规定和实施细则，全面、科学、准确地记录施工单位工程质量等级，移交建设单位及档案管理部门，并不得有伪造、涂改、后补等现象。

三、施工技术方案

本绿化改造工程按招标文件要求建设时间20天，管护三年。为确保高质量完成建设和漫长的三年养护任务，创精品工程，特制定本方案。本工程既有混凝土地面切割、又有树框石垒砌，还要更换种植土，栽植麦冬草，工程内容看似简单，但属于跨专业施工，牵扯技术范围更广，施工难度更大。因次决不能掉以轻心。 为在20天施工期内和三年养护期内，达到建设优质工程，实现100%保活率的目标，我们根据栽植的树木种类和栽植地基本情况和立地条件，分别就树框石垒砌、树木栽植、草坪栽植制定了施工技术方案:

（一）树框石树池施工方案及技术措施

本工程树池为五莲产大理石树框石垒砌。选料为五莲红大理石 。

1、混凝土水泥地面切割技术方案

混凝土地面切割：为保证切割效果，我们使用液压切割系统，采用无震动切割技术，这是一种对建筑物内部结构较为安全可靠、对结构不造成任何破坏、无损伤，且施工方便快捷的方法，它是利用液压传动马达高速运转来带动锯片对切割部位进行分割。

它的优点是：（1）属无震动直线切割工艺；（2）该切割速度快，比传统切割效率提高了15~20倍，保证了工期；（3）严格按照计划及施工方案施工，无安全隐患；（4）该切割是一种无损伤、无震动的施工方式，对保留的结构没有任何破坏，满足保留结构稳定性的需要；（5）切割面平整，精度高，无需后期修补，直接成型；（6）无粉尘，低噪音，满足环保要求；（7）对周围施工环境要求低。

（1）主要工序施工方法

切割顺序：根据各个停车场情况和破碎石运送要求，考虑技术及施工方便，确定切割顺序。在切割工作进行前确定好切割路线。采用汽车运输车机、装载机配合切割收集破碎石以便及时清运。

施工步骤：根据图纸测算及现场勘测规划切割方案→进场技术交底→卸荷→测量放线→安放切割机 →钻孔、安装锚栓→ 安装液压墙锯轨道及锯片→液压主机通电、水就位→切割→清运放置切割块到安全地点→集中装车出场→工程验收。

割前准备工作

所有设备进场，接好380伏电源，水管，确认切割顺序，所有工作人员就位，按下述施工步骤进行切割工作。

切割施工步骤

在待切割块面上 划线或打吊装孔。在切割路线的一侧， 画上轨座对齐线。并在同一侧标识安卡锚栓固定点。利用HILTI TE76电锤钻孔，再放入M12内牙安卡，并确实固定。使用螺丝将轨座固定对齐锁上轨道。安装TS32切割机头并连接油管和水管。 安装适当钻石锯片，放置锯片护挡。依照HILTI液压、电动切割机操作步骤，完成任务。切割工作由切割班组人员连续进行。

（2）破碎石清理装在运送：

用装载机将切割块铲放地面空旷处，做敲碎处理后运走或直接运走。

（3）植树槽清理及栽植土更换

人工挖土：将切割后的植树槽，用人工方法将槽内所有破碎石清理出来，直至露出原土壤层面，深度一般不低于1米。如一米处仍为建筑垃圾或者是不能植树的其他垃圾还应继续深挖，直至出现合格土壤为止。清理出的垃圾及破碎石随时运送到指定地点。

换土：种植地土质应基本满足植物生长需要，如发现土质太差，应在栽植苗木前购置客土，客土的标准：根据种植要求，选择检验合格的 ，富含有机质、团粒结构完好的壤土或者沙壤土，pH值6.0—7.8；有机质＞25g/Kg；通气孔隙度＞15%；石砾含量（w/W)＜5%，粒径＞1cm ，土壤中不含石灰水泥沥青等建筑垃圾，保证种植土具有较好的通气、透水和保肥能力，不能用含沙量较大的土。土样经现场监理人员取样化验合格后才能使用。回填种植土，以保植株成活。

从场外运送的种植土要随运送随填坑，并稍微踏实。

客土回填时，采用从一侧倒压的方式进行，同时，注意绿地四周隔离用的塑料布不能落下来，以免使客土与四周的破碎石、石灰土混合在一起。施工时，用机械向里推，完成后，将绿地表面整平，注意保护周围绿化设施，将绿地内的管线、检查井等公共设施做好标志，不要破坏，在工程完工后清理干净，整理到与绿地平面相适应的高度。

对回填土厚度超过0.5 米的区域采用分层回填的方式，边回填，边压实，每次填土深度不超过25cm 以确保长远效果。

土方填筑应满足工程质量要求，做到保证绿化区域种植要求。绿地内回填种植土时避免重型机械碾压。种植土的表层应用石碾压平整，凹凸不大于2cm，达到设计高程和坡度要求。

按要求施足基肥：地形整理好后，树木栽植穴、槽。草坪种植地，要先按设计要求施好基肥，深翻25-30厘米，搂平耙实，出除杂物，把绿化土搅拌细致均匀，然后浇水沉实，待沉实微干后进行松土。再用人工进行表层平整，以达到设计要求的

2、树池施工方案

树池施工应在栽植法桐树木以后进行。

树池规格为：长条形树池：树池长4m；宽为外径1.24m，内径1m。

树池边框均应按设计要求进行施工。树池的大小和方向应符合图纸设置要求。各个树池之间要协调美观。树池地面高度符合设计要求并与原地面协调一致。与有坡度的地面时要综合考虑各项因素，达到美观大方的观赏效果。

（1）树框石选择：树框石采用五莲红花岗岩，外侧6cm抹角，车辆进出停车位一侧树池需拐角。树框石 进场前除出具生产合格证外应严格进行质量检查，对其几何尺寸、强度、外观进行抽样检测，合格者方可使用。

（2）树池必须挂线操作：以两侧路缘石顶为准挂纵向与横向高程线，按设计图纸要求安铸铁树池边框，要求其位置准确，外形方正顶面与步道方砖平齐。

## （二）树木栽植技术方案

## 1、认真做好植树前准备工作

## 针对此项工程 工期短，质量要求严格的特点，工程项目部在总经理的领导下，在公司各部门的通力合作下，严格按设计要求及规范，确保苗木品质、数量，保证施工工期、质量。

## 首先，由本公司的技术部门，在施工前研究熟悉设计图纸的详细内容，以便掌握设计意图，按图纸绿化工程的布置和种植种类要求，在有利于种植的时间进行施工。

## 施工流程：研究图纸和设计要求-技术交底-苗木准备-苗木进场-栽植-浇水-培土-支撑-树池垒砌-养护-验收。

## 施工流程总图

（2）测量放线和施工带清理

工程技术人员应当认真了解施工停车场下管网及周围环境情况，明确其具体位置和高程，以免在路基施工及垃圾土清运过程中破坏原有管线。落实专人负责制，设一名工程师专职施工放线，配测工2人。

具体方法：一般采用行列式放线法及等距弧线放线法。

第一，按工程布置的图纸标出树池具体位置、种植位置及品种的轮廓，在现场找出苗木实际栽植位置，用白灰撒处灰点，并进行放样，按现场监理工程师提供的坐标基准点结合图纸，确定放样基准点，并设置可供复查标志。

第二，每次定点放样后，报请监理工程师进行审核，核准后，进行下一道工序的施工。

第三，对交叉施工造成的放样破坏及时进行复样，保证施工精确度和进度。

第四，种植槽的定点放线应符合图纸设计要求，位置必须准确，标记明显。

一切定位、放线均经自检、互检后，专职质量员验收后，并请监理工程师或业主代表验收。

（3）苗木准备

## 所有进入工地栽植的法桐苗木和麦冬草坪必须符合本工程质量要求。根据工程设计图纸，列出苗木的数量、规格、落实苗木供应来源，以及运到栽植地的运输情况及运苗方法。采购部门对于本工程的苗木来源，做深入的调查，确定各种苗木的采购地点，基本保证苗木起挖、运输当天能到达工地为宜。

## 工程开工后，我公司立即提请工程现场监理工程师及建设方有关人员对苗木质量进行会审，此项工作苗木进场之前完成；之后由采购小组人员进驻苗源基地，对符合规格、生长健壮无病虫害的苗木，应逐株做记号。严把质量关，负责对苗木的起、运全过程监控，按现场的需求按需发货，确保苗木供应能跟得上施工进度。

## 起苗：苗木根系大小根据掘苗现场的株行距、树木的干径高度来定，一般情况下灌木根系土球树高的三分之一左右，本次栽植的法桐胸径要求10公分， 土球 按树木胸径的8-10倍确定需要80厘米左右。挖掘带土球苗木时，应保证土球完好，土球要削平整，土球底部要小点，一般不超过土球直径的1/3，土球包装均要严，草绳要打紧，土球底部要封严，不能漏土。裸根苗木必须根部沾泥浆保湿。

## 苗木卸车后要首先报告发包人和监理人员，发包人和监理人员到达现场对苗木进行质量检验，确认合格后方可开始栽植。工地严格按设计要求及质量标准验收，并认真填写苗木进场检验报告。

## 施工用苗木应满足如下条件：

## 苗木树种正确，苗木规格符合设计与施工要求。

## 苗木生良健壮，苗木根系应保护完好，无病虫危害、变色和机械损伤。

## 全部采用带土球苗或袋装苗，带土球苗应提前处理和装入袋内，起苗时保证土球完好，并将根系用蒲包等物包装。

## 数量规格：苗木数量与设计方案一致，达到所要求的栽植密度。

## 苗木验收：苗木种植前需安排技术人员到苗木基地选苗验收。

## 苗木的假植：当到达现场不能在48小时内种植完成的苗木，都应当对其实行混泥土护根措施，选择背风背阴处做假植点，将苗木码放整齐，露土埋严，并适量浇水保证根部土壤潮湿，直至种植。

高质量的苗木应具备的条件：根系发达完整，主根短直，接近根茎范围内有较多的侧根和须根，起苗后根系无劈裂；苗木粗壮通直，不徒长；主侧枝分布均匀，能构成完美的树冠；无病虫害和机械损伤。

进苗木前请甲方或者监理人员进行检验验收合格后方可进苗。进苗的同时应进行苗木检疫，并将苗木检疫手续报工地现场监理审查后方可进苗。苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。

（4）苗木运输与装卸

## 苗木运到工地后，要按指定位置卸苗。卸苗要从上往下卸，不得从下乱抽，卸车要轻拿轻放，不许整车往下推，以免砸伤根系和枝条。较大规格的苗木卸车时要搬土坨，不能只提树干。

## 苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。起吊带土球（台）小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1T的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。 当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。 时间长，还要适时浇水，保证土壤湿润。

（5）树木栽植关键技术

本工程设计的树种是法桐且规格较大属于大树移植，所以在栽植时要使用大树移栽技术。

这些大树移栽的技术和成活率的高低，直接影响到该工程的绿化效果，因此我们也根据实际制定了法桐大树移植技术方案。

第一大树选苗。

栽植前对要栽植树木要进行检查。栽植树木按甲方要求和设计要求初步做到栽植时无病虫害，无破损枝，一经发现及时处理。

要用合格健壮苗，常绿树木栽植时要带土球，卸车时应轻拿轻放注意保护苗木的根系，做到完好无损。

要选择那些苗壮、芽体饱满，无病虫害，树龄较小的树木。这样的树木移栽后苗木恢复快，成活率高，且能保证景观效果。再是，要选择冠型饱满，树干通直的树木。这样的树木栽在城市的道路上才能达到预期效果。选择树木时还要考虑起苗时能不能挖好土球，带好土球。不能保证带好土球的大树移植成活率很低，要高度重视和注意。选定的大树，要用油漆或者绳子在树干胸径处做出明显标记，以利说明选定的单株和朝向，同时，要建立登记卡，记录树种干径、分支点高度、树冠形状和主要观赏面，以便进行分类和确定栽植顺序。

第二挖苗。选定大树后，要确定挖苗时间，挖苗前对树木进行切根处理。挖掘时准备好吊车、缆绳、油锯、剪刀、草绳等挖掘吊装工具和机械。挖掘前，对树冠树枝进行处理。将树冠中病枝、枯枝、重叠枝进行疏除。弱枝强剪，强枝弱剪，以利恢复树势。同时按照树形设计要求，对树冠树形进行适当修剪。去掉树干和树基部萌条。对过密大枝进行疏除。对剪口涂以保护剂。大树处理完后，要进行支撑固定。防止在挖掘过程中树木突然倾倒伤人和毁坏树木。挖掘时要先确定土球大小，挖掘过程中，及时剪断土球以外的小根，大根要用锯轻轻割断，防止剧烈动作，破坏了土球。挖掘要循序渐进，以防土球破裂，砂质土壤土球宜破时，应边挖掘边缠草绳，严密缠绕土球。

第三栽前修剪。

法桐树木树木高大，干性通直，根系发达。所以苗木栽植前应适当的修剪。一是根系修剪。种植前将劈裂根、病虫根、过长根剪除，二是对树冠树枝进行修剪。修剪的原则是在保持自然属性的情况下进行，10厘米直径树木，一般要求树冠冠幅保持在4米以上，在保持原树冠形状不破坏的前提下，对树枝进行适当的疏剪。

修剪的方法有短截和疏枝。短截是应保持树冠内高外低，疏枝应保持外密内疏。这样能保持地上地下平衡，减少水分的散发，保证树木成活。对法桐类乔木的修剪，有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应健壮芽上短截，可剪去枝条的1/5—1/3。无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm以上的树木，可疏枝保持原树形。枝条短截时应留外芽，剪口应距离芽位置以上1cm。修剪直径在2cm以上的大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂，以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。

建设单位有其他修剪要求的，要按图纸上标注的尺寸对树木的冠幅进行修剪。

用作行道树和广场、停车场的乔木，修剪时需注意分枝点的高度，定干高度宜大于3m ，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条的轻疏剪或短截，并应保持树冠原形。

对于较大的落叶乔木，尤其是生长势较强，容易抽出新枝的树木如法桐等可进行强修剪， 树冠可剪去1/2以上，这样可减轻根系负担，维持树木体内水分平衡，也使得树木截后稳定，不致招风摇动。

2、栽植

苗木栽植也叫树木种植，是绿化工程的重要环节，树木种植为生命工程，不能返工，在种植时应对各项准备工作进行检查、核实，做到一次种植成活。

栽植的质量要求，各种树木种植的位置必须准确，挖掘种植穴时，按图进行定点放线。

规则式种植，树穴要排列整齐，应保持对称平衡。属于自然式种植时，树穴应保持自然，力求达到设计的配置艺术要求。行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形应保持直立， 不得歪斜，应注意观赏面的合理朝向。

种植带土球树木时，应提草绳入坑摆好位置后放稳再剪断草绳保持土球不破不散。不易腐烂的包装物必须拆除。为了保证种植质量，对种植时根部填土、根系置放、分层还土、种植的垂直度等工序都作要按照园林绿化工程有关规定执行。

树木种植应符合下列规定：

一是树木置入前要先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

二是种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土随分层踏实。

三是带土球苗木，必须踏实穴底土层，而后置入树木，再填土踏实。

四是栽植麦冬草坪时，应由中心向外顺序倒退着栽植，坡式种植时应由上向下栽植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块栽植。

法桐大树的栽植要注意的环节一是吊装吊下。要始终注意轻吊轻放防止土球破裂和树冠受到损坏。二是要注意浇水。一般栽植大树要在挖好植树穴后，先进行树穴浇水，使树穴充分吸水，完全湿润，但树穴不要有积水。水渗下后栽植时，要注意大树原来的朝向和树冠最具观赏效果的面。 树木入穴，要扶正树干，对树体进行调整，对土球入土深度要适当掌握，防止过深过浅。栽植较大规格树木一般吊树完成后，要除去土球包装物，这样树木根系恢复快，容易成活。但若遇土球已破、散裂的树，也可以不除去包装物，但应将草绳割断，露出土球，增加土球与土壤的接触面。

法桐大树移植，不宜使用边栽边提的常规栽植方法。应该边埋土边踩实，边灌水，使泥土灌满树穴与土球每一个空隙，以防根系“架空”，影响树木成活。栽植深度根据树种确定。一般来说，落叶树种可以适当深栽。

法桐大树移植重点要浇好水。移植后必须一次性灌透水。灌水时，宜细水慢灌，边灌水边搅实，不使土球与坑穴之间有空隙，让泥土灌满土球底部。浇水基本完成时，可以用铁棒或木棍轻插土球看土球是否已经吃足水和是否还有空隙。待水完全渗透时，将树穴四周围堰土在树基部堆成中间高和四周高的树穴并踏实。然后覆以地膜，保湿保墒。

法桐大树树干高、树冠大、根系小，依靠树体自身不能有效固定，宜被风吹倒影响成活，所以必须对大树进行支撑固定。大树支撑一般用较大的毛竹固定。因树体规格、高度不同有的大树还必须选用较长较结实的木杆固定支撑。支撑杆成三角或者四角支撑，支撑杆底部用石块垫实或者埋入土中踩实。树杆与支撑物用铁丝或者麻绳捆绑牢固。以支撑后用力摇动树杆，树杆牢固不晃动为标准。新移植的大树要对树杆进行保护。用草绳缠绕对树杆从基部起严密缠绕，直至分枝点处 ，草绳外面再用地膜进行缠绕。这项措施既有利于树体保温，又有利于减少水分蒸腾，对于冬季移植保护至关重要。

新移植的法桐大树关键是要采取措施促发新根。促发新根的措施，一是控制水分。新移植大树既要湿润，又要防止积水。只要保持土壤湿润即可，不可太涝，以免影响土壤的通透性能，抑制根系的呼吸，导致烂根。二是保护新芽。新芽萌发，是新植大树成活的希望和标志。新芽萌发会刺激根系的萌发，所以对新移植的大树一定要保护好新萌芽，让其抽枝长叶。此时要加强喷水、遮阴、防治病虫害等养护工作，保证嫩芽的正常生长。三是土壤通气。通过安装通气管及中耕松土等工作，保持土壤通透性，以防土壤板结，促进新根萌发。

法桐大树移植的其他养护措施，比如：遮阴、施肥、防治病虫害、防寒等措施，已在其他章节介绍，不做重复。

3、树木浇水和支撑

树木栽植后，应在略大于种植穴直径的周围，筑成10-30厘米高的灌水土堰，堰应筑实不应漏水。造地形坡地栽植苗木，可采取鱼鳞穴式种植。

新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水，春季干旱和夏季炎热季节应及时浇水。

浇水数量和次数要根据各停车场土壤情况决定。粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多，肉质根系树种，浇水量要少。浇水使树木发生歪斜的要及时扶正培实。

栽植苗木时踩实，大型苗木和常绿乔木，要设立支撑对树体进行防风保护。设立支撑时不能使支撑物与树体树干直接接触，以免磨伤树皮，影响树木生长。支撑应在浇水前完成。

4、苗木防寒

法桐树木较抗严寒，但在温度过低年份也容易冻伤，所以最好还要做好防寒。一般的说，对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施。对耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种在新植和3年养护期内应搭设风障。对耐寒性差且树皮较薄的树种在新植和3年养护期内可采取主干裹纸加绕草绳等防寒措施。

（三）草坪栽植技术方案

本工程内有草坪种植内容，草坪品种设计的是麦冬。麦冬是一种多年生草本植物，较耐阴，适宜于在较肥沃的土地上生长，对土壤水分肥料要求较严格，水肥充足时生长势极强。但该草坪品种播种出苗慢，成坪迟，最好能用成坪的大苗分栽满铺。

铺栽前，要进行土壤及地面整理。先将种植土表面按照要求进行平整。土壤要求,建植草坪的土壤厚度不应小于30cm，50cm土层内无工程垃圾和大的石块。10cm土层以内无直径大于3cm的石砾，直径大于2cm石砾含量不能超过10％。同一地块种植草坪的土壤应均匀一致。 土壤不能受到化学物质污染，无除草剂残留、无恶性杂草及土传病菌。整地要求，整地前应进行全面调查，清除各类垃圾。按设计整理地形，无地形设计的土面应有3—5 ‰的坡面以利排水。路沿石高出草坪土壤表面的应在4cm以内。整地前应根除白茅、芦苇、香符子等恶性杂草。坪床要求：通过耕、犁、耙、压、灌等措施，使整地后的土壤平滑沉实，无大于3cm的土块。

麦冬草的铺栽：麦冬草的建坪方式一般以铺栽草块和分株栽植的方式进行。首先要选择生长健壮无杂草、生长势好、无病虫害的草坪作为草源地，草源地的土壤若过于干燥，应在掘草前灌水，并镇压保湿。掘取草根，其根部最好多带一些宿土，掘后及时装车运走，将草堆放在阴凉之处，堆放要薄，并经常喷水保持草根潮湿，必要时可搭荫棚遮阴。

其次，麦冬草起草皮规格一般为30*30厘米加草皮卷，厚度掌握在3-5厘米为宜，否则运输不易。草皮过厚，铺植时也不容易与原地形土壤相结合而扎根。不能成卷的，可以连根一并挖出，分株栽植。

第三，草皮铺植于地面时，草皮块间应有3-5厘米的间距，后经镇压后可以使草皮与土壤结合紧密，无空隙，易于生根，保证草皮成活。第四，草皮压紧后浇第一遍透水，保证坪床5-10厘米湿润，使草皮恢复原色或失水不易过多，之后每隔3-4天浇一次水，以保证草皮的需水量。

分株栽植时每平方米的数量不能少于64墩。栽植后根据墒情及时养护，直至成坪，成坪后坪面平整，外观均匀一致，覆盖率应达到85％以上，无直径大于30cm的秃斑。达到下列标准时可进入正常的草坪养护管理。

（1）坪地均匀，草根不裸露，杂草率小于或等于5%，覆盖率达95%以上。

（2）修剪及时，修剪高度6厘米，高矮正负不差1厘米。

（3）草坪空秃面积不超过20*20平方厘米。

（4）草坪叶色绿润，无病虫害。

（四）养护技术方案

本绿化工程按招标文件要求必须管护三年，本工程既有法桐树木、又有草坪草麦冬，还有需要养护看管的树池树框石保护。所以也需要精心养护。为在三年养护期内，达到养护目的，实现100%成活率，我们根据栽植的树木种类和栽植地基本情况和立地条件，制定了三年养护技术方案:

1、树木养护技术方案

树木管理质量标准和目标要求：

（1）单株生长健壮，树形自然美观，主、侧枝分布均匀，数量适当，内膛通风透光；

（2）生长季节叶色正，无卷叶、黄叶、无病虫害。

（3）枝干生长旺盛，主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝。

（4）保存率达100%，缺株补植苗木径级相差不超过10%。

（5）树穴整齐一致，土壤墒情良好，无杂草污物。

具体技术措施如下：

（1）通过管理使每棵树木都确保成活、无死树、缺株，保存率达100%。要坚持做到不论何种原因死亡苗木都要在3日内及时更换，缺损苗木要及时补植、更换，补植苗木应按同等品种、规格、标准。

（2）要切实加强水肥管理。通过施肥、浇水等措施、使树木生长旺盛，树干粗壮，树势良好，叶片不得早期脱落，树叶保存期要符合各种树木生长日期的基本要求 。 树木要有明显的生长量，枝繁叶茂，无弱株、病株、歪斜株 。树框、花池、绿地、除草及时，无杂草蔓延生长现象，草坪内杂草控制在5%以内。

（3）科学合理修剪。树木的修剪要坚持常年修剪。根据不同树种的特性适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形；修剪合理，疏密留稀，整齐美观。乔灌木的修剪依其品种、开花习性，在适合的时间内进行，花灌木主要剪去残花败叶，保留开花枝芽。操作时保持剪刀干净、平滑。

重点抓好冬春休眠期修剪和夏秋生长期的修剪。落叶乔木桐一年二次以上，乔木无萌蘖芽。

冬春修剪以整型为主。要彻底改变过去“剃平头”的修剪方法，要按树木特性，对乔木树冠进行修剪整型，使主、侧枝分布均匀，数量适宜，内膛通风透光，树形整齐美观自然。

生长期修剪，主要是适时进行抹芽、抽枝修剪，使主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝。对具有造型条件的树种要经常进行修剪和造型 。在修剪中要注意修剪质量，及时合理清理枯枝、病枝、残枝；剪口平滑，留茬高度小于1cm;能及时很好地解决树木与高压电线、建筑物、交通信号灯、指示牌等之间的矛盾。要保持卫生整洁，修剪的树枝、树叶重点路段做到随剪随清，其它路段做到日剪日清。

（4）及时防治病虫害。树木病虫害是无烟的森林火灾，必须引起高度注意。树木病虫害的防治，要坚持预防为主，综合防治的原则，要采取综合措施，控制病虫害发生，一旦出现病情虫情，要坚持治早治小治了的原则及早进行防治，确保有虫不成灾，有病不死树，病虫危害程度主干小于1%，叶部小于5%，好叶率达95%。。一般要求春季发芽前喷布一遍杀虫杀菌剂，6月上旬前，喷布一遍预防食叶害虫的杀虫剂，其他时期根据病虫害的发生情况和种类，及时进行针对性的防治。在具体种类上，要重点防治美国白蛾和法桐网翅椿象。这是两种危害法桐最严重的害虫，要认真搞好观测，做好预测预报，及时发现及时防治。其他病虫害如：卷叶螟、天牛、介壳虫、落叶病、干腐病等危害性大的病虫害也要认真搞好防治。通过防治，使树木生长季节无病虫害，枝叶完整颜色纯正，无卷叶、黄叶 ，无明显药害。无枯黄、干焦、卷曲、缀拈、穿孔、流胶现象，地面无害虫粪屑。无蛀干害虫的活卵活虫；介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头，以下同），较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下（包括5头，以下同）；株数都在2%以下（包括2%，以下同）；叶上无虫屎、蛛网、灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下 。

停车场位于城市中间，小区门前，靠近居民。所以药剂选用要注意选择那些无残留，毒性低，药效期长的农药，比如灭幼脲等高效低毒农药，以免造成城市污染，影响居民生活。

行道树每年施药6次，每次用药量0.0016千克/棵，6次用药量为0.0096千克/棵/年。

（5）浇水。水是树木以及绿色植物生命的源泉，绿化养护浇水要根据各类树木的需要进行经常性浇水。浇水的原则以满足树木生长需要为主，浇水要以浇透为准。公司的大型水车可以为浇水提供强有力的机械支持。一般来说，春季树木发芽前要浇透一次大水，一般性年份和气候，树木平均每年浇水8次，每次用水量为0.02立方米/棵左右，每年8次用水量为0.15立方米/棵以上。

（6）施肥。肥力的大小是决定树木生长量和树体是否健壮的主要原因。要按照合同要求，在春季和生长季节，分次给树木追施化肥。追肥时要坚持大树多施，小树少施，分次分量，保证需要，春夏季多追氮素肥，秋冬季多追含磷钾多的肥料。胸径小于15厘米的，每次施有机肥1.2公斤以上，无机肥0.1公斤；胸径大于15厘米的，施有机肥2.0公斤以上 无机肥0.2公斤以上。每年最少施肥1次， 要求叶子健壮，叶色正常，叶大肥厚，无肥烧现象。

（7）日常养护要使树穴整齐一致，土壤墒情良好，无杂草污物，树干无绑缚物及攀缘植物；需防寒的树木按甲方要求的标准及时采取防冻措施。根据甲方工作安排，对护栏和行道树粉刷及涂白，每年不少于4次。管理范围内有古树名木的，要对古树名木挂牌、建档管理，并有保护复壮措施。

（8）有关部门和单位在绿化范围内进行管道和管线施工，要全程安排专人监督，防治毁坏树木。工程完工后，要督促其及时复原并进行浇水、架扶等，保持树木、草坪等无干枯、死亡等现象。做好占用绿地后的绿地修复工作。

（9）斜坡及起伏处因雨水冲刷出现缺土缺苗现象要及时填土补苗，恢复原貌。

2、草坪养护

树框石围成的树池内栽植的麦冬草，也是草坪。所以使用草坪养护技术。

养护目标：保持草坪的完整性和平整性，通过修剪和管理，使草坪始终处于最佳观赏状态。技术措施如下：

（1）要保持坪地均匀平整，无坑洼现象。缺失的地方要及时通过移栽或者补种恢复草坪的完整性。覆盖率要高于95%；无裸露地面，空秃面积小于20×20平方厘米，杂草率≤5%。

（2）要通过施肥浇水，使草坪保持生长茂盛，适时疏草，密度适宜，无明显干枯草丛，枯草率小于1%，草坪叶色绿润，无明显色差。

（3）修剪及时合理，坪面整齐。麦冬草一般不用修剪，但过高或者过于零乱时可以适当修剪。及时合理的对草坪进行修剪，保持坪面平整，避免修剪过重或过轻。草坪在生长期4——10月份，每月至少修剪1次，从而提高植物生长势、促进开花。修剪高度6±1cm。对草坪中的杂草要通过人工进行拔除。

（4）病虫害防治及时。要及时防治草坪病虫害。草坪病虫害主要是粘虫和草枯病，如果发现病虫害现象，要及时通过喷药进行治疗和防治。 使草坪叶色绿润，无病虫害，病害症状小于1%，虫害现象小于5%。

（5）墒情良好，适时浇水、喷水。无明显涝、洼现象。入冬前和开春后必须浇灌防冻水和返青水。

（6）合理施肥。每年施肥2次，每次施肥量为0.1千克/平方米，且均匀一致。

（7）土壤保持良好的通透性。在生长期内，确保草坪生长旺盛。要通过适时梳草，使草坪密度适宜，对干枯死亡的要及时清除，外观上无明显干枯草丛，枯草率小于1%；要保持草坪叶色绿润，无明显色差。

（8）草坪内的垃圾等要及时清除，保持草坪内无垃圾及堆物。修剪的草沫重点路段做到随产随清，其它路段做到日产日清。

3、树框石和设施养护

树框石是比较高档的五莲大理石，既美观又漂亮，很容易被偷被盗。所以在三年养护期中，既要防止机械等外力破坏，还要搞好看管，避免丢失。

保持树池完好无损，维修及时。 出现问题的，要及时维护维修，做到无松动、无缺损、无丢失、无油污、无变形、无刻画 。 如有损坏，应在最短时间内修复并保持原来规格标准 。

绿地内各类设施要卫生整洁，无乱贴乱画现象。

4、绿地看护管理

此项工程虽然绿化工程量虽然较小，但分布面积大，又处居民区，非常容易遭到人为破坏，所以绿地看护是养护期内一项重要内容，看护不好，绿化成果难以保证，所以在三年漫长的养护期内，搞好绿地养护十分重要。

（1）严禁乱砍乱伐树木，杜绝乱拉乱挂、攀援树枝等现象。

（2）严禁践踏绿地。对擅自占用绿地、挖沟取土的坚决给予制止并及时上报。对破坏绿地行为未发现的，按原标准自行恢复。

（3）麦冬草是一种较为高档的草坪，要防止周围居民私自挖草栽植，所以要随时发现并坚决制止挖草、折枝行为。

（4）因交通事故等原因破坏的绿地，事故发生后或事故现场清理后12小时内修复。

（5）加强日常巡查看护，避免绿化苗木丢失、失火、失盗现象发生；由于看管不力发生失火、失盗，由此造成的损失由绿化公司负全责。

5、搞好绿化区域内卫生管理

停车场改造工程是景观工程，保持工程整洁，是提升工程质量，提升城市形象的重要内容，因此应该加强卫生管理，保持绿地、绿化带的整洁整齐。

（1）绿地、树框内不见砖瓦石块、纸屑、塑料袋等废弃物和人畜粪便,树枝上无悬挂物。

（2）因栽植、修剪、除草等养护作业产生的各类绿化垃圾要统一收集清理，不得堆集在绿化带内。

（3）病死树木，草坪草要在最短时间内清理干净并及时更换补栽。

（4）做好地下管线及其他地上、地下设施的保护加固措施。

### 四、质量目标及保证措施

本工程的质量目标为优良精品工程。

为确保本工程达到所要求的质量目标，根据招标文件和上级的要求，我公司在绿化工程施工中制定了一套管理严格、施工精心、指挥的力的施工组织方案，进一步树立了“质量第一”的企业形象，并根据该施工组织设计方案来组织班子，抽调一流的施工班组，使用先进的技术管理方式，配备有效的施工机械设备，科学安排各阶段劳动力，以确保质量目标实现。我们认真研究了有关资料，仔细分析了各种影响因素和本工程设计、施工、组织管理的重点、难点、特点，综合了公司各职能部门的意见，并综合现场实际情况制定出施工组织设计，我们认为切实有效，我们有足够的信心，能保证“优质、高速、文明、安全”全面完成招标文件规定范围内的各项施工任务。具体措施如下：

（一）机构设置

1、项目管理机构

2、项目部施工资质管理机构

为圆满完成管理目标，我们将挑选有丰富实践检验的同志担任项目经理，全面负责施工技术、工程质量、安全生产、施工进度、文明施工、创建等工作。项目经理是我公司派往驻现场的代表。对本工程负有直接管理与服务的职能，以保证本工程各项指标完成。

3、项目部人员主要职责

（1）项目经理：代表企业法人，对本工程全面负责，其职责为：负责主持项目部的全面日常工作，联系沟通项目部与公司各部门、与作业队、与监理方、与建设方以及有关单位之间的关系；明确项目质量方针、目标并保证质量方针和目标实施，采取必要的组织，管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。控制工程项目资金运转。做好项目管理人员的组织管理工作，全面组织管理工程的生产活动，全面调配劳动力资源，进行标准的管理，确保本工地现场获文明工地称号。

（2）项目工程师：主要负责项目技术质量的日常管理，协调施工技术管理工作；编制施工组织设计和技术方案。解决工程施工过程中出现的重要技术问题，组织施工过程的

全面质量监控，全面负责绿化等施工协调管理；各专业工种技术质量监控、决策工作，所有质量工作按公司质量体系文件运行的规定和要求进行。

（3）项目副经理：主要负责工程技术质量管理，施工组织，计划进度，生产调度，文明施工，复核测量、计量、试验等工作，审阅图纸，技术质量安全交底，隐蔽工程验收签证，落实各部位施工苗木的进场、验收的协调工作。

（4）项目质量员：主要负责项目质量体系的落实、动作（PDCA循环），工程质量的预控、检测，技术复核和质量评定，各种材料复试工作。

（5）项目材料员：负责工程的材料采购、材料质量认可，采购计划供应、管理、运输，机械设备以及配套使用等管理。

（6）项目安全员：协助项目经理在完成生产进度的同时保护全体工作人员的人身安全。认真贯彻执行国家、企业有关安全生产的法令、政策及有关规定，结合工程特点制定现场安全生产的具体要求；负责办理工程（安全施工许可证）。负责在项目施工管理过程中的安全教育，不断提高施工技术实施工程的安全保障性能和全体施工人员的自我保护意识；参与对分部、分项工程的技术、安全交底；对关键部位、危险部位应配合工长做好书面交底并巡视监督，对不重视安全生产的单位及工人对组有权劝阻、警告直到停工，并进行安全培训整顿、处分。安全地责任人：项目经理薛立新。

（7）项目资料员、统计员：主要负责文件资料的登记、分办、催办、签入台账，视文件资料的内容和性质准确及时提交项目经理、业主、监理和有关部门批示和办理；接受各部门文件资料，按阶段提交，已立卷的文件资料，并按规定进行审核，归档和保管，注意保密的原则；在工程竣工后，负责将晚间资料立卷移交工作，做好本工程质量等资料收集整理工作。

（二）施工前组织准备工作

1、建立强有力的项目管理领导班子

根据以往的施工管理经验以及本工程的特点，我们将采用项目法管理机制，委派管理经验丰富的公司管理人员担任本工程的项目经理，各相关职能部门全力配合。工程质量管理完全按照 招标文件要求进行全过程的质量控制。在本工程的建设中，要求全体施工人员牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户之上为信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。

为保证所承建工程质量处于受控状态，制订本质量措施。运行本质量管理规划的同时，严格执行国家现行有关技术标准规范的规定。

2、建立质量责任制

建立健全质量责任制，上至项目经理、 工程师，下至作业队的工人，均制定质量责任制。形成质量管理工作系统，明确每个人应负的具体责任，各职能部门也责任明确，并受上级责任人的领导。达到领导工程者管好质量、指导工程施工者负责质量；供应材料者确保质量；施工操作者保证质量；检查者核定质量。把质量管理的每项工作，每个环节具体落实至每个部门、每个人身上。按照质量管理组织机构配齐质量管理的各级机构的工作人员，质量意识强、施工经验丰富、组织能力强的人员充实到质量管理的各级机构或部门，项目第一管理者是质量管理的负责人，确保质量管理机构工作的权威性。制订各级质量管理机构或部门及质量管理人员的质量职责，做到职责明确、工作内容清楚，责任及具体工作落实到人。全面按照投标文件中确定的具有丰富的类似项目工程施工经验的队伍和技术、管理人员投人本项目，以保证施工顺利进行和质量创优。建立健全各种质量管理的规章制度及制订质量标准及操作工艺，并通过质量监督检查工作确保贯彻落实，定期举行一次工程质量评比。分阶段确定本项目质量攻关项目，保证质量得到有效的控制。

3、加强工程项目人员的管理

按照本工程的实际需要和质量要求，在全公司范围内，选拔经验丰富的管理人员和工程技术人员。制定对项目部具体要求，制定详实可行的各级管理人员的质量职责和权限，采取奖惩制度，确保各级人员有效形成自己的职责和权限。外聘工作人员和临时雇佣劳务人员时，要会同人劳部门进行考核，考核合格后才能聘用；对各级施工人员要根据具体清况进行培训，包括专业技术培训、安全文明施工培训等；保证管理人员、特种作业人员上岗证持有率100％普通工人和民工岗前教育率100％。

4、建立材料管理制度

本工程所需材料主要是指绿化苗木和管理用房建设建材。在工程施工中，我们将严格把好苗木质量关，所有的工程需要栽植的苗木，必须符合招标文件的要求，达到品种正，规格对，质量好。并经外观检查无病虫害的健康苗木。所有进场的建材必须符合招标文件的要求和国家有关标准。

5、思想教育保证措施

本工程时间紧，工作任务重，施工期又遇严寒冬季，一次相对来说，施工难度较大，因此必须加强对施工队伍的思想教育。 在本项目施工人员中，广泛经常开展“责任、市场”质量观教育，使广大员工深刻认识到：百年大计，质量第一；质量责任重于泰山；质量就是市场，必须不断建造精品工程，施工企业才能赢得市场，才能生存发展，企业员工才有收人来源，才能不断改善和提高物质和文化生活水平。深人开展全面质量管理教育，使施工员工更深刻认识人、树、料、法、环五大因素对工程质量的重大影响，从而围绕五大因素研究并实施不断提高工程质量的措施和办法。

（三）技术责任制

1、公司技术部对项目施工提供技术支持，审批项目施工组织设计，并对影响园林营造艺术效果等重大问题及时同业主、监理和设计单位进行沟通、协调。

2、项目经理负责项目施工及技术管理,编制、实施项目施工组织设计、作业指导书,组织图纸会审和一级技术交底， 实现技术管理和质量管理目标。

3、专业工程师负责现场技术指导,参与质量验评,负责二级技术交底.

4、质检员、资料员负责施工质量预检和质量评定工作,负责质检技术资料收集、整理、填报工作。

5、施工队技术员、质检员负责本队施工项目三级技术交底和自检、报检工作，做好质检记录。

（四）质量保证措施

1、我公司的质量承诺是实现优质工程，绿化养护标准优良，绿化栽植成活率100%。中标后立即根据本投标文件制定出质量目标和各项保证措施，分层次制订全部或单项工程的工程施工规划和更为详细的施工保证措施，为工程顺利竣工和工程创优明确方法、途径和标准。

为保证这一质量目标的实现，我方将依靠有着丰富施工经验的项目经理和项目班子进行施工，配备经验丰富的专业技术人员和技工，狠抓质量、进度、安全三条主线，确保工程保质保量的完成。由公司总工程师组织有关工程技术人员及各种负责人、主操作人员结合《园林绿化施工规范》和《质量验收标准（试行）》，进行全面系统地技术交底。制出严格的切合实际的工程质量计划，配备充足合理的资源（人、机、料、法、环），以使施工紧张、协调、有序。

实行目标管理，将工程总目标分解到人，施工流程中分阶段，各阶段中又分解成各工种专业的目标，通过目标的层层分解来保证总目标的实现。

以项目经理责任制为中心，组成矩阵式工程管理系统，严格按照已确认的施工技术方案进行施工，并无条件接受监理工程师的总协调、总管理和总控制。“矩阵”中各“部分”职责明确，环环相扣，密切配合，与外界工程相关单位互谅互让，友好相处，保证工程管理有序、有效。

2、施工配合

（1）本工程项目部内部所有各组围绕工程质量和工程进度总目标，密切配合，环环相扣，协同作业。施工前各级技术人员熟读招标文件和合同，掌握技术要领，按规定做好三级技术交底。坚持按章操作，每道工序开始前都进行详细的技术交底，作业人员必须严格按照技术交底的要求和标准施作。

（2）主动争取建设单位和配合支持监理工程师的指导和监督，积极征求监理工程师的意见，坚决执行监理工程师决定，随时保持密切联系，虚心听取意见并及时修正，共同把质量关，联合创优。直到监理工程师满意为止。

（3）服从当地政府及交通、公安、环保等管理部门的管理。

（4）特别注意与兄弟施工单位合作。

（5）提前落实种植苗木，控制源头，把住绿化苗木采购关。按照招标文件要求，从苗木采购、供应商提供树木、和不合格苗木的控制、纠正和预防以及质量记录等五个环节进行控制。各种苗木到达工地必须进行验收，达到标准后方可进入工地进行栽植。严格执行苗木验收制度，并安排技术人员到供苗基地选择苗木，获取验收确认。

（6）严格执行检查验收制度，严格监督管理，把好试验检验关。按照施工规范和试验规程，对每道工序对照质量标准进行验收检查，达不到标准坚决返工。施工班组执行自检、交接检，项目质检员按检验规范对各种工序进行专检。分项工种由项目部组织技术人员、质检员、施工人员进行质量评定。上道工序必须经检查验收满足本项目的质量标准并经签认后方可转人下道工序的实施。

（7）文件和资料控制

我方在文件资料控制方面，严格控制对工程质量有影响的所有文件。严格按文件施工，及时进行联系单的收发工作，由项目工程师负责将联系单按编号直接发到各施工员，并将施工图纸及时按联系单进行修改，以便施工人员能够准确及时签证，以保证工程资料的准确性、及时性。

3、过程控制

（1）管理原则。抓好开工前准备工作和竣工扫尾，用网络技术控制工程进度，苦干、巧干争速度。

（2）管理办法。抓好开工前准备工作，及时组成项目管理班子，分工负责，重点抓好临时设施及内业准备工作。

应用网络计划控制工程进度，在分阶段控制网络的基础上，认真细致的编好月作业计划及开好施工任务单，同时编制详细的材料供应计划、机械设备和劳动力进场计划，计划人员随时到工地检查进度情况，及时利用计算机调整网络计划。抓好各施工班组队伍的施工进度，在保证工人生活和确保劳动保护的前提下，适当延长每班作业时间，并在签订合同时明确正常的施工人数。当某种工作紧张，可组织其他工种班组帮助其进行抢工。现场碰头会制度，每天工作结束后，开现场碰头会，通报和交流各部门当前工作情况，安排第二天工作，并进行各种交底，随时总结和调整管理办法。定期召开由建设单位及各有关单位参加的工程协调会议，解决相互配合中存在的问题。做好工序前的准备工作，在工序前由施工员负责落实各方面的准备工作，如工作面、材料、机械、技术复核和隐蔽检验等，并检查落实。集中力量抓好竣工扫尾工作，做好扫尾阶段各工种的协调，增加成品保护人员，制订有效的成品保护措施，避免返工修理，成立各工种参加的混合扫尾小组，提高扫尾劳动效率，同时加强这一阶段的质量检查。选派一专多能的机修、电工及其它机械操作工，保证现场机具能得到及时修理。 利用各种手段激发职工的工作积极性，安排好资金计划，保证急需材料、人工费及其它日常开支。

4、协调配合

（1）坚持项目经理协调配合，全过程管理，保证指挥、监督的封闭性。各职能部门各司其职，做好服务、监督、指导、协调工作。

（2）养护管理部管理和服务系统构想。

（3）管理和服务系统的组织原则是精干高效、一专多能。管理部实行主任领导下的管理部负责制，实行股份公司职能部门整体管理与分片管理的管理方式。

（4）绿地管理部实行内部垂直管理。设专职项目负责人1名，为管理层。主要职责是依据岗位职责，对全面工作的指挥、协调、检查、校正、总结。不设中间环节，以提高工作效率。保洁、绿化、维护主管各1人。绿化主管协助主任落实具体工作事项，不设管理部门。其他为作业层实施服务工作的全过程。管理部实行365天工作日，节假日由主任、各主管轮值处理日常事务，夜间由男性管理人员轮流值班。

（5）卫管理队长由维护主管分管，护管队负责景区的治安执勤巡逻与消防管理，处理各种突发事件和调解各类纠纷，提供便民服务。实行365天24小时轮休工作制。

（6）保洁队由保洁主管分管，负责环境保护、道路的清洁卫生，垃圾收集和出运工作。保洁人员6天工作轮休制，实行365天工作制。

（7）绿化队由绿化主管分管，专职负责景区的绿化管理养护(浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪、补种等)。实行6天工作制。

（五）质量通病防治措施

1、通病一：对设计意图理解不透彻，导致施工完成的园林工程不能体现园林设计的完美效果。

分析与防治：园林设计是园林艺术的第一次创作，园林施工是园林艺术的第二次创作。因此，只有充分领会设计理念的基础上才能达到园林艺术的亲水、亲绿、亲美的效果。组织不同专业的设计和施工人员研究和会审甲方的具体要求，现场进行调研考查，提出最佳方案。深入理解设计意图、技术要求、施工难点，作到整个工程与周围环境的合谐。

2、通病二：重栽植，轻养护。特别是在栽植树木后，很容易出现重栽植轻养护的现象。 园林工程的整型修剪及养护管理则是园林艺术的第三次创作。加大后期管理的力度，合理配置人员和机械及资金，作好园林工程的整形修剪和养护，可提高整个园林工程的质量，更完美地体现园林景观效果，完成园林艺术的第三次飞跃。

3、通病三：苗木死亡。造成死苗的原因主要是不注意保持苗木的水分平衡。当然也有个别的是因为病虫害等原因。植物的生长及正常的生理活动都依赖水分。有机物质通过韧皮部由水分来完成传输；无机物质通过木质部由水分来完成传输，水分平衡是保证移栽苗木成活的必要条件。防治措施：在我们绿化施工过程中，任何一个环节都应注意保持植物所需的水分平衡，提高苗木成活率，才能减少损失。

（1）起苗的过程：通常在起苗的时候会先进行根部浸泡，让植物体内储存大量水分。浸泡的另一个用途就是防止在挖掘过程中损伤毛细根，因为植物的根系吸收水分主要靠毛细根吸收水分。

（2）运输过程：注意保水保湿。用湿锯末或湿麻袋片包裹苗木。苗木运到卸车时要小心搬运，减少苗木损伤。苗木到工地后要进一步检验和选苗。去除失水过多和损伤的苗木。

（3）栽植前泡水和杀菌：有利与苗木根系的修复。

（4）栽植后的修剪：栽植后对植株进行合理修剪，减少蒸腾作用。

（5）防冻。这是养护期内要注意的重要问题之一。

（6）防干旱缺水。

（7）防积涝。

4、通病四：苗木的选择不严格。在选择行道树的标准上要考虑的因素除了在设计时应考虑的：抗性、荫浓、发芽早、落叶迟、且落叶延续期短，花果不污染街道环境耐修剪、干皮不怕强光曝晒，不易发生根蘖、病因为植物的根系吸收水分主要靠毛细根吸收水分。虫害少、寿命较长、根系较深等因素。在施工过程中我们选择行道树要考虑的因素有：枝下高、林缘线、树冠、干径是否通直粗细一致、树高是否一致、有无病虫害、树型是否优美等。但我们在实际的施工过程中工作人员往往做不到对每一棵苗木都作到上述标准的严格选择。防止措施：加强培训，熟练操作。

五、工期目标及保证措施

我们承诺的工期目标是：自2013年5月15日开工，至2013年6月3日前全面完成建设施工任务，总工期共20天。争取提前完成任务。

本工程施工总工期是20天，正值春夏交替季节，在麦收前即可全面结束工程施工，农村劳动力充裕，可以为工程大规模展开推进提供充足劳力，所以完成工期有有利条件。

（一）确保工期的计划措施

1、进一步优化施工方案

本工程含法桐大树栽植、草坪栽植，还有水泥地面切割、树框石垒砌建设等土建工程，工程内容多，工期短，各分项施工交叉进行。因此有序分层次安排各项施工，保证工程进度及工程质量是本工程施工方案合理安排的关键环节。因此我们将采取分段进行平行施工；抓住关键工序，优化施工组织，加强科学管理；实行轮班制，必要时可昼夜施工，等几个方面紧赶工期，确保按期完成施工任务。

2、加强项目管理人员管理

调遣精兵强将，强化项目管理，从组织机构、资源配置上保证。在接到中标通知书后，各级人员准时到位；机械设备按时进场，及时进行安装调试，确保按时开工。项目经理部按项目管理的各项要求尽快开展工作。项目管理质量监督跟踪人员，随时检查工程质量，强化施工全过程的监督、检查、指导。

3、统筹安排施工计划

一是统筹规划，关键工序在保证均衡生产的前提下，不安排过紧，有后期调整余地。抓紧麦收前这段大好施工季节，计划紧凑安排，决心在麦收前完成栽植和建设任务。对控制工期的项目，从人力、财力、物力各方面优先保证，各种配套计划一定落实，做到好季节多安排施工，冬、雨季节灵活安排。

二是狠抓重点工程进度，确保提前竣工。从施工准备开始，制定详细的施工计划，每天有专人检查计划的落实情况，发现问题及时修正调整计划，增加投入，加人加机械，确保各分项、分部工程工期。

4、合理安排施工程序

一是采用先进的施工方法，合理安排施工程序。从施工方法上寻求加快施工进度的路子，避免重复作业和相互干扰。充分发挥机械化施工的优势，减轻工人劳动强度，提高工作效率，加决施工进度。

二是做好每个工序的准备工作，使各工序连接合理、紧凑，每一个工序为下一个工序创造条件。

5、抓安全保进度

根据本工程切割用电多，机械多的的特点，严格执行“三级安全生产的交底”制度，制定专门安全技术措施，并组织专门安全小组负责日常的安全检查。只要人、机械安全了，进度自然就会按计划进行 。

6、保证后勤供应

工程开工以后，公司后勤部门和人员要一切围绕工程服务，做好工地后勤保障，积极为工程一线人员解决困难，安排好施工人员的住宿、生活、交通、医疗、保暖等一系列的问题，全力支持施工人员尽快完成任务。

鉴于本工程工期段任务紧，气温较高等特殊原因，我们如果中标后，一旦签订施工合同，我公司将尽快办开工手续，并对施工现场地质特征，地下管线分布及地下障碍物作全面准确了解。并且本工程在施工过程中存在和其他主体施工单位穿插施工的情况，应充分了解其他施工单位的计划和近期工作安排，排除一切现场存在的困难，确保开工后工程施工顺利进行。对施工过程中可能会出现的问题作充分的预计，每周根据现场实际情况编制周施工进度计划，必要情况下应采取相应的赶工措施。

总的说，要加快进度，紧赶工期必须做到：

一是施工准备阶段，项目部组织有关人员尽快熟悉图纸，熟悉设计，优化施工方案，编排出合理的施工工序流程计划，掌握并确定应用高新技术，利用科学技术合理地加快施工进度。

二是及时组织施工图纸会审交底，事前解决施工图中的技术难题，组织施工班组对各分项工程进行技术，质量交底，避免施工过程中出现返工。

三是在施工阶段尽快完成地面切割和破碎石清理、种植土更换等工程内容 ，保证苗木种植工程有充裕的时间。在确保工程质量的前提下合理安排施工，各工序施工穿插进行，采取跟踪管理的措施在第一时间解决施工中的技术问题。

四是苗木提前确定苗源，以保证施工过程中苗木供应及时。五是做好停水、停电及气象预报工作，合理安排施工，避免施工过程中停水、停电等现象发生。定期检查机械运转情况，及时排除故障隐患，保证机械的正常运转。确保工程顺利进行。

在此基础上，制定分项工程定点部位具体完成时间计划，并拟定奖罚条例，落实到施工班组。

本工程施工总体部署首先应考虑到工程质量，要合理安排施工工期，抓住工程施工重点控制，精心组织施工，统筹安排，使施工中的各个环节均能处在有效的受控状态，只有这样才能按时交出让甲方满意的道路绿化精品。（施工进度图附后）

（二）确保工期的组织措施

为了确保工期计划的顺利实施，采取以下措施：

1、备有丰富管理经验和初、中、高级职称的专业技术人员，组成项目经理部，有效指挥、协调、管理施工生产。选定实施本工程的施工人员，委派有丰富施工经验的公司管理人员靠住工地。提前落实好劳务人员，运输车辆，施工机械，施工工具。目前已开始熟悉场地，中标后即可迅速进场进行施工准备。机械设备将随同施工队伍抵达，确保工程按时开工。

2、领取中标通知书后，立即着手进行各项前期准备工作，尽快建设好施工暂设，组织人员、材料设备进场，以免延误工期。  3.加大劳动力投入，选用年轻力壮、技术过硬、作风优良的本公司职工参加本工程施工。

3、加大机械设备投入，选用先进的机械设备，提高机械化施工程度，砼搅拌采用机械上料、自动配料、自动计量、集中搅拌，砼浇筑采用输送泵。

4、根据施工现场适宜条件和道路完工情况，苗木种类、草坪数量及其他分项工程，合理配置生产要素，科学计划安排，精心组织施工，合理安排流水作业，增加工作面，延长施工作业时间，组织有节奏、均衡、连续施工。在确保安全、质量的前提下，满足业主对工期的要求。

5、采用机械开挖土方，在基础开挖的同时，完善场地平整、施工用水铺设、道路铺设、现场大型临时设施搭设、机械设备、基础用材料进场。在基础施工的同时，做好给排水管线出户，以免重复挖填土方。

6、合理安排雨季施工项目，配备雨季施工设备用具，满足雨季施工需要，尽可能确保雨季正常施工。

7、加强计划管理，做好准确的月、旬、日作业计划，建立可靠的材料后勤保证体系，确保材料供应。

8、建立各级碰头会制度，定时、定点召开，加强各班组、分队之间的协作，及时解决和协调好各种矛盾问题。

9、加强生产调度、材料供应、质量检查、技术管理，确保本工程按期完成。

（三）施工组织优化

1、以投标的施工组织进度和工期要求为据，完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

2、建立从经理部到各施工队的高度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对交叉施工项目应加强指挥和协调，对重大关键工序提前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

3、强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使每一道施工工序专业化、规模化。

4、实行内部经济承包责任制，责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，做到多劳多得，调动施工队和个人的积极性和创造性。

5、加强机械设备管理，切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

6、确保劳动力充足、高效，根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

7、施工前制定详细的施工总体进度计划，并分解到旬、日。主要控制有：科学管理、加大投入，超前意识自然气候的变化，着重抓重点计划目标任务的完成。

8、编制工程用款、用料计划，提前筹措资金，并从我单位常年供苗单位中确定好供货商，落实好苗木来源。确保资金、材料的正常供应。

六、雨季及夜间农忙时的施工方案

本工程施工期在麦收前，农活较少，但快到夏季，施工过程中可能遇到下雨等灾害性天气，为了保证施工进度，保证苗木栽植不受冻害，我们制定了下雨天气和夏季施工方案和措施。

（一）雨季天气的施工方案

1、及时收听和关注天气预报，并及时通报施工现场，各分项工程的施工队应结合各自的工程情况及时做好防雨雪措施。

2、根据各工程施工的具体情况，确定雨天和夏季施工需要采取的具体工作内容和工程项目，制定相应的 施工防护措施，并在物资上和机械上做好储备和养护工作。

3、及时保养施工机械，避免因机械故障影响施工进度。

4、做好夏季雨天苗木保护措施，防止气温突然提高晒伤苗木。

5、做好排水和清理排污准备。

6、做好职工防暑准备，保证后勤供应，保证施工人员不中暑，不因病影响施工。

（二）夜间施工措施方案

本工程施工期短，气温高，又加本工程的特点是以栽植绿化树木为主，遇到来苗木过多，需要紧急栽植，避免温度过高，造成苗木失水，所以夜间加班是很经常的事情。为了有条不絮的开展好工作，我们也制定了夜间施工措施。

1、制定合理的夜间施工方案，合理调配人力机械设备，尽快完成施工任务，减少夜间施工的次数和时间。

2、夜间施工一般是以栽树和浇水为主。如遇苗木过多白天栽不完时，夜间施工要突击栽树，但每次活动内容要事先报告甲方或监理同意。

3、备齐足够的可供夜间施工的机械、照明设备，满足施工的需要。

4、制定夜间施工安全措施，加强对夜间施工人员和车辆的管理，做好安全防护。

5、设置质量检查小组，对夜间施工的每道工序逐个检查，质量合格后方可进入下道工序。

6、保证夜间施工的生活供应。

（三）农忙季节施工措施

本工程开工已在五月中下旬，农村农活较少，农村劳动力充足富裕，这是本工程施工最大的有利条件。但为了保证施工工期按期完成，避免在突然情况下出现的劳动力减少等现象，在不违背国家劳动法的规定及结合农村劳动的具体情况，制定以下保勤措施：

1、提前落实劳动力资源。根据以往劳动力来源和召集人信息，及早联系落实各召集人劳动力情况和潜力。

2、加大对施工人员的宣传教育，尤其对农村劳工，让他们做到自觉、自愿在节假日、农忙时出工，不影响施工进度，按期交付工程。

3、按照《劳动法》规定，在保证休息的前提下，国家节假日上班的劳工实行不低于正常工作的三倍报酬。

4、努力提高劳动生产率。加强用工管理，制定报酬奖励政策，调动参加工程劳动者的积极性。

5、农忙季节，农村劳工调节上岗、转换工日。对不能调节的人员，提高劳动报酬。

七、安全生产及文明施工等措施

安全生产对施工企业来说是一项十分重要的管理内容，只有安全生上去了，企业才能抓好进度。为了抓好进度，提高质量，保证该工程施工安全无事故，让建设方放心，特制定如下保证安全的技术组织措施：

（一）建立健全安全生产责任制

建立健全各级各部门的三级管理安全责任制。责任落实到人，明确项目经理为安全生产第一责任人，项目技术负责人为项目安全生产总技术负责人，工长为各工种安全生产第一责任人。职工对班组负责，班组对工长负责，工长对项目经理负责，项目经理对分公司负责。公司对项目经理、项目经理对工长、工长对班组签订具有明确的安全措施奖惩办法在内的安全生产保证措施责任书。

1、基本原则：以安全生产作为标准化管理重点，严格执行国家及山东省各项有关规定，做到“安全第一，预防为主”，服从现场管理人员管理。

2、遵章守纪、标记显明。生产指挥人员严禁违章指挥，具体操作人员严禁违章作业。贯彻总公司CIS形象，加强安全生产管理，现场管理人员和各类操作工人戴不同颜色的安全帽以示区别。施工管理人员戴蓝色，机械吊车指挥戴红色安全帽。

3、健全制度，完善程序。严格执行安全管理规定，落实各类人员安全生产责任制。各项目的安全员，施工负责人天天进行检查，每检查一次都做到有时间，有要求，明确重点部位，危险岗位，安全检查有记录。对查出的隐患及时整改，做到定人、定时间、定措施。 做到纵向到底，横向到边，一环不露，人人有责。

4、定期召开安全工作例会，时刻敲响安全生产警钟，做到问题早发现，隐患早解决，措施早落实。

5、经常对职工开展安全生产教育，牢固树立安全生产意识。6、坚持特种作业人员持证上岗

对汽车、吊车、挖掘机、切割机等类驾驶人员、操作人员和有关特种作业人员，均建立特种作业人员名册，特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证均按期复审，超期无效。

7、制定奖惩制度。工程结束后，对没有出现安全事故的管理人员给予一定奖励。凡出现安全及质量事故的，在工资奖金等方面给予一定处罚。

8、合理布置好“五牌一图”与安全标牌 施工现场做到均有“五牌一图”，即：

（1）施工单位及工地名称牌；

（2）安全生产六大纪律宣传牌；

（3）防火须知牌；

（4）安全无重大事故计数牌；

（5）工地主要管理人员名单牌；

（二）文明施工及环境保护措施

工程文明施工要求必须做好整个施工现场的合理布局工作，加强施工现场的管理水平，具体措施如下：

1、工程文明施工由项目经理牵头落实，责任到人，挂牌施工。

2、进一步树立“讲文明、树新风”意识，全面提高职工文明素质，人人自觉遵守文明施工制度。

3、施工现场除挂设一图五牌外，还应挂设各类宣传牌，设置施工标志牌，表明建设工程名称 、规模、建设单位、施工单位、监理单位、开工及竣工日期等。

4、设置施工总平面图，所有进入工地材料工具，堆放整齐，排列有序。

5、施工现场干净整洁。树木栽植吊装现场随栽植随清理，保持路面清洁。确保场内施工垃圾及废土集中定点堆放，并设置围栏，定期清理。施工现场内道路畅通、平整、清洁，无坑洼积水。

6、夜间施工注意不得扰民。机器噪音等影响附近居民生活的施工活动要尽量避免夜间施工。

7、与附近群众搞好团结。教育施工人员文明施工，不得随便大小便，不得随便进入小区住户，不得违法乱纪。

8、采用塑料布摊铺路面，防止黄泥或其它污秽物弄脏路面。当发现有黄泥或污秽物撒在路面时，要及时用水冲洗打扫干净，及时清洗以保证路面清若不及时清洗，致淤泥凝固就不易冲洗。

9、指定专人负责路面清洁工作。路面清洁，是一项简单，但又频繁的工作，一定要有专人负责，经常检查，发现路面不干净，即刻进行清理。

八、劳动力安排计划

该绿化工程除了整理地面地形可以使用机械以外，大部分工作内容需要劳动力完成。该工程施工期间与农村农活错开，劳动力矛盾不大，我公司常年从事绿化事业，除本公司固定职工外，大型工程需要增加劳动力时，我公司有固定的劳动力来源，所以能保证本工程劳动力需要和配备。但为了保证工程顺利进行，我们还是做了具体的计划和打算。

（一）集结精干的施工队伍，组织好劳动力进场。我单位一旦中标将保证以最快的速度在最短的时间内进场。主要根据工程 特点、建设单位工期要求及我项目部承诺条件，结合道路绿化施工特点和树池建设特点，合理组织一支强有力的施工队伍进场。要求该队伍自身管理水平高，施工能力强，人员能固定 ，基本不请假，既有利于施工生产的连续，又可保证工程的工期及施工质量。

投入本工程中的各种专业技术人员的

数量及职称情况

| 序号 | 学历 | 职称 | 专业 | 职务 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大专 | 工程师 | 园林 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 大专 | 工程师 | 园林 | 技术负责人 | 1 |
| 3 | 大专 | 助理工程师 | 园林 | 质检科长 | 1 |
| 4 | 大专 | 助理工程师 | 花卉 | 物资科长 | 1 |
| 5 | 中专 | 助理工程师 | 园林 | 资料科长 | 1 |
| 6 | 大专 | 助理工程师 | 花卉 | 安全科长 | 1 |

（二）做好职工的入场，搞好全员的各项交底工作。职工进场后抓紧时间对职工进行入场教育，讲明该工程的特点，主要工作内容，注意问题，和需要抓住的几个关键环节，以及时间安排，同时还要对职工大力宣传国家的法律、法规以及我公司的各项规章制度，教育职工学习文明公约，让职工做文明市民。

（三）人员编制和管理服务系统：

1、管理人员(4名)：专职项目负责人一名，保洁、维护、绿化主管各一名；

2、工程队伍成员30名

电工1名，驾驶员2名，保洁员、 保安、 绿化工22名（其中造型树2名、绿化普工17名）；维修人员不定编，由本公司专业维修人员定期检查，统一安排。

（四）加强职工的安全教育，树立安全第一的意识。由安全员工给职工上安全课，使全体职工都能把安全工作当作头等大事来抓。

（五）落实各级人员的岗位责任制。对职工进行施工组织设计及各部分项工程施工方案的集体交底工作，使全体职工都能掌握技术及质量标准；对关键部位除做详细交底外，还应做现场示范，促使操作工人理解“企业在我心中，质量在我手中”及“百年大计，质量第一”的内涵。

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 4-6天天 | 7-10天 | 11-13 911-10天 | 14-16 11-14天 | 17-20天 | 养护期 |
| 普工 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化工、普工 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 绿化工、养护工、普工 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 绿化工、养护工、普工 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 绿化工、养护工、普工 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 绿化工、养护工、普工 |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 养护工、普工 |  |  |  |  |  |  | 4 |

注：1.投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

如遇特殊天气或者原因，工期不能按时完成时，公司可以调节计划表，按实际需要临时增加劳动力人数。

九、其他有关承诺

（一）我们的目标是：“配备过硬领导班子，建立一流施工队伍，创造一流养护业绩，树立企业更高信誉”。我们将严格按照合同规定，履行条约内容。

（二）本公司中标后，我们将尽快组织人员进入工地，迅速开展施工作业。

（三）兑现合同中的承诺，按规定配齐工程需要的所有机械设备。

（四）服从甲方领导，听从甲方安排，及时完成甲方安排的临时性工作任务。

十 、拟投入的主要机械设备

本公司为二级园林施工，有多年绿化工程施工经验和基础，机械设备自有数量多种类全，如果中标该工程，本公司机械能力完全可以满足工程需要。现将拟投入的主要机械设备介绍如下：

（一）性能良好东风140洒水车三台，合计吨位大于26吨。洒水车基本配置：洒水车具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等多种功能。整车带前冲后洒、侧喷，高位侧花洒等功能；有后工作平台，带绿化洒水高炮（高炮可360°旋转，可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨），配备专用大功率洒水泵，安装过滤网，带消防接头，带自流阀,带自吸自排功能。可加装药盘、药盘泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等设施。洒水宽度≥14米，洒水炮射程≥28米，垂直吸程（自吸高度）≥7米，雾状射程等于15米，洒水量0.2-2 (l/㎡)，洒、冲水压力250-450KPa，引水时间小于5分钟，扬程90米，流量60立方米/小时.

（二）高压喷药车1台。喷药车基本配置；喷药车可和多功能洒水车结合使用，前冲后洒，带侧喷，罐体后带工作平台，平台上安装绿化洒水炮和农药喷洒专用炮，洒水炮和农药炮均可全方位360º旋转，可连续调成直冲状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨。喷药炮雾化效果好，可远程喷雾。带控制洒水系统，洒水泵可抽水排水，安装滤网，带消防接口，可通过消防栓进水，带自流阀，随车选装20米喷药绿化卷盘。洒水宽度≥15米，洒水炮射程≥28米，垂直吸程（自吸高度）≥7米，雾状射程≥20米，洒水量0.2-2 (l/㎡)，洒、冲水压力250-450KPa，引水时间小于5分钟，扬程90米，容积3m³以上，流量60立方米/小时。

（三）2台液压切割机，可以满足地面切割需要。

（四）其他设备运输车1辆，挖坑机1台，自卸车2台。

视养护情况酌情增加设备车辆所有机械设备均达到国III以上排放标准，洒水车、打药车达到规定的技术参数 。

十一、施工总平面图

（一）施工平面布置坚持的原则

1、在满足施工需要的前提下，尽量减少施工用地，施工现场布置紧凑合理，保护好施工现场原有的设施。

2、合理布置各项施工设施，科学规划施工道路。

3、科学确定施工区域，尽量减少交叉作业，同时确保场内道路畅通，满足施工对材料堆放物的要求，尽量减少二次搬运和场内运输。

4、满足安全、文明、环境保护的需要，符合用电规范要求。

5、满足建设单位的各项要求。

（二）施工平面布置的方式

1、以主干道为苗木等主要材料运输路线，搭建活动板房作为办公、工具、及物料存放用房。

2、现场搞好排水，确保场内无积水，水流向低洼处集中排

3、设立临时用水管道，临时用电线路及必要的设备。包括配电箱、线杆、电表等。

4、加强对平面的计划管理，安排好各类材料进场计划，及时格局进度调整平面计划，最大程度的利用好平面，确保平面计划实施通畅。

（三）施工总平面图（附后）

### 拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产 能力 | 用于施工部位 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 解放 | 1 | 济南 | 2002 | 6-10 m³ | 性能 良好 | 养护 | 开工 |
| 2 | 运输车 | 福田 | 1 | 诸城 | 2003 | TFR55HDLA | 性能 良好 | 淤泥、清运垃圾 | 开工 |
| 3 | 挖掘机 | 黄河 | 1 | 临沂 | 2002 |  | 性能 良好 | 整理地形 | 开工 |
| 4 | 吊车 | 东风 | 2 | 湖北 | 2009 | 5T | 性能 良好 | 苗木 | 开工 |
| 5 | 割草机 | AT3317 | 3 | 中国 | 2006 | 1000㎡ | 性能 良好 | 养护 | 养护 |
| 6 | 绿篱机 | AM2053 | 4 | 中国 | 2006 | 1000㎡ | 性能 良好 | 养护 | 养护 |
| 7 | 水泵 | 3寸、5寸 | 4 | 本田 | 2006 | 50KW | 性能 良好 | 养护 | 养护 |
| 8 | 切割机 | 350m | 3 | 湖北 | 2007 |  | 性能 良好 | 地面切割 | 开工 |
| 9 | 小型打孔机 |  | 1 | 南京 | 2006 |  | 性能 良好 | 垃圾清运 | 开工 |

施工进度图

工程项目：

| 日 期 分项工程 | 总日历天20天 |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 4-7 | 8-10 | 11-15 | 16-18 | 19-20 | 备注 |
| 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面切割 |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木种植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 树木支撑 |  | -- |  |  |  |  |  |
| 浇水修剪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 树池垒砌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫尾工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护 |  |  |  |  |  |  | 至养护结束 |

# Text boxes

项目经理

植保员

计划员

后勤员

材料员

资料员

质检员

安全员

技术员

质量负责人

技术负责人

项目经理部

人员调配

技术交底

人员、材料、机械进场

支撑、固定

卫生清理

浇水施肥

场地保洁

病虫害防治

树木修剪

清理施工现场

混凝土地面切割、树池垒砌

更换种植土

栽植树木、草坪

机械调配

研究管理方案和技术规范

苗木准备

技术交底

人员、材料、机械进场

地面切割

浇水

换土施基肥

清理场地

建植草坪

破碎石清运

清理施工现场

开挖栽植穴、穴中回填土，施基肥拌匀

穴中松填表土，栽移树木

修剪、浇水、充实、扶正、固定

苗木调用

研究设计图纸和技术规范

项目工程师

工程队长

项目经理

建设（监理）单位

苗木质量管理

安全保证体系

质量保证体系

各专业工长

各作业班组

项目经理

项目副经理

质量管理

材料管理

安全管理

计划管理