技术交底

单位名称：中铁三局沪昆客专(贵州段)第一项目部   编号：ZTSJLGSHK-

| 施工单位 | 中铁三局沪昆客专贵州段第一项目部 | 参考图纸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送 | 墩身作业班组 | 份数 | 3份 |
| 交底部门 | 第四架子队 | 日期 |  |
| 交底提要：脚手架施工（罗家溪大桥） |
| 为了优质、快速地完成桥墩施工，同时明确脚手架施工安全操作规程，防止事故发生，现对脚手架施工做如下交底： 1.脚手架基础 落地脚手架底脚必须牢固，要求平整坚实，本工程因采用落地脚手架搭设，施工现场內、外排脚手架全部直接搭设在承台上，保证基底的坚实平稳。 2. 脚手架搭设施工程序 测量放线→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地横杆，并与立杆和扫地杆扣紧→安装第一步纵杆并与各立杆扣紧→安装第一步横杆→安装第二步纵杆→安装第二步横杆→加设临时斜撑杆，上端与第二步纵杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步纵杆和横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板，绑扎防护及档脚板、立挂安全网。 3. 脚手架搭设 严格按顺序搭设脚手架。立杆的小横杆紧固于立杆上，小横杆靠墙的一端应离开墩身面30㎝。立杆和大横杆，接头互相错开。脚手架各杆件伸出的端头，均应大于10㎝，以防扣件滑脱。 定距定位：根据构造要求墩身四角用尺量内、外立杆离墩身的距离，并做好标记；用钢尺量出各立杆的立点并做好标记。 1、脚手架立杆 (1)、脚手架搭设宽度为1．5m，立杆间距为1．5m，根据本工程 的特点，局部立杆间距按实际进行调整，但不超规范规定，纵向水平杆步距为1.2m，操作层横向水平杆间距为1.05m，除做拉结点的横向水平杆外，还要保持足够的横向水平杆，相邻两根立杆的接头最少错开二步架，钢管脚手架立杆接头与相近纵向水平杆距离不宜大于步距的1／3，立杆必须采用对接方式，相邻两根纵向水平杆的接头最少要错开一跨，钢管脚手架纵向水平杆接头与相近立杆的距离不宜大于立杆间距的1／3。 (2)、脚手架立杆，纵向水平杆交点处必须设置一根横向水平 杆，脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固 定在距底座上不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆也应采用直角 扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆必须用连墙件与建筑 物可靠连接。 (3)、立杆接长除顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采 用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定： ①、立杆上的对接扣件应交错布置：两根相邻立杆的接头不应设 置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距 离不宜大于步距的1／3。 ②、搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端 部扣件盖板的边缘至杆端离100mm。 (4)、双排脚手架里立杆与墙面的距离为500mm。 2、水平杆的设置 (1)、纵向水平杆宜设置在立杆内侧，必须把同排的所有立杆连接起来，纵向水平杆宜采用对接扣件连接，纵向水平杆的对接扣件交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离为500mm；各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1／3。 （2）、横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上。主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除，主节点处两个直角扣件的中心距为150mm，靠墙一端的外伸长度不应大于500mm。侧面、正面和背面最中间的横向水平杆可做为连墙构件与结构物相连；两侧各一个，正面和背面各两个，每3米设一环，详见“附图”。 (3)、所有杆件交接部位扣件式钢管脚手架必须用扣件连接，同 时要注意扣件的开口应朝上，立杆的垂直偏差为± lOcm，钢管脚手架 各杆件相交伸出的端头长度为150mm。 3、剪力撑斜杆设置 剪力撑斜杆搭设是将斜杆扣在立杆和小横杆上的伸出部分上。斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于20㎝，最下面的一根斜杆与立杆的连接点离底部不大于50㎝，且底部斜杆的下端应置于垫板上，以保证架子的稳定。沿脚手架纵向按每组剪力撑跨越立杆根数为5-6根（>6 m），斜杆与地面夹角为45°-60º。脚手架外侧立面的两端各设一组剪力撑，由底部至顶部随脚手架升高连续设置,中间不间断。剪力撑斜杆的接长，采用搭接，搭接长度不小于0.8m,设2个旋转扣件。每搭设一步高进行立杆和大横杆的校正。立杆用线锤校正，其垂直度允许偏差为(架高的1/200),大横杆拉线校正水平度(高差不超过50,并不大于1/300)。 4、脚手板的铺设 作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墩身墙面120mm，木脚手板设置在三根横向水平杆上，脚手板可采用对接平铺，也可采用搭接铺设，脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应为150mm，脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆的长度为100mm作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板长两端均应与杆可靠地固定。在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，防止滑动，自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔12m满铺一层脚手板。 4.脚手架安全网 脚手架外侧用建设主管部门认证合格的密目式安全网封闭，且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧，安全网应挂设严密，用14号铁丝绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上，要每一个安全网的眼全部与脚手架纵杆杆绑扎挂挺。脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网，防止杂物下跌。 5. 拆除脚手架 1、拆除工艺流程：安全网→拆护栏→拆脚手板→拆横杆→拆纵杆→拆剪力撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码； 2、脚手架拆除前现场技术人员和专职安全员必须对作业人员进行安全技术交底，方可进行拆除作业； 3、拆杆和放杆时必须由2～3人协同操作，拆大横杆时，应由站在中间的人将杆顺下传递，下方人员接到杆拿稳拿牢后，上方人员才准松手，严禁往下乱扔脚手料具； 4、多层脚手架的拆除应沿墩身四周自上而下进行，不能同时进行作业或一前一后跟步式拆除； 5、作业人员进入作业区域后，应先检查脚手架个部位杆件，如发现有不安全隐患存在，要先进行必要的加固，对于架子上存放的各种材料和垃圾要清理完后才能开始拆除作业； 6、立杆、斜拉杆的接长杆的拆除应两人以上配合进行，禁止单独作业； 7、拆除中途不得换人，如更换人员必须重新进行安全技术交底； 8、如果当天不能及时拆完，要对未拆除部分进行必要的加固，防止存留隐患造成复岗时的安全事故； 9、警戒人员不得中途擅自离岗，必须在架子工完全撤离并检查没有安全隐患后才能离开。 6. 脚手架施工注意事项 1、立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200； 2、立杆接头必须采取对接扣件（顶部防护栏杆除外）； 3、立杆顶端要高出墩顶1m； 4、脚手架底部必须设纵、横向扫地杆，纵向扫地杆应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上； 5、纵杆设于横杆之下，在立杆内侧用直角扣件与立杆扣紧，纵杆长度不宜小于3跨，并不小于6m； 6、纵杆采用对接扣件连接，对接应符合以下要求：对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。 7、横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。 8、脚手板一般应设置在三根以上小横杆上，当脚手板长度小于2m时，可采用两根小横杆，并将脚手板两端与其可靠固定，以防倾翻，脚手板要平铺、铺满、铺稳，不得有探头板。 9、脚手架要设置剪力撑，剪力撑由底到顶连续设置，连接接头采用搭接，并在脚手架外侧交叉成十字形把脚手架连成一个整体，以增加脚手架的整体稳定。 10、脚手架拆除人员必须按要求佩带安全帽，系好安全带，否则不能进入施工现场； 11、如有恐高症等不适合高空作业的人员，一律禁止进行拆除工作，并严禁在酒后进行施工作业； |
| 交底人 |  | 复 核 |  | 签 收 |  |