# 自卸汽车操作人员安全技术交底

| 交底单位 | 昆明东南绕高速B2-1工区项目部 | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 便道路基填筑 | 日期 | 2014年 6月22 日 |
| 交底内容： 1．严格遵守《城市和公路交通管理规则》的有关规定。 2．启动前检查工作装置、行走机构、各部分安全防护装置、及电气装置等。 3．行驶中，如发现有异响、发热等异常情况，应立即停车检查，排除故障后方可继续运行。 4．操作人员必须持证上岗，熟悉本机原理和性能。遵守安全操作规程。 5．配合挖掘机作业时，自卸汽车就位后，应拉紧手闸，装载均匀，不得偏载，在铲斗必须越过驾驶室作业时，驾驶室内不得有人停留。 6．卸料时，车厢上空和附近应无阻碍物，向基坑卸料时，必须保持安全距离。在陡坡、高坡、坑边或填方边坡处卸土时，停卸地点必须平整坚实，地面宜有反坡，与边缘必须保持安全距离；在危险地段卸土，应有专人指挥。 7．卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾卸情况下驾驶，严禁车厢内载人。 8．通过危险地区或狭窄地区，应停车检查，确认可以通过后，由专人指挥通过。 9．车厢顶升后进行检修等作业时，必须用支撑将车厢顶升牢固，方可以进入车厢下面工作。 10．发动机启动后应检查起翻装置，确保良好；严禁在驾驶室外进行操作，翻斗内严禁载人； 11．当装载高度超过车厢拦板时，应平稳行驶，不得猛力加速，也不得紧急制动； 12．卸料起斗时，应检视上空有无电线，防止刮断。 13．驾驶室或操作室内应保持整洁，严禁存放易燃、易爆等物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带故障或超负荷运转。 14．在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，关闭好驾驶室（操作室），要拉上驻车制动闸。坡道上停车时，要用三角木或石块抵住车轮。夜间应有专人看管。 |
| 编 制 者 | 史跃红 | 审 核 者 |  | 批准人 |  |
| 接收单位 |  | 接收人 |  |