| 工程名称 | 广德县中医院一期迁建工程 | 分部分项 工 程 | 第一步 悬挑脚手架搭设 | 工种 | 架子工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、脚手架构配件的质量标准： 钢管： （1）钢管采用外径为48mm，壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管，应有产品质量合格证和检验报告。锈蚀严重的必须更换，不得用于搭设架体。 （2）钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道，有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹的不得使用。 （3）钢管涂防锈漆。立杆及横杆刷黄色防锈漆，剪刀撑及扶手杆用管刷红白相间油漆。每根钢管的最大质量不应大于25Kg。钢管上严禁打孔。 （4）立杆、纵向水平杆（大横杆）的钢管长度为3-6米，横向水平杆（小横杆）钢管长度为1.1~1.3米，横向斜撑钢管长度为3-4米。 扣件： （1）新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。锈蚀严重的扣件及损坏的扣件及时修理更换螺栓。螺栓上油保障使用方便。 （2）扣件与钢管的贴合面要接触良好，扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离要小于5mm。所用扣件在螺栓扭紧力达65N.m时，不得发生破坏。 脚手板： （1） 脚手板采用焊接钢笆片，用18#铁丝将其捆扎在大横杆上。 （2）钢笆片出现脱焊、锈蚀严重的禁止使用。 （3）绑扎所用铁丝必须使用18#铁丝绑扎，且每快钢笆片必须绑扎4道以上。 二、脚手架的搭设施工工序、方法及要求： （一）脚手架的架体形式：本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m，立杆纵距1.5m，内外排立杆间距0.85m；小横杆设在大横杆下方，外侧大横杆间距为0.9米，内侧大横杆间距1.8米，小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序： 1、架子悬挑梁安放： （1）挑梁吊环按方案要求预埋，位置准确，尺寸合适。 （2）按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 （3）逐一安放挑梁工字钢，工字钢安放好，拉通线定位后，用钢筋焊接锚固。 （4）挑梁吊运时轻吊轻放，减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序： 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆（贴近挑梁的大横杆），随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆（贴近挑梁的小横杆），并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后，安装第一步大 横杆（注意与各立杆扣紧）→安装第一步小横杆（与大横杆扣紧）→安装连墙件（或临时抛撑）→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆（长度均为6m）→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网（包括平网和立网）。 3、脚手架搭设注意事项： （1）固定立杆底端前，应吊线确保立杆垂直。 （2）校正立杆垂直和大横杆水平，使其符合要求后，拧紧扣件螺栓，形成架体的起始段，按上述搭设顺序依次向前延伸搭设，直至第一步架交圈完成。每搭完一步脚手架，校正步距、纵距、横距及立杆垂直度，确保符合要求后，设置连墙件，搭设上一步。 （3）脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 （三）脚手架的搭设方法及要求： 1、扫地杆搭设要求： 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于100mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、立杆搭设要求： （1）立杆所用钢管必须涂防锈漆，且不得选用弯曲钢管。立杆要至少高出作业面1.5~1.8m。 （2）立杆接头的详细做法：立杆必须采用对接方式接长，立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，两相邻立杆接头高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 3、大横杆搭设要求： （1）大横杆设置在立杆内侧，用直角扣件固定在立杆上，其长度不应小于3跨。在脚手架的同一步中，大横杆应四周交圈，并与内外角部立杆固定。 （2）大横杆接头的详细做法：大横杆应采用对接方式接头，对接接头应交错布置，不应设在同步同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm，接头与相近立杆的距离不应大于立杆间距的1/3。 4、小横杆搭设要求： 主节点（立杆与大横杆交点）处必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上部，外端头伸出长度不小于100mm，靠墙一端外伸长度不小于200mm，至墙装饰面的距离不应大于100mm。该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。 5、扣件安装要求： （1）扣件规格必须与钢管外径相同。 （2）扣件的拧紧扭力矩宜为40—50N.m，最大不得超过60N.m，必须保证每个扣件都达到要求。 （3）在主节点处固定小横杆、大横杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。 （4）对接扣件开口应朝向架子的内侧，直角扣件的开口不得朝下。 （5）各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 6、架体与建筑结构拉结要求： （1）构造形式：拉结点用钢管扣件固定在预埋的钢管上，悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结。拉结杆必须设置在立杆上，同时拉住里外立杆。拉结杆件呈水平布置，当不能水平布置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不得上斜。 （2）布置要求：连墙件布置取两步三跨，竖向间距 3.6 m，水平间距4.5 m，采用双扣件连接。脚手架必须同建筑物主体拉结牢固。设置时尽量靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm。必须从底部第一根大横杆处开始设置，采用菱形布置形式。 （3）拉结点使用扣件必须达到要求，不得出现扣件松动或预埋钢管弯曲现象。 7、剪刀撑的搭设方法： (1) 在脚手架外侧整个长度和高度方向连续设置剪刀撑。每道剪刀撑连接5根立杆。剪刀撑应随立杆、大横杆、小横杆等同步搭设。 (2) 剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的大横杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm 。斜杆除两端与立杆扣紧外，在中间应增加2~4个扣结点。最下面斜杆端头与立杆的接点距离不大于500mm 。斜杆与地面的倾角应在45°-60°之间。 (3) 剪刀撑接长采用搭接，搭接长度不小于1米，用3个扣件等距布置，扣件扣在钢管端头小于100mm处。 8、脚手板的铺设： （1）脚手板应设置在3根小横杆上，要铺满、铺严、铺稳，距离墙面300mm。 （2）铺设方法：脚手板宜采用平铺，对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆，脚手板外伸长度为130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；脚手板搭接铺设时，接头必须支在小横杆上，搭接长度应大于200mm，其伸出小横杆的长度不应小于100mm。拐角处的脚手板必须交叉搭铺。脚手板探头用18 # 铁丝固定在大横杆上。在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与小横杆可靠连接，防止滑动。 （3）施工层必须满铺脚手板。 9、脚手架架体内封闭与外防护： （1）脚手架每步外侧必须设置护身栏杆900mm高。 （2）脚手架外立杆内侧，必须从底到顶连续横向设置密目式安全网。 （3）外脚手架在悬挑层层楼面必须每三层封闭一次，本工程采用木模板进行封闭。 10、卸荷钢丝绳： （1）在脚手架全高范围内卸荷1次；吊点选择在立杆、小横杆、大横杆的交点位置。 （2）卸荷水平距离为1倍立杆距离。 （3）卸荷钢丝绳采用1550MPA（6×19+1）Φ17的光面钢丝绳，卸荷层必须设钢管顶在墙（梁）上，防止外架变形。 （四）脚手架的搭设的质量要求： 1、立杆垂直度偏差：立杆垂直度偏差应不大于H/300,并同时控制其绝对偏差值不得大于75mm。高度偏差不大于H/300，且不大于100mm。 2、大横杆水平偏差：一根大横杆两端的高差，不能超过20mm，大横杆水平偏差不大于总长度的1/300，且全长平整度偏差不能超过±100mm。同跨两根大横杆高差不大于10mm； 3、小横杆水平偏差不大于10mm，外伸长度偏差不大于-10 mm。 4、脚手架步距、立杆横距偏差不大于20mm，立杆纵距偏差不大于50mm。 5、连墙件的数量、位置要正确，连接牢固，无松动现象。 6、安全网必须使用合格的产品，且绑扎牢固，不得有破损、绑扎不全现象。 7、钢笆片必须使用18#铁丝绑扎牢固，严禁出现松动、探头板等现象。 8、悬挑使用的工字钢和钢丝绳必须符合交底要求，不得违规使用其他不合格的材料。 三、脚手架搭设及使用安全技术措施： 1、脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须正确佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。搭设脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量经检查验收，合格后方准使用。 4、脚手架使用中，应定期检查下列项目：①杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；②地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空；③扣件螺栓是否松动；④立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规定；⑤安全防护措施是否符合要求；⑥是否超载。 5、在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：①主节点处的大横杆、小横杆，纵、横向扫地杆；②连墙件。 6、工人在架上作业时，要注意自我安全和保护他人的安全，避免发生碰撞、闪失和落物；严禁在架上嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。 7、在悬挑架上严禁堆放木方、钢管、扣件、顶托、钢筋等施工材料。 8、严禁任何班组将外架作与满堂架连接。 9、外架搭设时必须保证一次性连接牢固，如出现大雨大风天气需要停工必须保证架体的 稳固。 10、大雨大风、雷电天气必须停工，不得冒险施工。 11、如停工时间较长，再次使用外架时，必须再次检查验收方可使用。 12、外架搭设必须按照方案实行。 补充内容： 电梯井等内架搭设要求同外架。悬挑位置的钢梁、封闭要求均按外架要求。 内架在操作层以下必须满铺钢笆片，且用短钢管或顶托顶在墙上固定架体。 悬挑水平钢梁采用16#工字钢，其中建筑物外悬挑段长度1.4m，建筑物内锚固段长度 2.1 m。锚固压点压环钢筋直径20mm。 上部吊环采用Ω形Φ20钢筋预埋在梁内 交底人： 被交底人： 日 期： 日 期： |
| 接受人（全员）签字： |

0注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。