厅门安装安全技术交底

工程名称：

| 施工单位 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 作业部位 |  |
| 交底部门 |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |
| 交底内容： (1)安装上坎时(尤其货梯)必须互相配合，重量较大时，宜用滑轮等起重工具进行。 (2)厅门门扇的安装必须技工艺防坠落的安全技木措施执行。 (3)井道安全防护门在厅门系统正式安装完毕前严禁拆除。 (4)机钡、电锁的安装，用电钻打定位错孔时，必须站好位置，工具应按规定随身携带。 (5)各层厅门在安装后．必须立刻安装强迫关门装置及机械门锁，防止无关人员随意打开厅门坠人井道。 (6)各层安装厅门使用电动工具时，要使用专用电源及接线盘．禁止随意从就近各处私拉电线．以防止触电、漏电。 |
| 补充作业指导内容： |