分部分项工程安全技术交底记录

工程名称：蓝庭印象二期

| 施工单位 | 广东金东海有限公司 | 交底部位 | 基础开挖 广东金东海有限公司 | 工种 | 挖机操作人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人签字 |  | 被交底人签字 |  | 日期 |  |
| 交底内容： 1．进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2．挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告，不得擅自处理。 3．挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员应立即离开并及时处理。 4．人工挖土，前后操作人员间距离不应小于2～3m，堆土要在1m以外，并且高度不得超过1.5m。 5．每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其他物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。 6．机械挖土，启动前应检查离合器、钢丝绳等，经空车试运转正常后再开始作业。 7．机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛。 8．机械不得在输电线路下工作，应在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。 9．机械应停在坚实的地基上，如基础过差，应采取走道板等加固措施，不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车。 10．电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。 11．配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。 12．向汽车上卸土应在车子停稳定后进行。禁止铲斗从汽车驾驶室上空越过。 13．基坑四周必须设置1.5m高的护栏，要设置一定数量临时上下施工楼梯。 14．场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。 15．车辆进出门口的人行道下，如有地下管线〔道〕必须铺设厚钢板，或浇捣混凝土加固。 16．在开挖杯基坑时，必须设有切实可行的排水措施，以免基坑积水，影响基坑土壤结构。 17．基坑开挖前，必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料，以利考虑开挖过程中的意外应急措施（流砂等特殊情况）。 18．清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作，不得超挖。如果超挖不得将松土回填，以免影响基础的质量。 19．开挖出的土方，要严格按照组织设计堆放，不得堆于基坑外侧，以免引起地面堆载超荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。 20．挖土机械不得在施工中碰撞支撑，以免引起支撑破坏或拉损。 21．开挖土方必须有挖土令。 |
| 补充作业指导内容： |

回填土工程安全技术交底

工程名称：蓝庭印象二期

| 施工单位 | 广东金东海有限公司 | 交底部位 | 层台及基础回填土 | 工种 | 普工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人签字 |  | 被交底人签字 |  | 日期 |  |
| 交底内容： 1．进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2．装载机作业范围不得有人平土。 3．打夯机工作前，应检查电源线是否有缺陷和漏电，机械运转是否正常，机械是否装置电开关保护，按“一机一开关”安装，机械不准带病运转，操作人员应带绝缘手套。 4．基坑（槽）的支撑，应按回填的速度、施工组织设计及时要求依次拆除，即填土时应从深到浅分层进行，填好一层拆除一层，不能事先将支撑拆掉。 |
| 补充作业指导内容： |

基坑支护及开挖施工安全技术交底

工程名称：蓝庭印象二期

| 施工单位 | 广东金东海有限公司 | 交底部位 | 基础及基坑支护 | 工种 | 架子工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人签字 |  | 被交底人签字 |  | 日期 |  |
| 交底内容： 1．所有操作人员应严格执行有关“操作规程”。 2．现场施工区域应有安全标志和围护设施。 3．基坑施工期间应指定专人负责基坑周围地面变化情况的巡查。如发现裂缝或坍陷，应及时加以分析和处理。 4．坑壁渗水、漏水应及时排除，防止因长期渗漏而使土体破坏，造成挡土结构受损。 5．对拉锚杆件、紧固件及锚桩，应定期进行检查，对滑楔内土方及地面应加强检查和处理。 6．挖土期间，应注意挡土结构的完整性和有效性，不允许因土方的开挖遭受破坏。 7．其他可参照建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）。 |
| 补充作业指导内容： |

混凝土浇捣作业安全技术交底（商品混凝土）

工程名称：蓝庭印象二期

| 施工单位 | 广东金东海有限公司 | 交底部位 | 基础 | 工种 | 瓦工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人签字 |  | 被交底人签字 |  | 日期 |  |
| 交底内容： 1．作业人员进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品。 2．操作人员必须身体健康持有效操作证，方可独立操作。 3．脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好，脚手架上的钉子等障碍物应清除干净。高处作业或较深的地下作业，必须设有供操作人员上下的走道。 4．浇筑地下工程的混凝土前，应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。 5．夜间施工应有足够的照明，临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。 6．所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行，严禁混凝土操作工自行拆动。 7．泵送设备放置应离基坑边缘保持一定距离。在布料杆动作范围内无障碍物，无高压线。 8．水平泵送的管道敷设线路应接近直线，少弯曲，管道与管道支撑必须紧固可靠，管道接头处应密封可靠。“Y”型管道应装接锥形管。 9．严禁将垂直管道直接装接在泵的输出口上，应在垂直管架设的前端装接长度不小于10m的水平管，水平管近泵处应装逆止阀。敷设向下倾斜的管道时，下端应装接一段水平管，其长度至少为倾斜管高低差的五倍，否则应采用弯管等办法，增大阻力。如倾斜度较大，必要时，应在坡度上端装置排气活阀，以利排气。 10．支腿应全部伸出并支固，未支固前不得启动布料杆。布料杆升离支架后方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁用布料杆起吊或拖拉物件。 11．当布料杆处于全伸状态时，严禁移动车身。作业中需要移动时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管，装接的软管应系防脱安全绳带。 12．应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常应及时调整或处理。如出现输送管道堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。 13．泵送工作应连续作业，必须暂停时应每隔5～10min（冬季3～5min）泵送一次。若停止较长时间后泵送时，应逆向运输1～2个行程，然后顺向泵送。泵送时料斗内应保持一定量的混凝土，不得吸空。 14．应保持水箱内储满清水，发现水质混浊并有较多砂粒时应及时检查处理。 15．泵送系统受压力时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整，蓄能器只能充入氮气。 16．浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。 17．浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。 18．特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。 19．地下工程深度超过3m时，应设混凝土溜槽。滑放混凝土时，应上下配合。 20．浇筑无板框架的梁、柱混凝土时，应搭设脚手架，并应附设防护栏杆，不得站在模板上操作。 21．浇捣圈梁、挑檐、阳台、雨篷混凝土时，外脚手架上应加设护身栏杆。 22．使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头；机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 23．用草帘或草袋覆盖混凝土时，构件表面的孔洞部位应有封堵措施并设明显标志，以防操作人员跌落或受伤。草帘或草袋等用完后随时清理，堆放到指定地点，并应在堆置地点设置消防设施。 24．在大风雪或暴风、雷雨的情况下（六级风以上），不得在露天进行高空作业；气温较低 （－15℃左右），又在高空或迎风方向连续作业时，应加强保暖，必要时休息取暖。 25．应经常检查脚手架的接头处是否牢固，检查安全防护设置是否齐全，是否因冰、雪、风、雨的影响而松动下沉。走道及跳板通道，应经常清扫或进行防滑处理。 26．酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员，严禁参加高空作业。 |
| 补充作业指导内容： |

注：参考文献[5]

混凝土浇捣作业安全技术交底（斜屋面）

工程名称：：蓝庭印象二期

| 施工单位 | 广东金东海有限公司 |  | 交底部位 |  | 工种 | 瓦工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人签字 |  | 被交底人签字 |  | 日期 |  |
| 交底内容： 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，扣好安全带，严禁穿硬底鞋。 2．操作人员必须身体健康，酒后及患有高血压、心脏病、癫癎症的人员严禁参加高空作业。 3．斜屋面混凝土浇捣应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。 4．斜屋面混凝土浇捣应搭设混凝土下料平台。作业所用的索具、脚手板、吊笼、平台等设备均需经过技术鉴定或检验合格方可使用。 5．从下料平台至混凝土施工操作面必须设有供操作人员上下运输的走道。 6．混凝土浇捣应自下而上进行。浇筑斜梁、屋面板、过梁、小雨篷时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑上操作。 7．斜屋面四周及临边、洞口应架设护栏和安全网。特殊情况下无可靠安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩。 8．雨天滑湿、六级风以上、大雪天气不得施工。冬季气温较低或迎风作业时，操作人员应注意保暖，必要时轮番作业、休息取暖。 9．使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 10．混凝土垂直运输应有人指挥，料斗到达下料平台上方、距离下料平台0.5m时，操作人员才能靠近打开料斗下料。下料完毕操作人员离开下料平台后，才能指挥塔机料斗返回。 |
| 补充作业指导内容： |