信号工、司索工安全技术交底

| 工程名称 |  | 分部分项工程 | 地基与基础分部工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工部位 | 1#塔吊 |
| 交底内容： 1、作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员、障碍已排除。吊索具无缺陷，捆绑正确牢固，被吊物与其他物件无连接，确认安全后方可作业。 2、大雨、大雪、大雾及风力六级以上（含六级）等恶劣天气，必须停止露天起重吊装作业。严禁在带电的高压线下作业。 3、司索、信号工必须经过安全技术培训，持证上岗，严禁酒后作业。 4、在下列情况下严禁进行吊装作业。 (1)信号不清。 (2)吊装物下方有人。 (3)吊装物上站人。 (4)斜拉余斜牵物。 (5)散物捆扎不牢。 (6)零碎物无容器。 (7)吊装物质量不明。 (8)吊索具不符合规定。 (9)作业现场光线阴暗。 5、使用起重机作业时，必须正确选择吊点位置，合理穿挂索具，经试吊无误后方可起吊。除指挥及挂钩人员外，严禁其他人员进入吊装作业。 6、作业时必须按照技术交底进行操作，听从统一指挥。 7、穿绳：确定吊物重心，选好挂绳位置；穿绳应用铁钩，不得将于臂伸到吊物下面；调运棱角坚硬或易滑的吊物，必须加衬垫、有套索。 |
| 交底人 |  | 安全员 |  | 施工员 |  |
| 专业监理工程师 |  | 交底日期 |  |
| 接受交底人签字： |

信号工、司索工安全技术交底

| 工程名称 | 芭比伦花园一期工程二标段#楼 | 分部分项工程 | 地基与基础分部工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 中太建设集团股份有限公司 | 施工部位 | 1#塔吊 |
| 交底内容： 8、挂绳：应按顺序挂绳，吊绳不得相互挤压、交叉、扭压、绞拧；一般吊物可用兜挂法，必须保持吊物平衡；对于易滚、易滑或超长货物，宜采用索绳方法，使用卡换锁紧吊绳。 9、试吊：吊绳套挂牢固，起重机缓慢起升，将吊绳绷紧稍停，起升不得过高；试吊中，信号工、挂钩工、司机必须协调配合；如发现吊物重心偏移或与其他物件粘连等情况时，必须立即停止起吊，采取措施并确认后安全后方可起吊。 10、摘绳：落绳、停稳、支稳后方可放松吊绳；对易滑、易滚、易散的吊物，摘绳要用安全钩；挂钩工不得站在吊物上面；如遇不易人工摘绳时，应选用其他机具辅助，严禁攀登吊物及绳索。 11、抽绳：吊钩应与吊物重心保持垂直，缓慢起绳，不得斜拉、强拉，不得旋转吊臂抽绳；如遇吊绳被压，应立即停止抽绳，可采取捉提头试吊方法抽绳。吊运易损、易滚、易倒的吊物不得使用起重机抽绳。 12、长期不用的起重、吊挂机具，必须进行检测，试吊，确认安全后方可使用。 |
| 交底人 |  | 安全员 |  | 施工员 |  |
| 专业监理工程师 |  | 交底日期 |  |
| 接受交底人签字： |