排水工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 施工内容 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽，并禁止外来闲杂人员进入施工现场。 2、电工、挖掘机操作手等特殊工程人员必须持证上岗。 3、开挖基坑、管沟当深度超过1.5米（含1.5米），必须事先采取支撑防护措施。 4、离坑、沟边八十厘米内或深度二分之一内，不准堆放大量材料和设备等，三米内不准汽车行走，确实因场地限制需堆放材料、设备的，确保不得超高塌方。 5、不准在脚手架立柱边、钢井架、施工升降机和塔吊基础边、开挖沟坑，并注意观察附近建筑物有无沉降。 6、做好已开挖沟、坑的防护每个工作面，树立“注意安全”、“当心坠落”等安全标志牌和夜间红灯警示。 7、如地下水丰富需抽水，放潜水泵时，不准先将插头插进插座，不准先通电，应等下方人员上来后，按程序插好插好插座→再合闸通电。抽水后，先拉闸断电→拔开插头→提潜水泵→人再下去作业。严禁人未上来就送电。 8、施工中要防止坠物伤人，吊装作业时，吊物垂直下方不得有人。 9、用电设备须装设漏电开关，并在班前试验其有效性，无效不得使用，夜间施工准备好照明设备。 10、现场材料堆放整齐。电缆、电线理顺，不得杂乱，二接头包扎好，并用绝缘物支架起来。 11、做好现场、宿舍的防火、防盗等工作。 |
| 交底人 签 名 |  | 接受交底 负责人签名 |  | 交底 时间 | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份