| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程名称 |  | 交底日期 |  |
| 交底内容：排水工程施工马上要展开，项目部针对排水工程施工特制定如下安全技术要求。 技术交底 A、沟槽开挖 1、管道工程开工前应进行下列测量工作： 1.1测定管道中心线及附属构筑物位置，并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置； 1.2核对永久水准点，建立临时水准点，核对接入原有管道或水道接口处的高程；临时水准点必须经常校核，保证基准点的准确，同时每次施测高程时必须闭合水准点以防出现高程失控。 1.3施放挖槽边线、堆土界线及临时用地范围，测量管线地面高程。 1.4水准仪使用前经由检测资质的测量仪器部门鉴定合格后方可使用；项目部测量人员对各队使用仪器校验比对合格后方可使用。 2、中心桩、方向桩及水准点应设置固定可靠，以免损坏。 3、沟槽有可能危及地上建筑物及电杆安全时，应采取预防措施。； 4、沟槽穿越不宜中断的原有道路及排水管时，应根据具体要求设置临时道路和临时排水管。 5、管道结构外两侧工作宽度应符合有关规定，当D≤500时，工作面宽度b为300mm；当500＜D≤1000时，b为400mm；当1000＜D≤1500时，b为500mm。 6、根据不同的土质及管道埋深深度不同的沟槽放坡，当槽深H≤3.5m，边坡坡度采用1：0.75；3.5m＜H≤4.5m，边坡坡度采用1：1；4.5m＜H≤6m，边坡坡度采用1：1.25；H＞6m，边坡坡度那个钢板桩支撑槽。 7、机械挖槽应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，应预留10～15cm土层待人工整平，如不慎扰动槽基严禁用土回填，槽底标高不得高于设计标高及不得低于设计3cm，堆土应距槽边1米以外。 8、沟槽施工应严防槽底被水浸泡，如雨季施工应尽量缩短单次开槽长度，并采取措施严防雨水进入沟槽，挖槽见底后应立即进行下道工序，否则应留20cm保护层。 9、采用大井降水时应提前打设井点抽水，将地下水位降至槽底以下50cm时方可开挖。若同时进行降水与开挖，会导致不能及时支护而引发塌方的危险。 10、对地下管线和各种构筑物应尽可能及时迁移如无法移动，必须挖出使其外露并采取加固措施。 11、土方开挖弃土处理：严禁将余方弃置路基两侧，弃土必须弃置制定弃土场或附近的沟渠内（弃置沟渠内须事先与项目部沟通，经项目部确认后方可弃土）。弃土地点原则上是1.0Km范围内，若超过经渤海确认。 B、管道基础： 1、窨井的基础应与管道基础同时施工。 |
| 交底人 | 参加人 |

施工技术交底记录

施工技术交底记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程名称 |  | 交底日期 |  |
| 交底内容：排水工程施工马上要展开，项目部针对排水工程施工特制定如下安全技术要求。 （一）技术交底 2、窨井基础施工前必须复核高程样板的标高，一般在槽底隔4m左右设一只样桩，以控制垫层面及基础面。 3、施工前必须复核槽底标高，并修整槽底。若有超挖，应用砾石砂或符合要求的旧料填实，不得用土回填。 4、HDPE管铺设中粗砂基础，基础槽底应满堂铺筑，夯实且表面平整，基础的密度不得低于90%。当槽底土基承载力较差不能成槽，采用砾石砂进行处理，其厚度不得小于250mm。 HDPE管基础选用的材料及厚度应符合设计要求，管道铺设前应进行裂纹的严格检查，不合格者不得使用。 6、基础应夯实紧密、表面平整达到设计要求。管道基础在接口部位，应预留凹槽缌以便接口完成后，随即用相同的材料填实。 7、钢筋砼管基础如有软基用回填毛石进行处理。 8、窨井混凝土基础垫层应振捣密实，表面抹平。砼垫层表面不得有石子外露，脱皮，裂缝等现象，浇筑后12小时内不能浸水，然后洒水覆盖，强度达到5mp方能砌筑。砼和砂浆采用机械拌制，严格按照配合比施工，严禁人工现场拌合；砼和砂浆原材料材质必须符合现行规范要求。 C、管道安装 1、管槽不得超挖，如发生超挖严禁用土回填，如遇地基问题应毛石进行处理后才能铺设管道，沟槽在管道接口处应预留工作位置，沟槽完工后不得受水浸泡，沟槽允许偏差要求同雨、污水沟槽。 2、管铺设前应进行管材质量的严格检查，不合格者不得使用。 3、HDPE管做砂垫层基础。管道放在垫层上后，须查看其支撑，当发现管道与垫层之间有缝隙时，应用砂或砂砾石填充并捣实，以防管道出现弯曲应力。 4、接口处应挖工作坑，接口前应将承口内部和插口外部的泥土脏物清刷干净，套胶圈应无扭曲现象。 5、顶、拉设备应事先经设计和计算，顶、拉速度应配合胶圈滚入情况进行调整，管子接口完成以后应即在管底两侧适当填碎石或砂，以使管身稳定。不妨碍继续安装的管段，应及时进行胸腔回填。 6、排管前先复核高程样板，并定出管道中心线，清除管道基础的污泥杂物。待用的管节应按产品标准进行逐节质量检验，不符合标准者不得使用，并应做好记号，另行处理。 7、污水管节现场搬运应用人工搬运，搬运时必须轻抬轻放；起重机下管时，应用钢绳索扣系住，严禁串心吊装；严禁将管材由槽边翻滚槽内。 |
| 交底人 | 参加人 |

施工技术交底记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程名称 |  | 交底日期 |  |
| 交底内容：排水工程施工马上要展开，项目部针对排水工程施工特制定如下安全技术要求。 （一）技术交底 8、排管应采用手板胡芦进行就位。排管时，管口内应放平尺板，用水平尺调整水平，若平板尺中心线缺口刚好对准垂线，表示沟管居中，并控制好每节管底标高，严禁倒落水现象。 9、排管应从下游排向上游，管材插口应顺水流方向，承口应逆水流方向安装。 10、管道中心线允许偏差20mm。 11、插口插入承口长度允许偏差±5mm。 12、管道铺设应顺直，管节必须垫稳，管内底坡度不得有倒落水。 D、检查井： 1、井壁必须相互垂直，不得有通缝。 2、砌筑时砂浆必须饱满，灰缝平整，抹面压光不得有空鼓裂缝。 3、勾缝必须密实。 4、流槽位置准确。 5、管顶上设置拱圈，拱圈砖块缝要匀称，砖墙内外要粉刷两边，保证砂浆密实，抹面压光、管口光滑，墙身不渗水，圈砌部分应设置止水圈，管位于砖墙部分砂浆应饱满，，以防接缝处渗水。 6、砌至要求的高度后即可安放砼盖板就位，安放时应先在砖墙顶面抹1∶2水泥砂浆，然后将砼盖座安放就位，盖座四周用1∶2水泥砂浆坞牢，抹成45度三角接缝，缝高50mm。 7、安放铸铁盖座前应先在窨井的预留凹槽内抹1:2水泥砂浆厚15mm，，接正标高后安放盖座，盖座四周用砼坞牢。 8、窨井上预留管的管径、方向和标高应符合设计要求，预留管的顶端应与内墙接平，井与管的连接处应用1:2 水泥砂浆抹成45度三角接缝。 F、管道回填： 1、回填时槽内无积水、不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物。 2、在管顶50cm范围内不得回填大于10cm的石块砖块等杂物。 3、回填土分层夯实压度达到设计要求方可进行下层填土。 4、每层回填厚度必须符合设计要求。 |
| 交底人 | 参加人 |

施工技术交底记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程名称 |  | 交底日期 |  |
| 交底内容：排水工程施工马上要展开，项目部针对排水工程施工特制定如下安全技术要求。 （二）安全交底 1、管沟开挖时确定地下的管道、电缆、光缆位置防止破坏或造成人员伤亡机械损坏； 2、推土机工作范围内严禁人员施工或走动。 3、管道清理时检查边坡稳定情况，对不稳定边坡加大坡比开挖，坡顶一定范围内严禁堆放重物。 4、槽底工作人员应注意周围情况严防边坡掉下东西砸伤。 5、各机电设备应由专人看管，电气必须一机一阀，严格接地接零和漏电保护，水泵和部件检修必须切断电源，严禁带电作业。 6、场内所由用电设备严禁乱接乱挂，必须由项目部专职电工进行配线，架空布设； 7、起重机不得在输电线下工作，在架空线下一侧工作时符合安全距离； 8、起重机下应有专人指挥，指挥人熟悉有关安全指挥信号，吊装过程中指挥人员集中精神起重机司机和槽下工作人员必须服从指挥； 9、先检查绳索绑扎牢固方可吊装； 10、扎找好中心，平稳起吊，起吊速度均匀、回转平稳，下落低速轻放，不得忽快忽慢或突然制动； 11、吊装时工人必须戴安全帽。 12、拉砼车辆倒砼时注意边坡情况找边坡稳定的地方下灰防止造成塌方和人员受伤； 13、各机电设备应由专人看管，电气必须一机一阀，严格接地接零和漏电保护，水泵和部件检修必须切断电源，严禁带电作业； 14、场内所由用电设备严禁乱接乱挂，必须由项目部专职电工进行配线，架空布设； 15、现场严禁穿拖鞋； 16、夜间施工加强照明。 |
| 交底人 | 参加人 |