市政基础设施工程

振动冲击夯操作安全技术交底

| 编号： | 市政施管—10 |
| --- | --- |
| 工程名称 |  | 分部名称 |  |
| 分项名称 |  | 交底日期 | 年 月 日 |
| 交底人 |  | 交底人职务 |  |
| 交底内容： 1. 电动冲击夯在接通电源启动后，应检查电动机旋转方向，有错误时应倒换相线。 2. 根据作业要求，内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在一定范围内改变夯机振动频率。 3. 振动冲击夯应适用于粘性土、砂及砾石等散状物料的压实，不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。 4. 作业中，当冲击夯有异常的响声，应立即停机检查。 5. 作业时应正确掌握夯机，不得倾斜，为了减少对人体的振动，手把不宜握得过紧，能控制夯机前进速度即可。 6. 正常作业时，不得使劲往下压手把，影响齐机跳起高度。在较松的填料上作业或上坡时，可将手把稍向下压，并应增加夯机前进的速度。 7. 为了使机件得到润滑，并提高机温，以利正常作业，内燃冲击夯启动后，内燃机应怠速运转3min～5min，然后逐渐加大油门，待夯机跳动稳定后，方可作业。 8. 当短距离转移时，应先将冲击夯手把稍向上抬起，将运输轮装人冲击夯的挂钩内，再压下手把，使重心后倾，方可推动手把转移冲击夯。 9. 在需要增加密实度的地方，可通过手把控制土机在原地反复夯实。 10. 电动冲击夯应装有漏电保护装置，操作人员必须戴绝缘手套．穿绝缘鞋。作业时，电缆线不应拉得过紧，应经常检查线头安装，不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。 11. 内燃冲击夯不宜在高速下连续作业，冲击夯的内燃机系风冷二冲程高速（4000r／min）汽油机，如在高速下作业时间过长，会因温度过高而损坏。在内燃机高速运转时不得突然停车。 12. 作业前重点检查项目应符合下列要求： (1) 各部件连接良好，元松动。 (2) 内燃冲击夯有足够的润滑油，油门控制器转动灵活。 (3) 电动冲击夯有可靠的接零或接地，电缆线表面绝缘完好。 13. 作业后，应清除夯板上的泥沙和附着物，保持夯机清洁，并妥善保管。 |
| 会签 栏 | 参 加 单 位（部门，班组） | 参 加 人 员 |