安全技术交底

工程名称                                                    编号：

| 施工部位或层次 | 基础挖土 | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 挖土工程作业安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 交底内容： 1．进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2．挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告，不得擅自处理。 3．挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员应立即离开并及时处理。 4．人工挖土，前后操作人员间距离不应小于2～3m，堆土要在1m以外，并且高度不得超过1.5m。 5．每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其他物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。 6．机械挖土，启动前应检查离合器、钢丝绳等，经空车试运转正常后再开始作业。 7．机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛。 8．机械不得在输电线路下工作，应在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。 9．机械应停在坚实的地基上，如基础过差，应采取走道板等加固措施，不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车。 10．电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。 11．配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。 12．向汽车上卸土应在车子停稳定后进行。禁止铲斗从汽车驾驶室上空越过。 13．基坑四周必须设置1.5m高的护栏，要设置一定数量临时上下施工楼梯。 14．场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。 15．车辆进出门口的人行道下，如有地下管线〔道〕必须铺设厚钢板，或浇捣混凝土加固。 16．在开挖深基坑时，必须设有切实可行的排水措施，以免基坑积水，影响基坑土壤结构。 17．基坑开挖前，必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料，以利考虑开挖过程中的意外应急措施（流砂等特殊情况）。 18．清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作，不得超挖。如果超挖不得将松土回填，以免影响基础的质量。 19．开挖出的土方，要严格按照组织设计堆放，不得堆于基坑外侧，以免引起地面堆载超荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。 20．挖土机械不得在施工中碰撞支撑，以免引起支撑破坏或拉损。 21．开挖土方必须有挖土令。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                         编号：

| 施工部位或层次 | 基础土方回填 | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 土方回填作业安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 交底内容： 1．进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2．装载机作业范围不得有人平土。 3．打夯机工作前，应检查电源线是否有缺陷和漏电，机械运转是否正常，机械是否装置电开关保护，按“一机一开关”安装，机械不准带病运转，操作人员应带绝缘手套。 4．基坑（槽）的支撑，应按回填的速度、施工组织设计及时要求依次拆除，即填土时应从深到浅分层进行，填好一层拆除一层，不能事先将支撑拆掉。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 | 基坑 | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 基坑支护及开挖施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 交底内容： 1．所有操作人员应严格执行有关“操作规程”。 2．现场施工区域应有安全标志和围护设施。 3．基坑施工期间应指定专人负责基坑周围地面变化情况的巡查。如发现裂缝或坍陷，应及时加以分析和处理。 4．坑壁渗水、漏水应及时排除，防止因长期渗漏而使土体破坏，造成挡土结构受损。 5．对拉锚杆件、紧固件及锚桩，应定期进行检查，对滑楔内土方及地面应加强检查和处理。 6．挖土期间，应注意挡土结构的完整性和有效性，不允许因土方的开挖遭受破坏。 7．其他可参照建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                          编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 模板安装安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 2．高处和临边洞口作业应设护栏，张安全网，如无可靠防护措施，必须佩带安全带，扣好带扣。高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。 3．工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。 4．安装模板时操作人员应有可靠的落脚点，并应站在安全地点进行操作，避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全意识。 5．支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下。 6．支模时，操作人员不得站在支撑上，而应设立人板，以便操作人员站立。立人板应用木质中板为宜，并适当绑扎固定。不得用钢模板或5cm×10cm的木板。 7．支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的预留洞，应在模板拆除后即将洞口盖好。 8．竖向模板和支架的支承部分，当安装在基土上时应加设垫板，且基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土，尚须有防水措施；对冻胀性土，必须有防冻融措施。 9．模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。 10．现浇多层房屋和构筑物，应采取分段支模的方法： 1）下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑； 2）上层支架的立柱应对准下层支架的立柱，并铺设垫板； 3）当采用悬吊模板、桁架支模方法时，其支撑结构的承载能力和刚度必须符合要求。 11．当层间高度大于5m时，宜选用桁架支模或多层支架支模。当采用多层支架支模时，支架的横垫板应平整，支柱应垂直，上下层支柱应在同一竖向中心线上。 12．支设高度在3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，低于3m的可用马凳操作。 |
|  | 13．支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高度以上。 14．二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板、工具应用索具系牢，采用垂直升降机械运输，不得乱抛，组合钢模板装拆时，上下有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。高空拆模时，应有专人指挥。地面应标出警戒区，用绳子和红白旗加以围拦，暂停人员过往。 15．模板上施工时，堆物（钢模板等）不宜过多，且不宜集中一处。 16．大模板施工时，存放大模板必须要有防倾措施。封柱子模板时，不准从顶部往下套。 17．地下室顶模板，支撑还另需考虑机械行走、材料运输、堆物等额外载荷的要求，顶撑及模板的排列必须考虑施工荷载的要求。 18．高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要使用梯子、不许站立在墙上工作；不准站在大梁底模上行走。 19．遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雪雷雨后应先清扫施工现场，待地面略干不滑时再恢复工作。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 模板拆除施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。 2．底模，应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除（见表1）。 表1 现浇结构拆模时所需混凝土强度 结 构 类 型 结构跨度（m） 按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%） 板 ≤2 50 ＞2, ≤8 75 ＞8 100 梁、拱、壳 ≤8 75 ＞8 100 悬 臂 构 件 ≤2 75 ＞2 100 注：本表中“设计的混凝土强度标准值”系指与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体抗压强度标准值。 3．拆除高度在5m以上的模板时，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 4．模板支撑拆除前，混凝土强度必须达到设计要求，并经申报批准后，才能进行。拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上。在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要注意，防止模板突然全部掉落伤人。 5．拆模时必须设置警戒区域，并派人监护。拆模必须拆除干净彻底，不得保留有悬空模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。高处拆下的模板及支撑应用垂直升降设备运至地面，不得乱抛乱扔。 6．拆摸时、临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。 7．脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。 8．拆除的钢模作平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。 |
|  | 9．预应力混凝土结构构件模板的拆除，除应符合规范GB50204—92第2.4.1条或2.4.2条的规定外，侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构构件建立预应力后拆除。 10．已拆除模板及其支架的结构，在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后，方可承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。 11．预制构件模板拆除时的混凝土强度，应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定： 1）侧模，在混凝土强度能保证构件不变形、棱角完整时，方可拆除； 2）芯模或预留孔洞的内模，在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝后，方可拆除； 3）底模，当构件跨度不大于4m时，在混凝土强度符合设计的混凝土标准值50%的要求后，方可拆除；当构件跨度大于4m时，在混凝土强度符合设计的混凝土强度标准值的75%的要求后，方可拆除。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 模板堆放施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．模板的编序 1）模板及支撑系统应按使用的不同层次部位和先后顺序进行编序堆放，在周转使用中均应做到配套编序使用。 2）模板的配制、编号、施工顺序安排，应由专人负责组织设计并管理指导，以便用料合理，安装、拆卸、运输方便，综合利用率高，防止在实际操作中，产生乱拖乱用和浪费材料现象。 3）应加强模板和支撑体系的通用性和模数化，以便编序简单、使用方便。 4）模板的编号应用醒目的标记，标注在模板的背面，并注明规格尺寸、使用部位等。支撑体系的各部件也应分类放置，标注明确，以便按不同需要使用。 5）对大模板、台模等特殊形式的模板体系，应专门分类编号，并按操作工艺要求顺序放置。 2．模板堆放 1）所有模板和支撑系统应按不同材质、品种、规格、型号、大小、形状分类堆放，应注意在堆放中留出空地或交通道路，以便取用。在多层和高层施工中还应考虑模板和支撑的竖向转运顺序合理化。 2）木质材料可按品种和规格堆放，钢质模板应按规格堆放，钢管应按不同长度堆放整齐。草药小型零配件应装袋或集中装箱转运。 3）模板的堆放一般以平卧为主，对桁架或大模板等部件，可采用立放形式，但必须采取抗倾覆措施，每堆材料不宜过多，以免影响部件本身的质量和转运方便。 4）堆放场地要求整平垫高，应注意通风排水，保持干燥；室内堆放应注意取用方便、堆放 安全，露天堆放应加遮盖；钢质材料应防水防锈，木质材料应防腐、防火、防雨、防曝晒。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 室内满堂脚手架搭设工程施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．室内满堂脚手架搭设应严格按施工组织设计要求搭设。 2．满堂脚手架的纵、横距不应大于2m。 3．满堂脚手架应设登高设施，保证操作人员上下安全。 4．操作层应满铺竹笆，不得留有空洞。必须留空洞者，应设围栏保护。 5．大型条形内脚手架，操作步层两侧，应设防护栏杆保护。 6．满堂脚手架步距，应控制在2m内，必须高于2m者，应有技术措施保护。 7．满堂脚手架的稳固，应采用斜杆（剪刀撑）保护。 8．满堂脚手架不宜采用钢、竹混设。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 扣件式钢管脚手架搭设工程施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．单位工程负责人应按施工组织设计中有关脚手架的要求，向架设和使用人员进行技术交底。 2．应按《JGJ 130—2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8.1.1～8.1.5条的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收，不合格产品不得使用。 3．经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。 4．应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。 5．当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。 6．脚手架底座面标高宜高于自然地坪50mm。 7．脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计的要求放线定位。 8．脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 9．每搭完一步脚手架后，应按规范JGJ 130—2001表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 10．底座安放应符合下列规定： 1）底座、垫板均应准确地放在定位线上； 2）垫板宜采用长度不少于２跨、厚度不小50mm的木垫板，也可采用槽钢。 11．立杆搭设应符合下列规定： 1）严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用； 2）相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合JGJ 130—2001第6.3.5条的规定； 3）开始搭设立杆时，应每隔６跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除； 4）当搭至有连墙件的构造点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件； 5）顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合JGJ 130—2001第6.3.5、6.3.6条的规定。 12．纵向水平杆搭设应符合下列规定： 1）纵向水平杆的搭设应符合JGJ 130—2001第6.2.1条的构造规定； 2）在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈，用直角扣件与内外角部立杆固定。 13．横向水平杆搭设应符合下列规定： 1）搭设横向水平杆应符合JGJ 130—2001第6.2.2条的构造规定； 2）双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm； 3）单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位： ① 设计上不允许留脚手眼的部位； ② 过梁上与过梁两端成60º角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内； ③ 宽度小于1m的窗间墙； ④ 梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内； ⑤ 砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内；其他砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内； ⑥独立或附墙砖柱。 |
|  | 当脚手架施工操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。 14．剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。 15．扣件安装应符合下列规定： 1）扣件规格必须与钢管外径（φ48或φ51）相同； 2）螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m； 3）在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm； 4）对接扣件开口应朝上或朝内； 5）各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 16．作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定： 1）栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧； 2）上栏杆上皮高度应为1.2m； 3）挡脚板高度不高小于180mm； 4）中栏杆应居中设置。 17．脚手板的铺设应符合下列规定： 1）脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120～150mm； 2）采用对接或搭接时均应符合规定；脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上； 3）在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平可靠连接，防止滑动； 4）自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔12m满铺一层脚手板。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 电梯井道内架子、安全网搭设施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。 3．悬空作业所用的索具、脚手板、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。 4．从二层楼面起张设安全网，往上每隔四层设置一道，安全网必须完好无损、牢固可靠。 5．拉结必须牢靠，墙面预埋张网钢筋不小于φ14，钢筋埋入长度不少于30d。 6．不得任意拆除电梯井道防护安全网。待安装电梯搭设脚手架时，每搭到安全网高度时方可拆除。 7．电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接，扣件紧固力矩应达到45 ～ 55 N·m。 8．脚手架所有横楞两端，均与墙面撑紧，四角横楞与墙面距离，平衡对重一侧为600mm，其他三侧均为400mm，离墙空档处应加隔排钢管，间距不大于200mm，隔排钢管离四周墙面不大于200mm。 9．脚手架柱距不大于1.8m，排距为1.8m，每低于楼层面200mm处加搭一排横愣，横向间距为350mm，满铺竹笆，竹笆一律用铅丝与钢管四点绑扎牢固。 10．脚手梁拆除顺序应自上而下进行，拆下的钢管、竹笆等须妥善运出电梯井道，禁止乱扔乱抛。 11．电梯井道内的设施，必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养，发现隐患及时消除。 12．张设安全网及拆除井道内设施时，操作人员必须系好安全带，挂点必须安全可靠。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 刷（喷）浆作业施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。 3．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。 4．凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。 5．严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。 6．活动架子应牢固、平稳，移动前人要下来。 7．喷浆设备使用前应检查，使用后应洗净，喷头堵塞，疏通时不准对人。 8．喷浆要戴口罩、手套和保护镜、穿工作服，手上、脸上最好抹上护肤油脂（凡士林）等。 9．喷浆要注意风向，尽量少让浆飘到别处和他人身上。 10．使用人字梯，拉绳必须结牢，并不得站在最上一层操作，不准站在梯子上移位，梯子脚下要绑胶布防滑。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 外墙装饰抹灰工程施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。 3．严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。 4．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。 5．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。 6．多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作，无证人员不得开机和接电，防止伤人。 7．在外脚手架下穿行要戴好安全帽，在高空危险处操作要系好安全带。 8．高空作业时，大风及雨后作业，应检查脚手架是否牢固。 9．施工前应全面检查脚手架及围护设施，及时排除隐患，符合安全操作要求后方可操作。外墙脚手架和室内高度超过3.6m的脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架，一定要有高出口檐口1m的保护栏杆设施，严禁搭飞跳板。 10．对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。 11．脚手架上的材料、工具应分散堆放，不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作，一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。 12．用塔吊上料时，要有专人指挥，遇六级以上大风时暂停作业。 13．砂浆机应有专人操作维修、保养，电器设备应绝缘良好并接地。 14．严格控制脚手架施工负载。 15．不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如妨碍施工必须经施工负责人批准后，方能拆除妨碍部位。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 外墙面砖工程施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。 3．严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。 4．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。 5．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。 6．第一阶段主体结构的施工位置要比预定镶贴饰面砖的位置高出两层。 7．水平隔离带安装位置比预定镶贴面砖的位置高出1层。 8．水平安全网的位置按高层建筑安全网设置规定安装。 9．安装好隔离带，并经验收合格后，方可安装附脚手。 10．隔离带、安全网、附脚手的安装可与主体结构施工同时进行，确保主体结构不停顿地继续向上施工。措施是：平面位置错开避免立体作业。 11．上部主体结构施工时，用内控法控制垂直度，每隔一层，用经纬仪进行校验。 12．在房屋中部向下镶贴饰面砖时，对中部的第一层面砖，用透明水管操平，在墙上分格，待四周交圈后，再镶贴第一层面砖，面砖自上而下排列，找头放在地面处。 13．在镶贴房屋上部面砖前，根据房屋中部已贴好的第一批面砖，由下向上排列，直到檐口，找头在女儿墙最上一块。在墙面排列，划线无误以后，自檐口向下镶贴面砖。 14．上部面砖贴到房屋中部与已贴面砖合龙后，拆除附墙脚手，最后用吊篮或挑脚手补贴附墙脚手洞的面砖。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                            编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 室内水泥砂浆抹灰工程施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须载好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板高度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。 3．搭设脚手不得有跷头板，也严禁脚手板支搁在门窗、暖气水的管道上。 4．操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理，不准用2″× 4″、2″×8″木料（2m以上跨度）、钢模板等作为立人板。 5．搅拌与抹灰时（尤其在抹顶棚时），注意灰浆溅落眼内。 6．在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。 7．严禁从窗口向下随意抛掷东西。 8．井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不得伸入井架内，待吊篮停稳，方能进入吊篮内工作。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 自然地面以下钢筋绑扎作业施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，佩带并正确使用个人劳动保护用具。 2．作业人员必须身体健康，取得有效钢筋操作证后，方可独立操作。学徒必须在师傅的指导下进行工作。 3．密切注意基坑土方及围护情况，关注基坑排水状况，发现问题应立刻上报。 4．雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。钢筋断料、配料、弯料等工作应在钢筋加工棚内进行，不宜在绑机现场进行断料、弯料或配料。 5．搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 6．起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走时不准吊。 7．起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。 8．钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠，多点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。 9．起吊钢筋骨架时，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1m以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。 10．绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3m能上能下的柱钢筋，必须搭设操作平台。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 钢筋绑扎作业施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3．钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。 4．搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 5．现场绑扎悬空大梁钢筋时，不得站在模板上操作，必须要在脚手板上操作；绑扎独立柱头钢筋时，不准站在钢箍上绑扎，也不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。 6．起吊钢筋骨架下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1m以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。 7．起吊钢筋时，规格必须统一，不准长短参差不一，不准一点吊。 8．切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否漏电；电源线须进漏电开关，切割机后方不准堆放易燃物品。 9．钢筋头子应及时清理，成品堆放要整齐，工作台要稳，钢筋工作棚照明灯必须加网罩。 10．高空作业时，不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。 11．雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。 12．钢筋骨架不论其固定与否，不得在上行走，禁止从柱子上的钢箍上下。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 钢筋绑扎高处作业施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。 4．钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。 5．搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 6．起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走时不准吊。 7．起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。 8．钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠，多点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。 9．六级以上强风区不准吊。 10．起吊钢筋骨架下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1m以下时才准靠近，就位支撑好方可摘钩。 11．不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。 12．绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。 13．绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。 14．悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。 15．绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。 16．雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 钢筋冷拉施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．操作人员在工作中应按规定穿戴防护用品，要扎紧袖口，不得围围巾及戴手套，女工应戴工作帽，长发不得外露。 2．操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3．根据冷拉钢筋的直径，合理选用卷扬机，卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋方向成直角。卷扬机的位置必须使操作人员能见到全部冷拉场地，距离冷拉中线不少于5m。 4．作业前，应检查冷拉夹具，夹齿必须完好，滑轮、拖拉小车应润滑灵活，拉钩、地锚及防护装置均应齐全牢固，确认良好后，方可作业。 5．卷扬机操作人员必须看到指挥人员发出信号，并待所有人员离开危险区后方可作业。冷拉应缓慢、均匀地进行，随时注意停车信号或见到有人进入危险区时，应立即停拉，并稍稍放松卷扬钢丝绳。 6．作业后，应放松卷扬钢丝绳，应堆放好成品，清理场地，切断电源，锁好电闸箱。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 自拌混凝土混凝土浇捣施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具，操作人员必须身体健康。 2．脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好，脚手架上的钉子等障碍物应清除干净。高处作业或较深的地下作业，必须设有供操作人员上下的走道。 3．浇筑地下工程的混凝土前，应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。 4．夜间施工应有足够的照明，临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。 5．所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行，严禁混凝土操作工自行拆动。 6．材料及混凝土的运输机具应坚实牢固，轴承应经常加油。 7．混凝土搅拌站后台的装置及龙门吊等，应安设牢固，搅拌前应经试运转证明机械各部位工作正常，方可正式搅拌。 8．临时跳板和走道应搭设牢固。运输道的宽度，单行道应比手推车及机动翻斗车的宽度大400mm以上，双行道应比两辆车的宽度宽700mm以上。 9．用手推车运料应依次行走，不得拥挤、抢先。向搅拌机或料斗内倒料时，不得用力过猛和将车辆脱把。 10．用手推车运输混凝土，在下坡道、天桥上或跨越坑槽的走道上必须缓慢，防止碰撞伤人和翻车。空车返回时，不得将车拖在身后奔跑，以防滑倒和翻车。用翻斗车运输时，应由专业驾驶人员驾驶。 11．自卸车卸混凝土或砂、石时，应在现场有关人员指定的地点卸料，开倒车时应有专人指挥。起落自卸车斗时，应有专人指挥。 12．在上料平台上的卸料人员不得将头、手、脚伸入井架内；严禁在拔杆下站人。运行中途若发生故障，必须停车修理。 13．浇筑离地2m以上的框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。 14．浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行，浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。 |
|  | 15．特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。 16．地下工程深度超过3m时，应设混凝土溜槽。滑放混凝土时，应上下配合。 17．浇筑无板框架的梁、柱混凝土时，应搭设脚手架，并应附设防护栏杆，不得站在模板上操作。 18．浇捣圈梁、挑檐、阳台、雨篷混凝土时，外脚手架上应加设护身栏杆。 19．使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头；机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 20．用草帘或草袋覆盖混凝土时，构件表面的孔洞部位应有封堵措施并设明显标志，以防操作人员跌落或受伤。草帘和草袋等用完后应随时清理，堆放到指定地点，并应在堆置地点设置消防设施。 21．在大风雪或暴风、雷雨的情况下（六级风以上），不得在露天进行高空作业；气温较低 （－15℃左右），又在高空或迎风方向连续作业时，应加强保暖，必要时休息取暖。 22．应经常检查脚手架的接头处是否牢固，检查安全防护设置是否齐全，是否因冰、雪、风、雨的影响而松动下沉。走道及跳板通道，应经常清扫或进行防滑处理。 23．酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员，严禁参加高空作业。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 商品混凝土浇捣施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．作业人员进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品。 2．操作人员必须身体健康持有效操作证，方可独立操作。 3．脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好，脚手架上的钉子等障碍物应清除干净。高处作业或较深的地下作业，必须设有供操作人员上下的走道。 4．浇筑地下工程的混凝土前，应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。 5．夜间施工应有足够的照明，临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。 6．所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行，严禁混凝土操作工自行拆动。 7．泵送设备放置应离基坑边缘保持一定距离。在布料杆动作范围内无障碍物，无高压线。 8．水平泵送的管道敷设线路应接近直线，少弯曲，管道与管道支撑必须紧固可靠，管道接头处应密封可靠。“Y”型管道应装接锥形管。 9．严禁将垂直管道直接装接在泵的输出口上，应在垂直管架设的前端装接长度不小于10m的水平管，水平管近泵处应装逆止阀。敷设向下倾斜的管道时，下端应装接一段水平管，其长度至少为倾斜管高低差的五倍，否则应采用弯管等办法，增大阻力。如倾斜度较大，必要时，应在坡度上端装置排气活阀，以利排气。 10．支腿应全部伸出并支固，未支固前不得启动布料杆。布料杆升离支架后方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁用布料杆起吊或拖拉物件。 11．当布料杆处于全伸状态时，严禁移动车身。作业中需要移动时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管，装接的软管应系防脱安全绳带。 12．应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常应及时调整或处理。如出现输送管道堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。 13．泵送工作应连续作业，必须暂停时应每隔5～10min（冬季3～5min）泵送一次。若停止较长时间后泵送时，应逆向运输1～2个行程，然后顺向泵送。泵送时料斗内应保持一定量的混凝土，不得吸空。 14．应保持水箱内储满清水，发现水质混浊并有较多砂粒时应及时检查处理。 15．泵送系统受压力时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整，蓄能器只能充入氮气。 |
|  | 16．浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。 17．浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。 18．特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。 19．地下工程深度超过3m时，应设混凝土溜槽。滑放混凝土时，应上下配合。 20．浇筑无板框架的梁、柱混凝土时，应搭设脚手架，并应附设防护栏杆，不得站在模板上操作。 21．浇捣圈梁、挑檐、阳台、雨篷混凝土时，外脚手架上应加设护身栏杆。 22．使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头；机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 23．用草帘或草袋覆盖混凝土时，构件表面的孔洞部位应有封堵措施并设明显标志，以防操作人员跌落或受伤。草帘或草袋等用完后随时清理，堆放到指定地点，并应在堆置地点设置消防设施。 24．在大风雪或暴风、雷雨的情况下（六级风以上），不得在露天进行高空作业；气温较低 （－15℃左右），又在高空或迎风方向连续作业时，应加强保暖，必要时休息取暖。 25．应经常检查脚手架的接头处是否牢固，检查安全防护设置是否齐全，是否因冰、雪、风、雨的影响而松动下沉。走道及跳板通道，应经常清扫或进行防滑处理。 26．酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员，严禁参加高空作业。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 地面工程（细石混凝土、水泥砂浆）施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．操作时必须穿胶鞋，以免水泥浇脚。 3．晚上收光地面要有足够的照明。不得随便移动临时照明线，不要把衣物等挂在电线上。 4．在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车把挤手。人推小车时不准倒退。 5．清理楼地面时，清理出的垃圾杂物等，不得由窗口、阳台、井道随意向下抛掷。 6．井架吊篮提升或下降时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方能进入吊篮内工作。 7．冬期施工，如需生炉增温，必须经主管防火工作的领导批准，并落实好防火措施。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |

安全技术交底

工程名称：君兰苑4#楼                                                             编号：

| 施工部位或层次 |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 砌筑工程施工安全操作要求 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。 2．操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。 4．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。 5．在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。 6．砌基础时，应检查和经常注意基坑土质变化情况，有无崩裂现象，堆放砖块材料应离开坑边lm以上，当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯子上下，不得攀跳，运料不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。 7．墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4m时，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 8．脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 9．在楼层（特别是预制板面）施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。 10．不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 11．不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象，不准用2″×4″木料或钢模板作立人板。 12．砍砖时应面向内操作，注意碎砖跳出伤人。 13．使用于垂直运输的吊笼、绳索具等，必须满足负荷要求，牢固无损，吊运时不得超载，并须经常检查，发现问题及时修理。 14．用起重机吊砖要用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊件回转范围内不得有人停留。 15．砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2m，坡道上不小于 10m，装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人 |
|  | 16．砌好的山墙，应临时系联系杆（如檩条等）放置各跨山墙上，使其联系稳定，或采取其他有效的加固措施。 17．冬季施工时，脚手板上有冰霜、积雪，应先清除后才能上架子进行操作。 18．如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，使砌体倒塌。 19．在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须戴好安全帽。 20．人工垂直向上或往下（深坑）传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60cm。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  | 项目负责人 |  |
| 执 行 情 况 |  |