砂轮机安全技术交底

| 工程名称 | 220kV廷苑变电站工程 | 施工部位 | 综合楼 | 工种 | 铁工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、作业人员必须熟悉砂轮锯（机）性能和操作方法，遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。 2、砂轮机和砂轮锯片必须有产品合格证和产品使用说明。 3、砂轮（锯片）在安装前必须进行静平衡检查试验，其最大不平衡度不得超过15～20mm。 4、砂轮（锯片）应直接安装在主轴上，保持与主轴同心，法兰直径为砂轮直径的1/3～1/2。砂轮（锯片）与法兰之间必须有衬垫，用扳手扭紧螺母。 5、砂轮侧面应装牢防护罩与罩内壁间隙应保持20～30mm. 6、电源电线安装接头、接地、接零必须符合规范要求，触电保护器动作灵敏有效。 7、砂轮（锯片）安装后，启动不能过急，先经点动检查，经过5～10min的空车运转，确认正常，并经验收合格，方可使用。 8、操作人员必须配戴防护眼镜，穿胶底工作鞋。 9、下料长度超过300mm或原料长度超过500mm时，应设托架。 10、工件夹紧后，先空车运转，待运转正常后，再开始锯料。 11、操作人员不得站在和面对与砂轮或锯片旋转的离心力方向。 12、锯料时，进给量要适当均匀，不得突然加大进给量。 13、砂轮锯有晃动时，不得使用，应断电停机，检查原因，操作人员不得擅自检修。 14、切断小短料时，不得用手接。 15、注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。 16、作业后，必须拉闸断电，锁好开关箱，清洁场地，堆放好成品。 17、施工机具必须安全规定进行维护保养，避免有渗油和漏油现象。 18、施工地点有居民居住时，应做好不扰民措施，晚上加班时应得到当地政府部门或居委的许可方可进行施工。 19、坚持文明施工，下班前把遗留的碎铁和铁削及时清理到指定位置。 20、补充交底内容： |
| 交底人 |  | 职 务 |  | 日 期 |  |
| 接受人（全员）签名： |