| 起重吊装“十不吊”规定交底 |
| --- |
| 工程名称：恩施市柑子槽经适房二期工程3#楼 |
| 施工单位 | 武汉岸房建筑工程有限公司 | 建设单位 | 海南管陶投资有限公司 |
| 交 底 人 |  | 交底日期 |  |
| 接受交底班组或员工签名： |  |
| 交底内容： 1．起重臂和吊起的重物下面不准有人停留或行走。 2．起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。 3．钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠，多点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。 4．多孔板、积灰斗、手推翻斗车不用四点吊或大模板外挂板不用卸甲不准吊。预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。 5．吊砌块必须使用安全可靠的砌块夹具，吊砖必须使用砖笼，并堆放整齐。木砖、预埋件等零星物件要用盛器堆放稳妥，叠放不齐不准吊。 6．楼板、大梁等吊物上站人不准吊。 7．埋入地面的板桩、井点管等，以及粘连、附着的物件不准吊。 8．多机作业，应保证所吊重物距离不小于3m，在同一轨道上多机作业，无安全措施不准吊。 9．六级以上强风区不准吊。 10．斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊。 |
| 补充作业指导内容： |