施工技术交底记录

高速公路绿化工程第 合同段项目经理部

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 常绿乔木的栽植 |
| 交底内容： 1、挖坑：种植穴挖掘时必须以所放的点为圆心，以树穴的半径为半径放出圆来，先挖出圆的外边线，然后在垂直下挖，上口下底的直径要相等，不许挖成锅底坑或椭圆坑，具体规格要符合“常绿乔木类种植穴规格”表中的要求。 2、施肥：施肥标准按常绿乔木类种植穴规格及用肥量表中执行，施肥时要将肥料均匀地摊铺在坑底，不可将肥料集中在种植穴的一侧或中间。施完基肥后要在其上面覆盖5-10cm的种植土然后再栽苗，避免新栽苗切断的根系直接与肥料接触。 3、栽植：常绿乔木栽植时要先将苗木轻轻放入坑中（必须做到轻拿轻放），然后将土球上的草绳草剪开，并取掉草绳、草袋。要保证土球的完整，待苗木摆正后再进行埋土，埋土至原种植线到根底的1/3处要进行踩实，踩实时不得直接踩苗木的树根或土球，待踩实后再回填土至2/3处在进行踩实，再回填土至原种植线以上5-10cm ，再踩实。 4、水圈修理：如果是上反水圈，要求所有苗木的水圈应在所栽苗的树坑外延修筑，修筑时要将水圈用锹拍实，水圈顶部拍平。外堰修筑呈梯形。修筑高度在20-30cm。若是下反水圈，要求水圈外缘修成45°或60°的斜坡，深度在20-30cm。 5、搭设支架：栽植完后要立即搭设支架，搭设前要对支架与树木接触的地方在树皮上缠草绳或裹草袋，缠草绳长度要在15-25cm要缠至少两层，裹草袋至少要裹三层。搭设支架的高度要根据苗木的规格而定。支架至少是两架一拐，拐的位置要与当地的通常风向相反。绑扎前要先将支架底部埋入地下20-30cm并踩实。绑扎时要用10号、12号铁丝或退火线一次性绑扎结实。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 落叶乔木的栽植 |
| 交底内容： 1、挖坑：种植穴挖掘时必须以所放的点为圆心，以树穴的半径为半径放出圆来，先挖出圆的外边线，然后在垂直下挖，上口下底的直径要相等，不许挖成锅底坑或椭圆坑，具体规格要符合“落叶乔木类种植穴规格”表中的要求。 2、施肥：施肥标准按落叶乔木类种植穴规格及用肥量表中执行，施肥时要将肥料均匀地摊铺在坑底，不可将肥料集中在种植穴的一侧或中间。施完基肥后要在其上面覆盖5-10cm的种植土然后再栽苗，避免新栽苗切断的根系直接与肥料接触。 3、栽植：落叶乔木栽植时要先将苗木轻轻放入坑中（必须做到轻拿轻放），带土球落叶乔木栽植时要将土球上的草绳草剪开，并取掉草绳、草袋，要保证土球的完整。待苗木摆正后再进行埋土，埋土至原种植线到根底的1/3处要进行踩实，踩实时不得直接踩苗木的树根或土球，待踩实后再回填土至2/3处在进行踩实，再回填土至原种植线以上5-10cm ，再踩实。 4、水圈修理：如果是上反水圈，要求所有苗木的水圈应在所栽苗的树坑外延修筑，修筑时要将水圈用锹拍实，水圈顶部拍平。外堰修筑呈梯形。修筑高度在20-30cm。若是下反水圈，要求水圈外缘修成45°或60°的斜坡，深度在20-30cm。 5、搭设支架：带冠落叶乔木栽植完后要立即搭设支架，搭设前要对支架与树木接触的地方在树皮上缠草绳或裹草袋，缠草绳长度要在15-25cm要缠至少两层，裹草袋至少要裹三层。搭设支架的高度要根据苗木的规格而定。支架至少是两架一拐，拐的位置要与当地的通常风向相反。绑扎前要先将支架底部埋入地下20-30cm并踩实。绑扎时要用10号、12号铁丝或退火线一次性绑扎结实。 6、修剪：带冠落叶乔木栽植时首先要进行疏枝，疏枝的原则是先剪掉带病虫害的枝条和枯枝，再修剪交叉枝和平行枝，最后再修剪其它的枝条，初病虫枝和枯枝要全部剪掉外，其它枝条修剪后要保留3-5cm的桩。不带冠的苗木要将定杆高度按设计要求截取一致。修剪后要用油漆将剪后的伤口涂好。修剪原树冠较大的树木，要保留1/3的树枝即可，树冠较小的要保留1/2-2/3的枝条。修剪完的树冠上要保存3-5个较粗的枝干，枝条之间的间距要均匀，体现出丰满的树形。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 丛植灌木的栽植 |
| 交底内容： 1、挖坑：种植穴挖掘时必须以所放的点为圆心，以树穴的半径为半径放出圆来，先挖出圆的外边线，然后在垂直下挖，上口下底的直径要相等，不许挖成锅底坑或椭圆坑，具体规格要符合“丛植灌木类种植穴规格”表中的要求。 2、施肥：施肥标准按灌木类种植穴规格及用肥量表中执行，施肥时要将肥料均匀地摊铺在坑底，不可将肥料集中在种植穴的一侧或中间。施完基肥后要在其上面覆盖5-10cm的种植土然后再栽苗，避免新栽苗切断的根系直接与肥料接触。 3、栽植：丛植灌木要求将灌木丛栽成开放形。栽植时要求先将第一株（较大规格的）苗放到已施完肥的种植穴中央略覆土，将苗木稳住后再按设计要求的数量围绕第一株苗均匀的摆放第二株、第三株、第四株........摆放时要求将苗木的枝条向四周开放，摆放完后再覆土，覆土时要求均匀的将种植土散放至苗木的根部，待覆土将苗木的根系埋住后开始边提苗边扶苗边踩实，扶苗时要将苗木扶成略开放形，最后达到枝条均匀开放式的灌木丛。踩实后再将露出的根系埋住，一直埋到原种植线以上5cm处再踩实，踩实后再略覆土，最后覆土的高度在原种植线以上5cm处。 4、水圈修理：如果是上反水圈，要求所有苗木的水圈应在所栽苗的树坑外延修筑，修筑时要将水圈用锹拍实，水圈顶部拍平。外堰修筑呈梯形。修筑高度在20-30cm。若是下反水圈，要求水圈外缘修成45°或60°的斜坡，深度在20-30cm。注：不得将灌木丛的水圈串联到一起修筑，必须保证一丛一穴的原则。 5、修剪：首先要剪掉带病虫害的枝条和枯枝，然后再按设计的修剪高度将灌木修剪成球形。对较大规格的灌木，在修剪后要在1cm以上枝条的伤口处用油漆涂抹，封住伤口。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 图案式栽植灌木 |
| 交底内容： 1、挖穴、开槽：种植穴挖掘时根据苗木的规格定挖穴的大小，根据设计要求的栽植密度定是挖穴还是开槽。 2、施肥：施肥标准按灌木类种植穴规格及用肥量表中执行，施肥时要将肥料均匀地摊铺在坑底，不可将肥料集中在种植穴的一侧或中间。施完基肥后要在其上面覆盖5-10cm的种植土然后再栽苗，避免新栽苗切断的根系直接与肥料接触。 3、栽植：必须先从图案的外缘开始栽植，种植好外缘线后再从一边向另一边推进栽植。栽植时将苗木放到树穴或沟槽内，一人扶直苗木另一人对苗木覆土，待覆土将苗木的根系埋住后开始边提苗边扶苗边踩实，扶苗时必须将苗木扶直。踩实后再将露出的根系埋住，一直埋到原种植线以上5cm处再踩实，踩实后再略覆土，最后覆土的高度在原种植线以上5cm处。 4、修筑围堰：栽植地坡度较大时，围堰要分段进行，根据坡度的大小来控制分段之间的长短，保证浇灌水时能浇透。没有坡度时可直接在图案的外边缘修筑围堰。修筑时要将围堰用锹拍实，水圈顶部拍平。外堰修筑呈梯形，深度在20-30cm。 5、修剪：首先要剪掉带病虫害的枝条和枯枝，然后再按设计的修剪高度将灌木修剪成球形。对较大规格的灌木，在修剪后要在1cm以上枝条的伤口处用油漆涂抹，封住伤口。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 沙地柏栽植 |
| 交底内容： 1、施肥翻地：沙地柏在栽植前要将栽植地施肥后翻一遍，翻地深度至少要达到25cm,将翻出的树根、树枝、石块、建筑垃圾等杂物清理干净，然后再耙平种植地。施肥量按每平方米数量为3-4公斤腐熟的有机肥 或用20克复合肥。施肥时必须将肥料均匀的撒在栽植地。 2、阴地：在栽植的前一天必须先将第二天准备栽植的地块用水阴湿，保证第二天栽植时土壤湿润，但无积水。 3、挖穴、栽植：沙地柏的种植穴必须用锹挖掘，穴的间距要根据设计要求的栽植密度来定，用三年生的苗时，种植穴的深度要在15cm-20cm即可（一般栽植用三年生苗）。栽植时枝条的朝向要与当地的通常风向一致，且枝条与地面成45°夹角倾斜栽植，阴阳面必须与原种植的阴阳面一致。栽植的深度要比原种植线深3-5cm。栽植时呈品字形栽植且必须保证根系舒展。营养袋苗栽植时，要求将营养袋去除后再栽，但要保证土球不被破坏。反碱袋可以不去除，直接栽植。栽植完后要将根部的覆土踩实。 4、修筑围堰：栽植地坡度较大时，围堰要分段进行，根据坡度的大小来控制分段之间的长短，保证浇灌水时能浇透。没有坡度时可直接在图案的外边缘修筑围堰。修筑时要将围堰用锹拍实，水圈顶部拍平。外堰修筑呈梯形，深度在20-30cm。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 草花栽植 |
| 交底内容： 1、施肥翻地：在栽植前要将栽植地施肥后翻一遍，翻地深度至少要达到25cm,将翻出的树根、树枝、石块、建筑垃圾等杂物清理干净，然后再耙平种植地。施肥量按每平方米数量为3-4公斤腐熟的有机肥 或用20克复合肥。施肥时必须将肥料均匀的撒在栽植地。 2、阴地：在栽植的前一天必须先将第二天准备栽植的地块用水阴湿，保证第二天栽植时土壤湿润，但无积水。 3、挖穴、栽植：种植穴的大小和深度必须要比花苗带的土球大，栽植时要轻轻将花苗放到种植穴内再埋土、压实，栽植密度要根据设计要求的栽植密度来定，要呈品字形栽植。用营养袋花苗时，要求先将营养袋去除后再栽，但要营养袋内保证土球完整。 4、修筑围堰：栽植地坡度较大时，围堰要分段进行，根据坡度的大小来控制分段之间的长短，保证浇灌水时能浇透。没有坡度时可直接在图案的外边缘修筑围堰。修筑时要将围堰用锹拍实，顶部拍平。外堰修筑呈梯形，深度在20-30cm。 5、花池内栽草花植前必须先将花池内的回填用水夯实后再栽植。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 | 庄 |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 草坪、宿根花卉栽植 |
| 交底内容： 1、施肥翻地：在栽植前要将栽植地施肥后翻一遍，翻地深度至少要达到25cm,将翻出的树根、树枝、石块、建筑垃圾等杂物清理干净，然后再耙平种植地。施肥量按每平方米数量为3-4公斤腐熟的有机肥 或用20克复合肥。施肥时必须将肥料均匀的撒在栽植地。 2、阴地：在栽植的前一天必须先将第二天准备栽植的地块用水阴湿，保证第二天栽植时土壤湿润，但无积水。 3、挖穴、栽植：种植穴的大小必须比草坪和宿根花卉的根幅略大，深度要比草坪或宿根花卉的原种植线深3-5cm，必须保证根系舒展且呈品字形栽植。栽植时要轻轻将花苗放到种植穴内再埋土、压实。栽植密度要根据设计要求的栽植密度来定。 4、修筑围堰：栽植地坡度较大时，围堰要分段进行，根据坡度的大小来控制分段之间的长短，保证浇灌水时能浇透。没有坡度时可直接在图案的外边缘修筑围堰。修筑时要将围堰用锹拍实，顶部拍平。外堰修筑呈梯形，深度在20-30cm。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 绿篱栽植 |
| 交底内容： 1、开槽：绿篱开槽的规格要符合绿“绿篱类种植槽规格”表中的要求，开槽时锹尖要对准放线时白灰线的位置下挖，开槽的四周必须是垂直下挖。 2、施肥：施肥量按绿篱类种植槽规格及用肥量表中执行，施肥时要将肥料均匀地摊铺在沟槽底部，不可将肥料集中在种植穴的一侧或中间。施完基肥后要在其上面覆盖5-10cm的种植土然后再栽苗，避免新栽苗切断的根系直接与肥料接触。 3、栽植：绿篱栽植一般分单排栽植、双排栽植和三排栽植，要求栽植的苗木必须要在一条直线上，若是带弧度的绿篱，要求弧度顺直，不得出现明显的折角，直线栽植绿篱时要求挂线栽植，避免栽偏。栽植要从绿篱的一端向另一端推进栽植。栽植时将苗木放到沟槽内，一人扶直苗木另一人对苗木覆土，两排或三排绿篱栽植时，可将苗木同时放到沟槽内再进行埋土，待覆土将苗木的根系埋住后开始边提苗边扶苗边踩实，扶苗时必须将苗木扶直。踩实后再将露出的根系埋住，一直埋到原种植线以上5cm处再踩实，踩实后再略覆土，最后覆土的高度在原种植线以上5cm处。 4、修筑围堰：绿篱外缘修筑围堰时要将围堰梗修筑成梯形，用锹拍实，围堰顶部拍平。围堰深度在20-30cm。栽植地坡度较大时，围堰要分段进行，根据坡度的大小来控制分段之间的长短，保证浇灌水时能浇透。没有坡度时可直接在绿篱的外边缘修筑围堰。 5、修剪：绿篱栽植完后要立即对其整形修剪，修剪时要按设计的修剪高度挂线进行修剪。然后再修剪绿篱两侧突出的枝条，保证绿篱两侧及顶部均在一条直线上。对较大规格的灌木，在修剪后要在1cm以上枝条的伤口处用油漆涂抹，封住伤口 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 行道树栽植 |
| 交底内容： 1、栽植要求：第一要求所栽苗木在道路的一侧成一条直线。 第二要求道路两侧与分车带内所在树木横向呈一条直线。 第三要求树干顶部呈一条直线。若栽落叶乔木时主干不直，要将所有苗木弯曲的朝向栽植一致。 第四要求所栽苗木冠幅丰满的一面要迎道路内侧。 第五要求苗木搭配得当，规格相同的苗木要放到一起栽植，不可将树形丰满的苗木与瘦小的苗木再到一起。 以上五个要求即为三线两面，行道树栽植所有乔木和灌木都要求做到三线两面。 2、栽植方法：为了栽植无误，栽植时不要从道路的一侧依次栽植，应先从道路的一端栽植第一棵树，然后隔30-50米栽第二棵树，再栽植中间的树木，栽植时每栽一棵都要有一人吊线，看是否在一条直线上。栽植时待苗木摆正后再进行埋土，埋土至原种植线到根底的1/3处要进行踩实，踩实时不得直接踩苗木的树根或土球，待踩实后再回填土至2/3处在进行踩实，再回填土至原种植线以上5-10cm ，再踩实。栽植完后要进行修理水圈、搭设支架。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 苗木卸车、验收 |
| 交底内容： 1、 苗木验收：来苗时要检查三证是否齐全（苗木检疫证、生产合格证、标签）。苗木是否有病虫害，有病虫害的苗木视为不合格。若一批苗木发现有天牛、美国白蛾等检疫性病虫害的，整批苗木都视为不合格；严重失水的苗木视为不合格苗；土球、根幅、地径、胸径、树冠、分支点高度、定杆高度等规格不符合要求的都视为不合格苗；苗木在运输中损伤严重的苗木也视为不合格苗；非检疫性病虫害感染较严重的苗木也视为不合格苗；若用移植桶栽植时，桶内原种植土不够或结构被破坏，都视为不合格苗。验收时要做好验收记录，要求将合格苗木的规格数量统计出来，并标明三证是否齐全。并将苗木中不合格的苗木统计出来，标明不合格的原因。最后应在验收完后同苗木供应商在苗木验收单上共同签字认可。 2、 卸车：所有苗木在卸车时必须做到轻拿轻放，不得将苗木的树皮刮伤，并要保护好土球的完整。带冠的苗木要保护好原有树枝的完整，避免因折断树枝而影响树形的美观，对于大型乔木卸车时要用吊车配合卸车，保证土球和树冠的完整 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 苗木假植 |
| 交底内容： 1、选地：假植地要选地势平坦，水源充足，施工中交叉施工最少的地方，或直接选择大面积栽植地被的地方。但要保证假植地的土质良好，无生活和建筑垃圾等杂物。 2、挖沟：假植苗木时沟槽开挖的规格是： 灌木：开沟深度为50cm，沟宽40，沟的长度要根据假植地的坡度来定，若地势平坦，则假植沟的长度可以是假植地的长度。无论假植沟多长，都要保证沟底在一个水平面上，方便浇水均匀。 乔木：假植乔木时开沟的深度较大，一般用机械开挖，开挖的宽度不得小于同等规格乔木的种植穴直径，为了方便给假植苗浇灌水，深度也不得小于种植穴的深度。假植沟的长度要根据假植地所要假植的苗木量来定，要合理的分配假植苗木在假植地的位置。 3、假植：对于当天栽不完的苗木要求必须认真假植，保证苗木不失水。假植灌木时要将整齐的摆放到已挖好的假植沟底，必须保证每一株灌木苗的根部下放到沟底，往沟底放苗时要做到轻拿轻放，苗木摆放时将苗木略倾斜，倾斜方向要与当地通常风向一致，并靠在假植沟一侧，并要求一排排地摆放，放好一排后要进行埋土，埋土要高出原种植线10-15CM，保证土壤与根系紧密接触。第一排苗埋完土后，再摆放第二排苗，依次进行假植。假植乔木时同样要做到以上几点。假植完的苗木要及时进行浇水。浇水一定要保证每一株假植苗都浇透。对于当天栽不完的地被苗应选则平坦的地方将苗木的根系向下摆放整齐，在摆放苗木的四周做好围堰，然后用遮阴网将苗木遮住后再进行喷灌水，保证苗木不失水分。 4、管理：假植苗从假植之日起，要配专人每天进行检查假植情况。所有苗木的假植时间不宜超过10天。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |

施工技术交底记录

日期：

| 工程名称 |  | 分部工程 | 绿化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 苗木养护 |
| 交底内容： 1、 浇水：新栽乔灌木要做到当天栽的苗木当天浇完，并保证一次性浇透，需搭设支架的苗木要等搭设完支架后再浇水，但要求栽植完苗木后立即搭设支架。为了防止因水压大而打伤树皮，浇水时不得将水管直接对准树皮浇灌，也不得将水管对准土球浇灌，要将水管放到坑边水流缓慢的浇灌苗木。所有苗木第一天浇完水后，第二天要进行覆土，新栽苗要在一周内浇水三次，每次都必须浇足水。浇完三遍水后进入正常养护期，之后根据气温调整浇水间隔的时间，正常养护期对苗木浇水的原则是见干见湿，一般春季新栽苗木要前三个月要保证7-10天浇一遍水，三个月后可调整为10-15天浇一遍水。九月中旬以后要对苗木控制浇水，可调整为15-20天浇一遍水。一般在五月底到六月初开始栽植地被苗，此时气温较高，要求对地被苗每天至少浇一遍水。所有苗木在一天最高气温超过25℃时应避免中午浇水，最好是在上午10点前，下午4点后浇水。高温时侯切忌往苗木的枝叶上浇水。地被苗要从8月下旬开始调整为2-3天一遍水。到9月中旬可调整为3-5天一遍水，从10月份开始要逐渐加大浇水间隔的时间，浇冻水时间一般在11月中旬左右进行。 2、 除草：养护人员要保证养护区内无杂草，除草原则是：除早、除小、除了，除草时不得损伤栽植的其他地被苗。 3、 松土：地被苗木由于长期浇水使土壤板结，为保证种植土的通气透气性和土壤的保墒能力，要求对苗木每月至少松土两次。 4、 水圈修理：苗木养护期在每次浇水前要对要浇水苗木的水圈进行修理，修理时要将水圈内多余的淤土挖出，护到原有水圈上，将水圈用锹拍实，水圈顶部拍平，外堰修筑呈梯形，修筑高度在20-30cm。保证苗木的需水量。5、 摸芽：养护人员要随时检查苗木的生长情况，一般保留从杆顶以下30cm的侧芽即可，其余的侧芽随时发现随时对抹掉。摸芽也要遵循除早、除小、除了的原则。 6、 修剪：养护人要随时对苗木的枯枝，枯叶剪掉。对灌木丛和绿篱的修剪要在栽植后修剪一次，然后分别在8月份、10月份各修剪一次，修剪时要保证设计要求的修剪高度，对于绿篱，每次修剪都要挂线修剪。对落叶乔木修剪时主要修剪徒长枝、病枝、下垂枝、交叉枝。 7、 病虫害防治：地下虫害一般在四月上旬开始萌动，所以防治时间应在四月初进行，常见的地下害虫有蝼蛄、地老虎等主要防治方法是蝼蛄50%氯丹乳油1份 水10份 细土50份配置或5%锌硫磷粒剂加细土50份配置。地老虎撒2%的敌百粉， 喷50%的辛硫磷或80%敌百虫1500—2000倍液进行防治，以表土湿润为度。地上害虫一般在5月初幼虫开始孵化，所以防治时间要在5月初进行，地上害虫一般有蚜虫、天幕毛虫、春尺等害虫一般用乐果加敌敌畏的800-1000倍液喷雾进行防治。 8、 台帐的记录：负责苗木养护的管理人员要认真做好台帐的记录，主要记录苗木的浇水情况、病虫害防治情况、苗木的生长情况、养护人员的工作情况等。记录时要详细，要分区分品种进行记录。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交底人 |  | 接收人 |  |