| 安全技术交底记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 交底提要 | 土石方机械安全技术交底 | 交底日期 |  |
| 交底内容 ： 轮胎式装载机操作安全技术交底 1 ．铲臂向上或向下动作到最大限度时，应速将操纵杆回到空挡位置。 2 ．当铲装阻力较大，出现轮胎打滑时，应立即停止铲装，排除过量阻力后再铲装。 3 ．装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行检修保养。 4 ．在向自卸汽车装料时，宜降低铲斗及减小卸落高度；不得偏载、超载和砸坏车厢。 5 ．作业后，装载机应停放在安全场地，铲斗平放在地面上，操纵杆置于中位，并制动锁定。 6 ．停车时，应使内燃机转速逐步降低，不得突然熄火；应防止液压油因惯性冲击而溢出油箱。 7 ．装载机铲臂升起后，在进行润滑或调整等作业之前，应装好安全销，或采取其他措施支住铲臂。 8 ．在公路上行驶时，必须由持有操作证的人员操作，并应遵守交通规则，下坡不得空挡滑行和超速行驶。 9 ．在向自卸汽车装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过。在汽车驾驶室顶无防护板的情况下，装料时，驾驶室内不得有人。 10 ．装料时，应根据物料的密度确定装载量，铲斗应从正面铲料，不得使铲斗单边受力。卸料时，举臂翻转铲斗应低速缓慢动作。 11 ．启动内燃机后，应怠速空运转，各仪表指示值应正常，各部分管路密封良好，待水温达到55℃ 、气压达到0.45MPa 后，可起步行驶。 12 ．起步前，应先鸣声示意，宜将铲斗提升离地0.5m 。行驶过程中应测试制动器的可靠性，并避开路障或高压线等。除规定的操作人员外，不得搭乘其他人员，严禁铲斗载人。 13 ．在边坡、壕沟、凹坑卸料时，轮胎离边缘距离应大于1.5m ，铲斗不宜过于伸出。如铲斗伸出过多，或在大于30的坡面上前倾卸料，都将使机械重心超过前轮倾覆点，因失稳而酿成事故。 14 ．在不平场地作业时，铲臂放在浮动位置，可以缓解因机身晃动而造成铲斗在铲土时的摆动，保持相对的稳定；使铲斗平稳地推进。当推进时阻力过大时，可稍稍提升铲臂。 15 ．不得将铲斗提升到最高位置运输物料。运载物料时，宜保持铲臂下铰点离地面0.5m ，并保持平稳行驶。 16 ．在石方施工场地作业时，轮胎容易被石块的棱角刮伤，需要采取保护措施。装载机作业场地和行驶道路应平坦。在石方施工场地作业时，应在轮胎上加装保护链条或用钢 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)

| 安全技术交底记录 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 交底提要 | 土石方机械安全技术交底 | 交底日期 |  |
| 交底内容 ： 质链板直边轮胎。 17 ．装载作业时，满载的铲斗要起升并外送卸料，装载机不得在倾斜度超过出厂规定的场地上作业，如在倾斜度超过规定的场地上作业，容易发生因重心偏离而倾翻的事故。作业区内不得有障碍物及无关人员。 18 ．为了避免铲臂因受力不均而扭弯，铲装或挖掘应避免铲斗偏载，铲装后未举臂就前进，会使铲臂挠度大而变形，所以不得在收斗或半收斗而未举臂时前进。铲斗装满后，应举臂到距地面约0.5m 时，再后退、转向、卸料。 19 ．高速行驶时应采用前两轮驱动；低速铲装时，应采用四轮驱动。行驶中，应避免突然转向。铲斗装载后行驶时，机械的重心靠近前轮倾覆点，如急转弯或紧急制动，容易造成失稳而倾翻。铲斗装载后升起行驶时，不得急转弯或紧急制动。 20 ．装载机主要功能是配合自卸汽车装卸物料，装载机工作距离不宜过大，如果装载后远距离运送，不仅机械损耗大，且生产率降低，在经济上不合算。超过合理运距时，应由自卸汽车配合装运作业。自卸汽车的车厢容积应与铲斗容量相匹配。 21 ．作业时，内燃机水温不得超过90℃ ，水温过高，会使内燃机因过热而降低动力性能；变矩器油温不得超过110℃ ，变矩器油温过高，会降低使用的可靠性，加速工作液变质和橡胶密封件老化。当超过上述规定时，应停机降温。 22 ．操纵手柄换向时，不应过急、过猛，如过急、过猛，容易造成机件损伤。满载操作时，铲臂不得快速下降。以免制动时产生巨大的冲击载而损坏机件。 23 ．为了保证轮胎式装载机的安全操作，作业前重点检查项目应符合下列要求： ( l ）照明、音响装置齐全有效。 ( 2 ）各连接件无松动。 ( 3 ）转向、制动系统灵敏有效。 ( 4 ）液压及液力传动系统无泄漏现象。 ( 5 ）燃油、润滑油、液压油符合规定。 ( 6 ）轮胎气压符合规定。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)