混凝土搅拌输送车安全操作规程技术交底

工程名称：

| 施工单位 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |
| 交底内容： 1．混凝土搅拌输送车的汽车部分应执行JGJ33—2001第6.1、第6.2、第6.3节及附录C的规定。 2．混凝土搅拌输送车的燃油、润滑油、液压油、制动液、冷却水等应添加充足，质量应符合要求。 3．搅拌筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤；滑槽止动器应无松弛和损坏；搅拌筒机架缓冲件应无裂痕或损伤；搅拌叶片磨损应正常。 4．应检查动力取出装置并确认无螺栓松动及轴承漏油等现象。 5．启动内燃机应进行预热运转，各仪表指示值正常，制动气压达到规定值，并应低速旋转搅拌筒3～5min，确认一切正常后，方可装料。 6．搅拌运输时，混凝土的装载量不得超过额定容量。 7．搅拌输送车装料前，应先将搅拌筒反转，使筒内的积水和杂物排尽。 8．装料时，应将操纵杆放在“装料”位置，并调节搅拌筒转速，使进料顺利。 9．运输前，排料槽应锁止在“行驶”位置，不得自由摆动。 10．运输中，搅拌筒应低速旋转，但不得停转。运送混凝土的时间不得超过规定的时间。 11．搅拌筒由正转变为反转时，应先将操纵手柄放在中间位置，待搅拌筒停转后，再将操纵杆手柄放至反转位置。 12．行驶在不平路面或转弯处应降低车速至15km/h及以下，并暂停搅拌筒旋转。通过桥、洞、门等设施时，不得超过其限制高度及宽度。 13．搅拌装置连续运转时间不宜超过8h。 14．水箱的水位应保持正常。冬季停车时，应将水箱和供水系统的积水放净。 15．用于搅拌混凝土时，应在搅拌筒内先加入总需水量2/3的水，然后再加入骨料和水泥，按出厂说明书规定的转速和时间进行搅拌。 16．作业后，应先将内燃机熄火，然后对料槽、搅拌筒入口和托轮等处进行冲洗及清除混凝土结块。当需进入搅拌筒清除结块时，必须先取下内燃机电门钥匙，在筒外应设监护人员 |
| 补充作业指导内容： |