| 技术交底记录 表C2-1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 交 底 日 期 |  |
| 施工单位 |  | 分项工程名称 | 土方回填 |
| 交底提要 | 独立基础承台土方回填技术交底 |
| 交底内容： 一、材料要求 碎石土。 二、主要机具 挖掘机、自卸卡车、手推车、蛙式打夯机、铁锹、筛子、自制木夯。 三、作业条件 1、基础构件混凝土达到设计强度，地下构件施工完毕，并办理完毕隐检等验收手续，场地及槽内多余垃圾、杂物及其材料（尤其是周转料）清理干净，无积水。 2、测量人员作好水平高程标志布置。 3、现场存土处与回填部位之间道路畅通，无阻碍，施工期间，派专人及时清理现场遗洒土。 四、回填要求 1、工艺流程 施工准备---基地处理---分层铺碎石---洒水---分层压实----分层检测---整修 2、基础回填至标高为-6.16。 3、碎石垫层应采用未风化的碎石和砾石，最大粒径不得大于50mm，其含泥量不得大于5%，且不含杂物。 4、排除地表水，清除地表杂物。 5、立标高控制桩，在控制桩上用红漆标出控制标高。 6、分层填筑 （1）布料时应根据压路机能达到的压实厚度计算卸车数量，自卸车汽车运至铺筑现场，从一端开始，左右成排，前后成行等距离布置碎石。地面自然横坡或纵坡陡于1:5时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备需要，且不得小于1m。台阶顶做出2%~4%的内侧斜坡。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 交 底 日 期 |  |
| 施工单位 |  | 分项工程名称 | 土方回填 |
| 交底提要 | 独立基础承台土方回填技术交底 |
| 交底内容： 当原地面高低不平时，应先从最低处开始分层填筑，由两边向中部填筑。第一层压实厚度为25cm。 摊平、碾压 碎石布置好后由挖掘机摊平，压实应按“先两侧，后中间”进行碾压。 7、夯打密实：打夯使用蛙式打夯机，灰土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉，局部狭小或墙边角部位，使用自制木夯人工夯实。 8、分段施工时，交接处应呈阶梯形，不得漏夯，上下层灰土的接槎距离不小于1.0m，接缝处夯实时夯过接缝300mm以上，并作成直槎。 9、找平与验收：填土全部完成后,拉线进行表面找平,超高部位及时依线铲平,低于标高的补土夯实。 填土场地上每隔10m。 10、现场排水要求：回填土顶面向基坑边找1%坡，进行自然排水。 五、质量标准 填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质，压实系数及所用机具确定。如无试验依据，应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 压实机具 分层厚度（mm） 每层压实遍数 平碾 250~300 6~8 振动压实机 250~350 3~4 柴油打夯机 | 250~250 3~4 人工打夯 <200 3~4 要求回填标高至-5.960，可以填至-6.000 六、施工中应注意的问题 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 交 底 日 期 |  |
| 施工单位 |  | 分项工程名称 | 土方回填 |
| 交底提要 | 独立基础承台土方回填技术交底 |
| 交底内容： 1、夜间施工时，应注意安排好施工顺序，并设有足够的照明设施，防止铺填超厚，或配合比错误。 2、墙边及肥槽狭小地带等无法用打夯机夯实，需要人工用木桩夯实。 3、在回填作业面，土方的水平运输使用手推车（窄道上面）运输。 4、由于本工程基坑槽由各队根据负责区段内进度各自安排进行，在先后回填的不同区段处填成阶 梯装，高宽比为1：2，上下层错缝不小于1m，接缝夯密实 5、回填土连续进行，在施工时注意雨情，雨天禁止施工，雨前及时夯完已添的土层，用彩条布覆盖好，在结构板面设阻水设施，临时排水。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 交 底 日 期 |  |
| 施工单位 |  | 分项工程名称 | 土方回填 |
| 交底提要 | 土方回填技术交底 |
| 交底内容： |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。