监表C2                      施工技术/安全交底记录

项目名称：茂名市环水东湾新城环城东路(水东湾大桥连接线)新建工程

承包单位：茂名市环水东湾新城环城东路建设有限公司        合同段：

监理单位：广东虎门技术咨询有限公司                      编  号：

| 项目名称 | 涵洞施工 | 会议主持 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底单位 | 茂名市环水东湾新城环城东路 建设有限公司 | 接受单位 |  |
| 交底部位 | 涵洞施工安全技术交底 | 交底日期 | 2011年3月11日 |
| 交底内容： 作业人员 施工人员进入施工现场必须正确佩带劳动保护用品，施工机械应每天进行设备检修，严禁机械带病作业。特种作业人员（电工、电焊工、装载机司机、起重机械作业工）必须持证上岗。现场作业人员必须保护好现场的安全设施（安全警示牌、基坑护栏等）。 基坑开挖 挖机和人不许同时在基坑内作业，必须同时作业时，人机之间必须保持10米以上的安全距离。 基坑开挖时，应预留一个方便基底作业人员上下的安全通道。 基底弃土，弃废桩头禁止随意放置，必须离边坡1米以上距离。 严格按照施工设计的比例进行放坡。（设计比例1:1） 实行便挖基坑边修护栏的原则，在基坑开挖的开始阶段，必须将安全警示标志悬挂在基坑四周。 作业人员必须维护好现场的安全设施。 基底处理，碎石垫层施工 机械作业必须遵守安全操作规程。 新进的碎石料严禁放在坡顶边缘，防止造成坍塌事故。 基底处理应考虑排水系统，防止雨季造成的积水。 模板工程 模板入设前，必须有技术员审核的支撑系统设计计算书。 模板的立柱材料必须符合设计要求。 立柱间距必须符合设计要求。 2m以上高处作业的，必须带安全带。 模板拆除区域必须单独设置警戒线。 作业面洞孔及临边必须有防护措施。 钢筋工程 钢筋加工场内作业人员，必须遵守各种安全操作规程。 特种作业人员必须持证上岗。 施工现场人员必须遵守安全用电的操作规程。 雨季、高温、夜间施工、现场用电 雨季施工，所有的用电设备必须有防雨措施。 基坑必须修建临时排水沟，保证雨季排水畅通。 进入夏季施工应给作业人员配备一定的降温药品，如藿香正气水、凉茶、西瓜等，作业时间也应尽量避开高温时间，施工现场应经常晒水降温。 4、夜间施工应配备足够的照明设备，机械设备进行夜间作业时，仪表盘清晰可见，随时掌握机械设备运转。 |
| 参加人员会签 | 交底人 | 接受人 |
|  | 时间： |  |

记录人：                   　　　　  复核人：