安全技术交底

| 工程名称 | 亚辰井底水仓排水系统管道安装 | 施工单位 | 山西西山金城特种设备安装公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 管道安装 | 施工时间 | 2011年11月1日至2011年11月30日 |
| 交底内容： 管道安装安全要求 为保证管道安全顺利的进行安装，确保安装人员在安装过程中的安全，特制定以下规定： 一、在人管道的安装及吊运过程中，施工操作人员、指挥人员必须密切协调，保持高度一致。 二、在指挥吊运管道的施工过程中，要深入吊装与安装现场，信号必须准确及时。 三、在管道就位后，必须支撑牢固后，方可卸钩。 四、在吊装作业点，施工操作人员必须搭设供人员作业的 操作平台，同时采取可靠的支撑防护，确保管道吊装与安装过程中不发生倾倒。 五、作业点空间较小时，禁止施工人员进入管道的下方去扶或卸。 六、在吊装或安装管道过程中，当管道摆动较大或无法稳定时，施工人员禁止靠近，并且要提前疏散临近区域的施工人员。 七、安装过程中，必须将安全工作放在首位，严防管道挤压、 砸压施工人员。 八、在进行作业时，必须带好个人防护用品，高处作业必须系好安全带。 九、如不按有关操作规程和交底作业，发生的一切不安全后果，由你单位负责。 十、管道组装对口或水平移动时，严禁用手摸管口，以免将手指压伤或划伤。 十一、凡参与管道施工的电焊工、气焊工、必须经过当地劳动部门安全培训，考试合格后方可参与施工。 十二、每项工程开工前，在进行技术交底的同时，均应进行安全技术交底，重要部位重点交底。 十三、施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用劳动防护用品。 十四、凡是从事管产安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 十五、新工人，应进行安全技术培训和教育，没有经过安全技术教育的人不得上岗施工，对本工种安全技术规程不熟悉的人，不得独立作业。 十六、在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时，应编制专门的防护措施进行作业。 十七、在协助电焊工组对管道焊口时，应有必要的防护措施，以免弧光刺伤眼睛，脚应站在干燥的木板或其他绝缘板上。 十八、管道在安装、吹扫、试压时所用的工具及防护用品不得有油。 十九、管道班组在施工作业前必须召开班组安全会, 对班组人员进行安全交底, 未经安全交底不准上岗。 二十、 管道班组在施工作业前要熟悉施工环境, 根据作业环境情况, 做好施工前各项安全施工准备工作。 二十一、 在安装作业中过程中必须遵守本专业安全技术操作规程和项目部安全管理规定, 严禁违章作业, 违章指挥, 并正确使用劳动防护用品 |
| 交底 单位（人） |  | 接受 单位（人） |  |

安全技术交底

| 工程名称 | 亚辰井底水仓排水系统管道安装 | 施工单位 | 山西西山金城特种设备安装公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 管道安装 | 施工时间 | 2011年11月1日至2011年11月30日 |
| 交底内容： 管道安装安全要求 二十二、在安装作业中过程中必须遵守本专业安全技术操作规程和项目部安全管理规定, 严禁违章作业, 违章指挥, 并正确使用劳动防护用品。 二十三、 在管道安装施工中, 动用明火必须持有“动火证 ” 。 电焊, 气焊必须持有“上岗证”, 动火点必须配备消防灭火器。 氧气, 乙炔气使用必须有5米以上的安全距离, 距离动火点有10米以上的安全距离, 乙炔装置使用必须装有防回火安全活门。 二十四、 上下安装管子时必须有安全保护措施, 吊装管道捆绑要牢，二米以上高度施工必需建立操作平台或佩挂安全带,戴好安全帽。 二十五、管道试压时应使用合格的压力表, 高压管道试压, 应遵守单项安全技术操作规程, 非操作人员不得在盲板, 法兰, 焊口处停留。 二十六、材料间、更衣室不得使用超过60W以上的灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电热器。 二十七、进入现场必须遵守安全生产有关规定。 二十八、在拉设临时电源，均应架空，过道均应架空，过道须用钢管保护，不得乱拖乱拉，电线被车辗物压。 二十九、电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，实行二级保护。 三十、所用移动电具，都应在漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 三十一、使用切割机时，所县检查防护罩是否完整，后部严禁有易燃易暴物品，切割机不得代替砂轮磨物，严禁用切割机切割麻丝和木块。 三十二、不懂电气和机械的人员，严禁使用机电设备。 三十三、搬运管子时，不得与裸露的电线碰撞，多根管子时绳扣必须捆扎两个吊点，单根管子人工垂直搬运时，应用麻绳捆成多环缠结。 三十四、凡在有易爆、易燃物质的地点施工时，应按专门的防护规定进行操作。 三十五、所有涉及到地下及不明管线的施工，必须制定施工方案，经审批允许方可按方案施工。 三十六、开始工作前检查操作环境是否符合安全要求，劳保用品是否完好适用，如发现危及安全工作因素，应立即向安技部门或施工负责人报告，清除不安全因素后，才能进行工作。 |
| 交底 单位（人） |  | 接受 单位（人） |  |