### 2.16.5 供热管道保温施工安全技术交底

1. 采用保温绳、带施工时，宜两人配合作业。

2. 作业时，作业人员应按规定佩戴相应的劳动保护用品。

3. 施工前，应根据保温材料的特性，采取相应的安全技术措施。

4. 施工中，剩余原材料应回收，散落物应及时清除、妥善处置，保持环境清洁。

5. 采用粉状、散状材料填充保温时，施工中必须采取防止粉尘散落、飞扬的措施。

6. 施作金属套保护层应箍紧，纵向接口不得外翘、开裂，徒手不得触摸接口刃处。

7. 采用聚氨酯等材料灌填保温，作业环境应通风良好；模具应完好，安装支设牢固。

8. 使用铁丝捆绑保温瓦壳结构时，应将绑丝由上向下贴管壁捆绑，操作工应注意避离绑丝，严禁将绑丝头朝外。作业人员不得在保温壳上操作或行走。

9. 原材料应在专用库房内分类贮存，易燃和有毒材料应分类别储存在阴凉、通风的库房内，由专人负责管理，严禁将这些材料混存或堆放在施工现场，库房区域必须按消防部门的规定配备消防器材。

10. 作业高度大于1.5m(含)时，必须设作业平台，并应符合下列要求：

（1) 施工过程中，应经常检查、维护，确认安全。

（2) 作业平台上的脚手板应铺满、铺稳，宽度应满足作业安全要求。

（3) 支、拆作业平台时，应划定作业区，由作业组长指挥，非作业人员严禁入内。

（4) 作业平台支搭完成后，应经检查、验收，确认合格并形成文件后，方可投入使用。

（5) 脚手架应置于坚实、平整的地基上，支搭必须牢固，支搭后应经验收确认合格，形成文件方可使用。

（6) 作业平台临边必须设防护栏杆；作业平台边缘应设安全梯等攀登设施，作业人员上下平台必须走安全梯等攀登设施。

11. 使用喷涂法施作保温结构应符合下列要求：

（1) 喷涂中不得超过规定的控制压力。

（2) 五级(含)风以上天气，不得露天施工。

（3) 作业时，不得把喷枪对向人、设备和设施。

（4) 机具设备和管路发生故障或检修时，必须停机断电、卸压后方可进行。

（5) 喷涂机具应完好，管路应通畅、接口应严密；压力表、安全阀等应灵敏有效；作业前应经试喷，确认合格。