搅拌桩安全技术交底

| 施工单位名称 | 安徽新建基础工程有限责任公司 | 单位工程名称 | 全椒城南大道改建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 施工内容 | 粉喷桩施工 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、搅拌桩机进场前,先平整场地并对场地进行固化处理以防施工机械及施工人员陷入淤泥中。 搅拌桩机进场后,作业人员必须戴安全帽,机长安排人员装机、竖支架、布设临时用电，做到安全合理； 2、搅拌桩机按要求就位后，由安全股、机材股联合进行一次全面的施工前安全检查。检查内容有：用电安全、桩架的稳定性，操作部位的性能，导向部件的稳固程度等，确保安全符合要求后才准予施工； 3、每次施工前，由施工员负责对搅拌机进行安全检查，不符合安全要求的禁止强行施工； 4、必须配有专门的电工，持证上岗； 5、施工用电应设专人负责，严禁其他人乱接、乱用。 6、每台钻机设专业机长，机长安排人员装机、竖支架，布设临时用电，做到安全性和合理性。 7、操作手必须经过专业培训，熟练掌握搅拌桩机施工操作规程； 8、所有用电开关必须有保险装置，禁止用铜丝或其它导体代替专用保险丝，所用电缆线必须完好不破损，不漏电，接头部位必须包扎好，用干燥的绝缘物支架起来； 9、进入施工现场的人员必须戴安全帽，穿防滑鞋,施工过程中不能站在搅拌机底下，以预防落物伤人；高空作业，必须系好安全带； 10、送料人员应在远离桩机范围，随时注意桩机及周围环境变化，防止意外；喷粉设备应随时调解其压力防止压力过大将灰从接缝或其他地方喷出伤人。 |
| 交底人 签 名 |  | 接受交底 负责人签名 |  | 交底 时间 | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份

搅拌桩安全技术交底

| 施工单位名称 | 安徽新建基础工程有限责任公司 | 单位工程名称 | 全椒城南大道改建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 施工内容 | 粉喷桩施工 |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 11、机械就位及移动设专人指挥,施工钻机就位后钻机应调平整,防止钻机倾覆,在移动过程中，保证桩机的整体平衡，小心移动，防止桩架倒塌。 12、每次移位后施工前要有工区专业安全员、工区施工员和机长联合进行施工前安全检查，检查内容包括：用电安全、桩架的安全、操作部位的性能、导向部件的稳固程度等，确保安全符合要求后才准施工，并认真填写检查记录。 13、注意电缆线的安全要有专人负责随机移动；粉喷钻机施工时，必须设专人负责指挥协调钻机就位、钻进等工作。 14、桩队人员必须服从工区及指挥部安全人员的监督和管理、做到“时时安全生产，处处文明施工”。 |
| 交底人 签 名 |  | 接受交底 负责人签名 |  | 交底 时间 | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份