| 技 术 交 底 记 录 表C2-1 | 资料编号 | SDGW-ZT-JSJD-003 |
| --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 | 天津市滨海新区中塘示范小城镇农民安置用房建设项目西区2号地块 | 交底日期 | 2016-5-9 |
| 施工单位 | 山东港湾建设集团有限公司 | 分项工程名称 |  |
| 交底提要 |  |
| 交底内容： 防水混凝土 本章适用于工业与民用建筑地下防水等１～４级的整体式防水混凝土结构。 一、 材料要求 （一） 水泥：防水混凝土使用的水泥，应符合下列规定： 1 强度等级不应小于32.5ＭＰａ; 2 在不受侵蚀性介质和冻融作用时，宜采用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥.使用矿渣硅酸盐水泥时必须掺用高效减水剂； 3 在有侵蚀性介质时，应按介质的性质选用相应的水泥； 4 在受冻融作用时，应优先选用普通硅酸盐酸水泥，不宜选用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸水泥； 5 不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用. （二） 砂：宜用中砂，不得为碱活性骨料，含泥量不得大于３％，泥块含量不得大于１％. （三） 石子：粒径宜为５～40mm，泵送时石子最大粒径应中输送管径的１／４（碎石≯１／５管径）；且≯１／４砼最小断面；≯３／４受力筋最小净距；吸水率不应大于1.5％＇含泥量不得大于１.０％，泥块含量不得大于0.５％；不得使用碱活性骨料. （四） 掺合料：防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等.粉煤灰的级别不应低于二级，掺量不宜大于20％；硅粉等其他掺合料的掺合量应经过试验确定. （五） 外加剂：防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂（萘磺酸盐、氨基磺酸盐、木钙）、膨胀剂（低碱U型膨胀剂）、密实剂（氯化铁、硅质密实剂）、引气剂（松香酸钠、松香热聚物）、防水剂（有机硅、无机铝盐）、复合型外加剂（NNO与引气剂等三组分复合、MF与木钙等四组分复合、糖蜜与早强剂复合）、水泥渗透结晶型防水材料等.其品种和掺量应经试验确定，所有外加剂的技术性能应符合现行国家或行业标准一等品及以上的质量要求. （六） 水：拌制防水混凝土所用的水应采用不含有害物质的洁净水. （七） 每立方米防水混凝土中各类材料的总碱量（ＮaO当是）不得天有不大于３kg。 （八） 防水混凝土可根据工程抗裂性需要掺入钢纤维或合成纤维等。 1 在混凝土中掺入适量的聚丙烯纤维可提高混凝土的抗渗性、抗冲击性强度50%以上，降低混凝土干缩率65%以上。基配合比见下表。 取胜丙烯纤维混凝土配料比 序号 项目 技术要求 1 石子最大粒径（mm） 20 2 水泥：砂 1：2～1：3 3 水灰比 0.55～0.6 4 聚丙烯纤维长度（mm） 12～64 5 纤维体积率（%） 0.1～0.2 2 在混凝土中掺入适量长度为20～40mm的钢纤维可显著提高混凝土对塑性收缩、温差、应力等因素导致的结构性裂隙的抗裂能力和混凝土的抗渗能力。 钢纤维混凝土的配制要求见下表。 钢纤维混凝土的配制要求 序号 项目 技术要求 1 钢纤维掺量 体积率Vf<2% 2 水灰比 ＜0.6，宜取0.45～0.5 3 水泥用量 400～500kg/ 4 砂率 40%～60%，随钢纤维掺量增加而适当增加 5 外加剂 适量 二、 主要机具 搅拌机、翻斗车、运拌车、泵送车、振捣器（平板、高频插入式）、串筒、溜槽、铁锹、灰槽、铁板、磅秤、计量容器等。 三、 作业条件 （一） 完成钢筋、模板的预检、隐验工作。 1 所用模板拼缝严密，不漏浆、不变形，吸水性小，支撑牢固。 采用钢模时，应清除钢模内表面的水泥浆，并均匀涂刷脱模剂（注意梁板模必须刷水性脱模剂）以保证混凝土表面光滑。 采用木模时，应浇灌混凝土前24h内用水充分湿润其表面（竹胶板、多合板不在此例）。 2 立模时，应预先留出穿墙管和预埋件的位置，准确牢固埋好穿墙止水套管和预埋件。拆模后应做好防水处理。 3防水混凝土结构内部设置的钢筋及绑扎铁丝均不得接触模板，固定外墙模板的螺栓不宜穿过防水混凝土以免造成引水通路，如必须穿过时，可采用工具式止水螺栓（见图1)或螺栓加堵头，螺栓上加焊方形止水环等止水措施。 图1固定模板用螺栓的防水做法 1—模板；2—结构混凝土；3—止水环；4—工具式螺栓； 5—固定模板用螺栓；6—嵌缝材料；7—聚合物水泥砂浆 4 及时清除模板内杂物。 （二）根据施工方案做好技术交底工作。 （三）各项原材料需经检验，并经试配提出混凝土配合比，防水混凝土配合比应符合下列规定： 1 试配的混凝土抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)。 2 每立方米混凝土水泥用量不得少于320kg,掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg。 3 砂率宜为35%～40%；泵送时宜为38%～45%。 4 灰砂比宜为1:1.5～1:2.5。 5 水灰比不得大于0.55。 6 掺加引气剂或引气型减水剂时，混凝土含气量宜控制在3%～5%。 7 普通防水混凝土塌落度不宜大于50mm，泵送时入泵塌落度宜为120±20mm。 （四）减水剂宜预溶成一定浓度的溶液。 （五）地下防水工程施工期间应做好降水和排水工作。 四、 操作工艺 （一）工艺流程： （二）混凝土搅拌。 1 混凝土搅拌时必须严格按试验室配合比通知单的配比准确秤量，不得擅自修改。当原材料有变化时，应通过实验室进行试验，对配合比作必要的调整。 2 现场配料时，水泥、砂、石、水一定要按重量秤量，配合比标牌上座算出上料小车加秤盘加材料重的法码、秤铊重量并应根据每天打混凝土前1h预测砂石含水率，调整砂、石、水的用量，计量允许偏差见下表。 混凝土组成材料计f结果的允许偏差表（％） 混凝土组成材料 每盘计量 累计计量 水泥、掺合料 ±2 ±1 粗、细骨料 ±3 ±2 水、外加剂 ±2 ±1 注：累计计量仅用于微机控制计量的搅拌站 3 雨季施工期间对露天堆放料场的砂、石应采取遮挡措施，下雨天应测定雨后砂、石含水率并及时调整砂、石、水用量。 4 防水混凝土应采用机械搅拌，先将石子、水泥、砂等干料一次倒入搅拌机内，搅拌0.5～1min，而后加水搅拌，搅拌时间不应小于2min。当使用外加剂时外加剂宜预溶成较小浓度的溶液或与拌和用水掺匀后投入，不得将外加剂干粉或高浓度溶液直接加入搅拌机内，加入外加剂的混凝土搅拌时间可适当延长，根据外加剂的技术要求确定。 （三） 混凝土运输。 1 混凝土运送道路必须保持平整、畅通，尽量减少运输的中转环节，以防止混凝土拌合物产生分层、离析及水泥浆流失等现象。 2 混凝土拌合物运至浇灌地点后，如出现分层、离析现象，必须加入适量的原水灰比的水泥浆进行二次拌合，均匀后方可合用，不得直接加水拌合。 3 注意塌落度损失，浇灌前塌落度每小时损失值不应大于30mm，塌落度总损失值不应大于60mm。 （四） 混凝土浇灌。 1 当混凝土入模自落高度大于2m时应采用串筒、溜槽、溜管等工具进行浇灌，以防止混凝土拌合物分层离析。 2 混凝土应分层连续浇灌，分层厚度为振动捧有效作用长度（实测）1.25倍，一般φ50棒作用长度为350～385mm，分层厚度则为400～480mm。 3 分层浇灌时，第二层防水混凝土浇灌时间应第一层初凝以前，将振捣器垂直插入到下层混凝土中≥50mm，插入要迅速，拔出要缓慢，振捣时间以混凝土表面浆出齐、不冒泡、不下沉为宜，严防过振、漏振和欠振而导致混凝土离析或振捣不透。 4 防水混凝土必须采用机械振捣，以保证混凝土密实，一般墙体、厚板采用插入式和附着式振捣器，薄板采用平板式振捣器。对于掺加气剂和引气型减水剂的防水混凝土应采用调频振捣器（频率在万次/分钟以上）振捣，可以有效地排除大气泡，使小气泡分布更均匀，有利于提高混凝土强度和抗渗性。 5 防水混凝土应连续浇灌，宜不留或少留施工缝。当必须留设施工缝时，应符合下列规定： （1）施工缝留设的位置。 ① 墙体水平施工缝不应留在剪力底板不应留施工缝最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝以下150～300mm处。墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 ② 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。 （2）施工缝防水的构造形式。 施工缝应为平缝，采用多道防水措施，其构造形式见图1.4.4。 （3）施工缝新旧混凝土接缝处理。 ① 水平施工缝浇灌混凝土前，应清除表面浮浆和杂物，先铺一道净浆，再铺设30～50mm厚的1：1水泥砂浆或涂刷界面处理剂或涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料等，并及时浇灌混凝土； ② 垂直施工缝浇灌混凝土前，应将其表面清理干净，涂刷一道水泥净浆或混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并及时浇灌混凝土； ③施工缝采用遇水膨胀止水条时，止水条应牢固地安装在接缝表面或预留槽内，遇水膨胀止水条应具有缓胀性能，7d膨胀率不应大于最终膨胀率的60%。 ④采用中埋式止水带时，应确保位置准确，固定牢靠，严防混凝土施工时错位。 图1.4.4(1)施工缝图1.4.4(2)施工缝图1.4.4(3) 施工缝 防水基本构澎一） 防水基本构造（二） 防水基本构澎三） 1一先浇混凝土； 外贴止水带L≥150 钢板止水带L≥100 2一遇水膨胀止水条； 外涂防水涂料L=200 橡胶止水带L≥125 3一后浇混凝土 外抹防水砂浆L=200 钢边橡胶止水带L≥120 1一先浇混凝土； 1一先浇混凝土； 2一外贴防水层； 2-中埋止； 3一后浇混凝土 3-后浇混凝土 （五）养护。 防水混凝土浇灌完成后，必须及时养护，并在一定的温度和湿度条件下进行。 混凝土初凝后应立即在其表面覆盖草袋、塑料薄膜或喷涂混凝土养护剂等进行养护，炎热季节或刮风天气应随浇灌随覆盖，但要保护表面不被压坏。浇捣后4～6h即浇水或蓄水养护，3d内每天浇水4～6次，3d后每天浇水2～3次，养护时间不得少于14d.墙体混凝土浇灌3d后，可采取撬松侧模，在侧模与混凝土表面缝隙中浇水养护的作法保持混凝土表面湿润。 （六）拆模。 1 防水混凝土拆模时间一律以同条件养护试块强度为依据，不宜过早拆除模板，宜在混凝土强度达到或超过设计强度等级的75%时拆模。 2 拆模时结构混凝土表面温度与周围环境温度差不得大于15℃。 3 炎热季节拆模时间以早、晚间为宜，应避开中午或温度最高的时段。 （七）冬期施工。. 1 冬期施工宜采用掺化学外加剂法、暖棚法、综合蓄热法等养护方法，不可采用电热法或蒸汽直接加热法。 2 蓄热法一般用于室外平均气温不低于一15℃的地下工程或者表面系数不大于5m-1，结构。对原材料加热时，应控制水温不得超过80℃。且不得将水直接与水泥接触，而应先将加热后的水、砂、石搅拌一定时间后再加入水泥，防止出现“假凝”。 3 采用化学外加剂方法施工时，应采取保温、保湿措施。 （八）大体积防水混凝土施工。 1 采用低热或中热水泥，掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料及减水剂、缓凝剂等外加剂，以降低水泥用量，减少水化热、推迟 水化热峰出现，还可采用增大粗骨料粒径，降低水灰比等措施减少水化热，减少温度裂缝。 2 在炎热季节施工时，采取降低水温，避免砂、石曝晒等措施降低原材料温度及混凝土内部预埋管道进行水冷散热等降温措施。 3 混凝土采取保温、保湿养护，混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃。混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃。 五、 质量标准 （一） 防水混凝土的原材料，混凝土质量及预埋件质量等必须符合设计要求和GB50108-2001地下工程防水技术规范，GB50208-2002地下防水工程质量验收规范的规定，并设专人进行检查。 （二） 混凝土拌制和浇灌过程中应符合下列规定： 1 拌制混凝土所用原材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次，每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合表1.4.2的规定。 2 混凝土在浇灌地点的塌落度，每工作班至少检查两次。混凝土的塌落度试验应符合普通混凝土拌合物性能试验方法的有关规定。混凝土实测的塌落度与要求塌落度之间偏差应符合下表规定。 混凝土塌落度允许偏差表 要求塌落度（mm） 允许偏差(mm) ≥40 ±10 50-90 ±15 ≥100 ±20 （三） 防水混凝土抗渗等级能力应采用标准条件下养护的混凝土抗渗碳试件的试验结果来评定。试件应在浇灌地点即混凝土入模处取样制作，抗渗试块留置组数可视工程的规模和要求而定。 连续浇灌混凝土每500应留置一组抗渗试件（一组为6个抗渗试件），且每项工程不得少于两组。 （四） 防水混凝土的施工质量检验数量，应按混凝土外露面积每100抽查1处（每处100），且不少于3处，细部构造应按全数检查。 （五） 主控项目： 1 防水混凝土的原材料、配合比及换算后的用量和实测塌落度必须符合设计要求。 2 防水混凝土的抗压强度等级和抗渗等级必须符合设计要求。 3 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，均须符合设计要求，严禁有渗漏。 （六） 一般项目： 1 防水混凝土结构表面应坚实、平整不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应正确。 2 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通。 3 防水混凝土结构厚度不应小于250mm，其允许偏差为+15mm、-10mm；迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm，其允许偏差为±10mm。 六、 成品保护 1保护钢筋、模板的位置正确，不得踩踏钢筋和改动模板。 2在拆模或吊运物件时，不得碰坏施工缝及撞坏止水带。 3在支模、绑扎钢筋、浇灌混凝土等整个施工过程中注意保护后浇带部位的清洁，不得任意将建筑垃圾抛在后浇带内。 4保护好穿墙管、电线管、电门盒及预埋件的位置，防止振捣时挤偏或将预埋件凹进混凝土内。 七、 应注意的问题 （一）蜂窝、麻面：造成原因是不分层浇混凝土或一次浇混凝土过厚，振捣间距过大或振捣时间不够、脱模早、模板干燥、模板表面清理不干净、隔离层涂刷不均匀、模板接缝不严密造成跑浆。 （二）孔洞：造成主要原因是漏振、欠振、管道密集。预埋件和钢筋稠密处浇灌混凝土有困难时，应采用相同抗渗等级细石混凝土浇灌。大管径套管或面积较大的预埋钢板处应开设浇灌振捣孔，以便于浇灌、振捣、排气。孔洞补救办法是将松散的石子剔除，并用水冲刷干净，泅湿无明水，接搓面浇水泥素浆后立即合模，并比洞口支高100-200mm,用比原混凝土等级提高一级并加防水剂、膨胀剂的豆石混凝土从浇捣口灌入，仔细捣实，2h后轻轻剔去多浇的硅，浇水养护至少7d. （三）劝渗水漏水： 1 防水混凝土施工质量不良。 (1) 防水混凝土配制不准确，施工时随意加水。 (2) 混凝土拌合物中砂石含泥量大或混入杂物，混凝土密实性差，出现蜂窝、麻面、孔洞等。 (3) 混凝土养护不良，早期严重失水或受冻。 2 施工缝、变形缝、穿墙管等细部构造留设不当。 (1) 施工缝内未处理干净，新旧混凝土接搓部位未严格进行处理。 (2) 变形缝止水带定位方法不当，位置不准确或浇灌混凝土时被挤偏、扭曲未及时纠正以及止水带施工时受到破损，导致止水带完全失去作用。 (3) 穿墙管道施工不符合要求： ① 未预先留设孔洞，施工后凿眼打洞，导致防水层被破坏，且未及时认真修复。 ② 穿墙管道未设置套管，或设置了套管未作认真密封处理，套管内未设置挡圈，外未设置止水法兰盘等防水措施。 (4) 螺栓孔眼未及时有效封堵。 (5) 混凝土保护层厚度不够。 (6) 成品保护不善，施工不慎造成破损，且未及时修补而造成渗漏。 （四） 穿越墙体的管道应埋设套管，混凝土一次浇灌完成，不宜留洞二次浇灌。 （五）地下工程在施工期间对工程周围的地表水，应采取有效的截水、排水、挡水和防洪措施，防止地面水流入工程或基坑内。 （六） 施工期间地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下，降水作业应持续至回填完毕。 |
| 接受交底人 |  |
| 交底人 |  | 记录人 |  | 日期 |  |

# Text boxes

质量验收

养护

混凝土浇灌

运输

混凝土搅拌

作业准备