安 全 技 术 交 底 书

| 工程项目 | K82+877鞠家庄大桥 | 编号 |  | 交底日期 | 2010.04.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩柱施工安全(环保)技术交底 一、高处施工安全措施 1、登高作业前要检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）必须安全可靠，严禁无防护作业 。 2、高处作业衣着灵便，严禁穿拖鞋及易打滑的鞋，必须系安全带。 3、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。必须从指定的路线上下，严禁人员随起吊物一同上下。不得在高空投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型零件时，应采用可靠的起吊机具。 4、脚手架必须按要求搭，必须搭设平稳，不能摇晃，脚手架载荷不得超过270kg/m2。搭设操作平台必须牢固。严禁出现探头板，6米以上的高处作业时，下面3米处要布设防护网。脚手板的规格为厚5公分、宽30-40公分硬质木板或竹排。 5、严禁坐在脚手架上休息，防止坠落。处处注意危险标志和危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。 6、进行高处焊接、氧割时，必须事先清楚火星飞溅范围内的易燃易爆物体。 7、高处作业不易上下重叠，确需在高处上下重叠作业时，应在上下两层中间密铺板隔离或采用其它隔离设施。 8、当高处作业遇有架空输电线路时，应保持一定的距离，当保持安全距离有困难时，应做好一定的防护措施。 9、六级以上大风天气严禁高处作业，严禁酒后从事高处作业，严禁高血压等患有禁忌病者从事高处作业，严禁无关人员进入高处作业区域。 二、脚手架搭设安全措施 1、用于搭设脚手架的钢管材质、规格、刚度、强度必须满足规范要求，搭设脚手架的地基应经过处理后方可施工，脚手架底部要用不小于50mm的木板或槽钢作为垫板。严格按照施工技术交底中的脚手架搭设方案进行搭设。 2、各种脚手板必须满铺、绑牢，无探头板，并要牢固地固定在脚手架的支撑上。脚手架的任何部分均不得与模板相连。 3、大风大雨后应对支架进行检查，如遇倾斜、下沉、崩扣、松扣等现象时，必须立即纠正或更换。 4、支架应设置斜撑和剪刀撑，保证支架的稳定性；对已经制作成型的墩身钢筋在没有安装模板前，要在四周用钢丝绳及地锚进行固定，以防止钢筋笼变形或倾倒，严禁将钢筋笼固定在脚手架上。 5、支架、脚手架上不得悬挂垂直运输设备。 6、现场照明、动力线路不得直接接触脚手架。 7、脚手架应自上而下拆除，严禁拉倒、推倒，卸下的材料严禁随意抛掷。 8、装、拆脚手架时，严禁非作业人员进入作业区。 三、起重吊装作业安全措施 1、操作人员应佩带安全帽； 2、作业前，应检查操纵机构和各种安全装置，确保其齐全有效、灵活可靠，吊具（钢丝绳、绳卡、挂钩等）应符合作业要求，各支角下垫板是否牢固、稳定； 3、指挥员应配备哨子、旗子等，指挥信号要明确、统一，当指挥信号不明确时，起重工应发出询问信号，信号不明时严禁吊装； 4、严禁超负荷起吊，按重量不同适时把握好起吊半径； 5、被吊物必须捆绑牢固，其上面不得有人员或浮放的物件、工具等； 6、不得歪拉斜拽吊物，要确保被吊物受力均衡，起吊回转，卸物时要平稳无冲动； 7、禁止在吊运过程中进行检修； 8、起重吊装作业应应和高压线路保持足够的安全距离； 9、在索具受力或起吊物悬空的情况下，起重工不得擅离岗位； 10、起重区域应设置警戒线，严禁非作业人员逗留、通行； 11、遇有大风、大雨、大雾等恶劣天气时，应停止作业； 四、模板支立及拆除作业安全措施 1、支立模板时，底部固定后再进行支立，防止滑动倾覆。 2、支立模板要按工序操作。当一块或几块模板单独竖立和竖立较大模板时，应设立临时支撑，上下必须顶牢。操作时要搭设脚手架和工作台。整体模板合拢后，应及时用拉杆斜撑固定牢靠，模板支撑不得固定在脚手架上。 3、用机械吊运模板时，应先检查机械设备和钢丝绳、卡环等吊具，起吊后下面不得站人或通行。模板下放，距地面1米时，作业人员方可靠近操作。 4、高处作业应将所需工具装在工具袋内，传递工具不得抛掷或将工具放在平台上，更不得插在腰带上。 5、拆除模板作业时，应按顺序分段拆除，不得留有松动或悬挂的模板，严禁硬砸或用机械大面积拉倒。在起吊模板前，应先检查连接螺杆是否全部卸掉，确认无连接后方可起吊。 6、在用撬棍、锤作业时，应照顾四周和上下的安全，防止误伤他人。 7、拆除模板不得双层作业。3米以上模板在拆除时，应用起重设备拉紧，缓缓送下。 8、模板倒运时，应固定牢固，并有专人指挥，注意交通安全，若用装载机倒运模板时，斗内严禁载人。 五、砼施工作业安全措施 1、作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣。 2、泵送砼浇注时,输送管道头应紧固可靠,不漏浆,安全阀完好,管道支架要牢固,检修时必须卸压。 3、浇注墩身砼时,应搭设操作平台,铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作。 4、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电。 5、夜间施工应有充足的照明，灯具固定牢固、绝缘良好，遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业。 6、雨季施工要注意电器设备的防雨,防潮,防触电。 7、振捣棒使用前检查各部位连接是否牢固,旋转方向是否正确。 8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线拖拉振捣器。 9、振捣器接线必须正确,电机绝缘电阻必须合格,并有可靠的零线保护,必须装设合格漏电保护开 关。 10、插入式振捣器应2人操作,1人控制振捣器,1人控制电机及开关,棒管弯曲半径不得小于50cm, 且不能多于2个弯,振捣棒自然插入、拔出,不能硬插拔或推,不要蛮碰钢筋或模板等硬物,不能用 棒体拔钢筋等; 11、冬季施工如因润滑油凝结不易启动时,可用火缓烤,不准用猛火烤或沸水冲烫。 12、泵机运转时,严禁把手伸入料斗或用手抓握分配阀,若要在料斗或分配阀上工作时,应先关闭电机和消除蓄能器压力(按点动按钮即可),并应认真执行工作前,压送中,停机后的各注意事项。 六、施工现场临时用电 施工用电必须采用“三相五线”制的标准，用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”的原则，配电箱、开关箱必须上锁且必须放在稳固的地方，要有防雨设施，固定式配电箱离地1.5米，移动式开关箱离地60公分，施工现场所有的电缆线必须架空离地60公分，架空材料必须采用绝缘材料，过路电线必须有防护措施（可以埋地），开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流不能大于30mA，其额定漏电动作时间不能大于0.1s，配电箱和电气设备必须做好接地保护。所有施工现场的临时用电操作，必须由专职电工完成。 七、环境保护措施 1、承台基坑开挖弃土临时存放要堆放整齐，对于多余弃土要运至指定的弃土场或用于回填基坑、平整场地等。 2、施工现场应时刻注意环境保护，对于施工中的油污、涂擦模板的含油棉纱等废弃物，必须及时清理，运至垃圾场，严禁在施工现场进行焚烧。 3、钢筋加工产生的钢筋头以及包装物、废弃的手套等应集中分类堆放。 4、砼浇筑中出现的多余砼应用于其它临建工程，不得随意弃于施工现场。 |
| 编 制 |  | 复 核 |  |
| 交底人签字 |  | 施工单位 |  |
| 被交底人签字 |  |  |  |  |