安全技术交底

| 施工单位 | 河北省第二建筑工程公司 | 工程名称 | 石家庄第二实验中学教学楼重建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 冬季施工安全技术交底 | 交底日期 | 2011年11 月15日 |
| 安全技术交底内容： 1. 施工作业场所不得打闹，不得做与工作无关的任何事情，严禁酒后进入现场。 2.没经过专项培训教育、安全交底的人员不得进行作业。 3. 操作人员必须正确使用个人防护用品。 4. 高空做业必须按要求系挂好安全带。 5. 作业层按要求铺满脚手板，不得使用探头板和飞跳板，脚手板必须和架子捆绑牢固。 6. 下楼层不得攀爬架子，应走专用通道或楼梯。 7. 按规定要求戴好安全帽.任何人不得随意拆除挪动消防器材和安全防护设施。 8. 翻跳板必须有两人以上配合，站立在可靠的立足点，稳拿稳放。 9. 严禁抛扔任何材料、垃圾或使用工具，杜绝从室内向楼外抛仍材料或垃圾。 10. 在每层的楼板边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌，脚手架与楼板之间距离过大超出规范要求的，要采取必要的安全防护措施。 11. 登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施，并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。 12. 遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪、结冰，严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。 对使用的楼板、独立柱脚手架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用，防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。 13. 对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除要实行严格审批制度，不得随意拆除。 14. 加强防火安全教育，尤其是存在易燃易爆物质的区域，应对作业人员加强禁止烟火的教育，加强动火管理，建立各级防火安全责任制度。 15. 加强冬季取暖的统一管理，宿舍的公用取暖设施应设专人管理，严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖。 16. 生活区严禁使用电炉子、电热管、电炉子取暖和做饭，禁止使用电褥子取暖，电暖气人走必须及时断电。 17. 易燃易爆品不得随意堆放，不得随意生火，以防引发火灾。 18. 防止施工场地、运输道路积水和结冰，造成安全隐患。脚手架、脚手板有冰雪积留时， 施工前应清除干净。 |
| 技术负责人 签字： 年 月 日 | 交底负责人 签字： 年 月 日 | 接受交底人 签字： 年 月 日 |

安全技术交底

| 施工单位 | 河北省第二建筑工程公司 | 工程名称 | 石家庄第二实验中学教学楼重建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 | 砂轮机安全技术交底 | 交底日期 | 2011年11月15日 |
| 安全技术交底内容： 19. 工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保温。水箱存水，下班前应放尽。 20. 严格遵守施工现场临时用电安全管理技术规范要求，保证用电安全。 21. 应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备，严禁其它人员随意拆、改装电气线路。 22. 严禁使用裸线，电缆线破皮三处以上不得投入使用，电缆线破皮处必须用防水、绝缘胶布处理，电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中，大风雪后应对用电气 线路进行检查，防止电缆线断线和破损造成触电事故。 23. 电工做好施工现场的安全用电巡视，建立巡视记录，发现用电安全隐患必须立即进行整改。 24. 为防止因生火、取暖发生煤气中毒事故，指定专人负责夜间巡视检查。检查火炉使用情 况，是否有发生火灾、煤气中毒的危险。 25. 冬季风大，注意天气变化，观察风力、风向，提前做好防风、抗风的准备。 |
| 技术负责人 签字： 年 月 日 | 交底负责人 签字： 年 月 日 | 接受交底人 签字： 年 月 日 |